Руководство по техническому обслуживанию

ATV 500H  /  ATV 500H EFI

ATV 700H  /  ATV700H EFI

Предисловие

В основном, данное руководство содержит методы диагностики, обслуживания и ремонта АTV и включает в себя важные технические данные и эксплуатационные характеристики. Некоторые процедуры и методы, описанные в данном руководстве, могут также применяться для проверки, обслуживания и ремонта других моделей АTV, хотя и предназначены главным образом для АTV700.

Внимательно прочитайте данное руководство и полностью освойте его. В противном случае неправильное выполнение ремонтных и сборочных процедур может привести к неполадкам в работе техники и вызвать несчастные случаи.

Правильная эксплуатация и обслуживание гарантируют безопасность использования АTV, уменьшают вероятность возникновения неполадок и помогают поддерживать транспортное средство в самой лучшей форме.

Нормы, характеристики и технические условия, перечисленные в данном руководстве,  основываются на проектной модели и могут быть изменены в процессе совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Первая редакция. Март 2011.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1    Общие сведения

Общая информация……………………………………………………………………………………………….	09

Предупреждения, предостережения и замечания………………………………………………….	09

Описание модели…………………………………………………………………………………………………..	09

Серийные и идентификационные номера……………………………………………………………..	10

Номер рамы …………………………………………………………………………………………………………..	10

Номер двигателя.……………………………………………………………………………………………………..	10

Безопасность................................................................................................................................................................	11

Правила безопасности при работе с бензином……………………………………………………………………...	12

Чистка деталей………………………………………………………………………………………………………...	12

Предупредительные надписи…………………………………………………………………………………………	12

Элементы крепления...............................................................................................................................................	13

Моменты затяжки…………………………………………………………………………………………………….	13

Самоконтрящиеся элементы крепления…………………………………………………………………………….	13

Шайбы…………………………………………………………………………………………………………………	13

Шплинты………………………………………………………………………………………………………………	13

Стопорные кольца…………………………………………………………………………………………………….	14

ГСМ в мастерской.......................................................................................................................................................	14

Смазочные материалы и жидкости…………………………………………………………………………………...	14

Моторные масла……………………………………………………………………………………………………….	14

Смазки………………………………………………………………………………………………………………….	15

Тормозная жидкость…………………………………………………………………………………………………...	15

Охлаждающая жидкость………………………………………………………………………………………………	15

Обезжиривающие, чистящие средства и растворители……………………………………………………………..	15

Герметик для прокладок……………………………………………………………………………………………….	16

Средство для удаления прокладок……………………………………………………………………………………	16

Резьбовой герметик……………………………………………………………………………………………………	16

Основные инструменты...........................................................................................................................................	16

Отвертки……………………………………………………………………………………………………………….	16

Гаечные ключи………………………………………………………………………………………………………...	17

Разводные ключи………………………………………………………………………………………………………	17

Головки, трещотка с воротком………………………………………………………………………………………..	17

Ударные инструменты………………………………………………………………………………………………...	18

Шестигранный ключ…………………………………………………………………………………………………..	18

Динамометрический ключ…………………………………………………………………………………………….	18

Динамометрический переходник……………………………………………………………………………………..	19

Плоскогубцы…………………………………………………………………………………………………………...	20

Плоскогубцы для стопорных колец…………………………………………………………………………………..	20

Молотки………………………………………………………………………………………………………………...	20

Заземляющее устройство……………………………………………………………………………………………...	21

Прецизионные измерительные инструменты...........................................................................................	21

Щуп для измерения зазоров…………………………………………………………………………………………..	21

Штангенциркуль……………………………………………………………………………………………………….	21

Микрометры……………………………………………………………………………………………………………	22

Регулировка микрометра………………………………………………………………………………………………	23

Уход за микрометром………………………………………………………………………………………………….	23

Метрический микрометр……………………………………………………………………………………………...	23

Стандартный дюймовый микрометр…………………………………………………………………………………	24

Нутромеры……………………………………………………………………………………………………………..	25

Нутромер с циферблатом……………………………………………………………………………………………...	25

Нутромер для измерения отверстий цилиндров…………………………………………………………………….	25

Компрессометр………………………………………………………………………………………………………...	26

Мультиметр…………………………………………………………………………………………………………….	26

- 1 –

Основы работы  с электрооборудованием..................................................................................................	26

Напряжение…………………………………………………………………………………………………………...	27

Сопротивление………………………………………………………………………………………………………..	27

Сила тока……………………………………………………………………………………………………………...	27

Основные методы технического обслуживания……………………………………………………….	27

Снятие застрявших элементов крепления………………………………………………………………………….	28

Снятие сломанных элементов крепления…………………………………………………………………………...	28

Восстановление поврежденной резьбы…………………………………………………………………………….	29

Снятие/установка шпилек…………………………………………………………………………………………....	29

Снятие неподатливых шлангов……………………………………………………………………………………….30

Подшипники…………………………………………………………………………………………………………...	30

Снятие………………………………………………………………………………………………………………….	30

Установка……………………………………………………………………………………………………………….	31

Посадка с натягом……………………………………………………………………………………………………..	32

Замена сальников……………………………………………………………………………………………………...	33

Хранение..............................................................................................................................................................................	33

Выбор места для хранения…………………………………………………………………………………………...	33

Подготовка АTV к хранению…………………………………………………………………………………………33

Ввод АTV в  эксплуатацию…………………………………………………………………………………………...34

Устранение неисправностей……………………………………………………………………………………..	34

Принципы работы двигателя и эксплуатационные требования……………………………………………………	34

Запуск двигателя………………………………………………………………………………………………………	35

Запуск холодного двигателя…………………………………………………………………………………………	35

Запуск прогретого двигателя………………………………………………………………………………………...	35

Запуск  двигателя после останова……………………………………………………………………………………	35

Перелив топлива………………………………………………………………………………………………………	35

Запуск холодного двигателя при температуре наружного воздуха выше 35 оС…………………………………...	35

Запуск холодного двигателя при температуре наружного воздуха ниже 10 оС……………………………………	36

Двигатель не запускается………………………………………………………………………………………….	36

Выявление причин неисправности…………………………………………………………………………………..	36

Проверка свечи зажигания……………………………………………………………………………………………	37

Стартер не проворачивается или проворачивается слишком медленно…………………………………………...	37

Неудовлетворительная работа двигателя………………………………………………………………….	37

Двигатель запускается, но глохнет, его вновь сложно запустить………………………………………………….	37

Обратный удар в двигателе, двигатель глохнет или дает пропуски зажигания

во время увеличения количества оборотов………………………………………………………………………….	38

Обратный удар в двигателе при уменьшении количества оборотов……………………………………………….	38

Повышенный расход топлива………………………………………………………………………………………...	38

Двигатель глохнет на холостом ходу или работает неровно……………………………………………………….	38

Низкая мощность двигателя………………………………………………………………………………………….	39

Неудовлетворительная работа на низких оборотах или низкой скорости…………………………………………	39

Неудовлетворительная работа на высокой скорости……………………………………………………………….	40

Топливная система……………………………………………………………………………………………………	40

Богатая смесь………………………………………………………………………………………………………….	40

Бедная смесь…………………………………………………………………………………………………………...	40

Двигатель………………………………………………………………………………………………………………….	41

Цвет выхлопа………………………………………………………………………………………………………….	41

Черный дым……………………………………………………………………………………………………………	41

Синий дым…………………………………………………………………………………………………………….	41

Белый дым…………………………………………………………………………………………………………….	41

Низкая компрессия двигателя………………………………………………………………………………………..	41

Высокая компрессия двигателя………………………………………………………………………………………	41

Перегрев двигателя (система охлаждения)………………………………………………………………………….	42

Перегрев двигателя (двигатель)……………………………………………………………………………………...	42

«Калильное» зажигание………..……………………………………………………………………………………..	42

Детонация……………………………………………………………………………………………………………..	42

Потеря мощности……………………………………………………………………………………………………..	42

Шумы в двигателе…………………………………………………………………………………………………….	42

Смазка двигателя……………………………………………………………………………………………………...	43

Повышенный расход масла....................................................................................................................................	43

Низкое давление масла……………………………………………………………………………………………….	43

- 2 -

Высокое давление масла………………………………………………………………………………………………	43

Нет давления масла……………………………………………………………………………………………………	43

Слишком низкий уровень масла……………………………………………………………………………………...	43

Масло  загрязнено……………………………………………………………………………………………………...44

Проверка герметичности цилиндра………………………………………………………………………….	44

Проверка системы электроснабжения………………………………………………………………………	45

Предварительные проверки и меры предосторожности…………………………………………………………….	45

Периодические неисправности………………………………………………………………………………………..	46

Замена электрических деталей………………………………………………………………………………………..	46

Контрольно-измерительные приборы………………………………………………………………………………..	47

Амперметр……………………………………………………………………………………………………………..	47

Автономная контрольная лампа………………………………………………………………………………………	47

Омметр………………………………………………………………………………………………………………….47

Провод – перемычка…………………………………………………………………………………………………...47

Процедуры проверки системы электроснабжения..............................................................................	48

Проверка напряжения ………………………………………………………………………………………………...	48

Проверка падения напряжения ……………………………………………………………………………………….	48

Проверка пикового напряжения………………………………………………………………………………………	49

Проверка целостности цепи…………………………………………………………………………………………..	49

Проверка на короткое замыкание с помощью контрольной лампы или омметра…………………………………	49

Проверка на короткое замыкание с помощью контрольной лампы или вольтметра………………………………	49

Тормозная система………………………………………………………………………………………………….	50

«Мягкая» педаль или рычаг тормоза………………………………………………………………………………..	50

Прихватывание тормозов……………………………………………………………………………………………..	50

«Жесткая» педаль или рычаг тормоза……………………………………………………………………………….	51

Резкая работа тормозов……………………………………………………………………………………………….	52

Визг или дребезг тормозов……………………………………………………………………………………………	52

Утечка тормозной жидкости из суппорта……………………………………………………………………………	52

Утечка тормозной жидкости из главного цилиндра………………………………………………………………...	52

Глава 2    Технические характеристики

Таблица перевода единиц измерения..............................................................................................................	53

Инструкция по использованию таблиц перевода единиц................................................................	53

Как использовать таблицы преобразования…………………………………………………………………………	53

Определение единиц, мер и весов……………………………………………………………………………………	53

Общие технические характеристики………………………………………………………………………..	54

Технические характеристики двигателя…………………………………………………………………...	56

Технические характеристики ходовой части……………………………………………………………	61

Технические характеристики системы электроснабжения………………………………………	62

Моменты затяжки…………………………………………………………………………………………………….	63

Двигатель. ……………………………………………………………………………………………………………..	63

Ходовая часть ………………………………………………………………………………………………………….	65

Общие характеристики моментов затяжки………………………………………………………………	67

Точки смазки и типы смазки……………………………………………………………………………………68

Двигатель………………………………………………………………………………………………………………	68

Ходовая часть………………………………………………………………………………………………………….	69

Гидрографическая схема………………………………………………………………………………………..	69

Схема смазки двигателя…………………………………………………………………………………………70

- 3 -

Глава 3    Техническое обслуживание и регулировки

График регламентных работ……………………………………………………………………………………..	71

Двигатель………………………………………………………………………………………………………………….	74

Регулировка зазоров клапанов………………………………………………………………………………………...	75

Осмотр свечи зажигания………………………………………………………………………………………………	76

Регулировка троса управления дроссельной заслонкой…………………………………………………………….	76

Регулировка троса управления воздушной заслонкой…………………………………………………………….	77

Регулировка оборотов холостого хода………………………………………………………………………………..	78

Проверка опережения зажигания……………………………………………………………………………………..	78

Измерение компрессии………………………………………………………………………………………………...	79

Проверка уровня моторного масла……………………………………………………………………………………	80

Замена  моторного масла и масляного фильтра…...…………………………………………………………………	80

Ходовая часть……………………………………………………………………………………………………………	81

Чистка воздушного фильтра…………………………………………………………………………………………..	81

Проверка уровня охлаждающей жидкости…………………………………………………………………………..	82

Замена охлаждающей жидкости………………………………………………………………………………………	83

Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости ………………………………………………………85

Проверка клинового ремня……………………………………………………………………………………………	86

Чистка искрогасителя …………………………………………………………………………………………………	87

Регулировка педали тормоза…………………………………………………………………………………………..87

Проверка уровня тормозной жидкости ………………………………………………………………………………	88

Проверка передних тормозных колодок………………………………………………………………………………88

Проверка задних тормозных колодок………………………………………………………………………………..	88

Проверка шлангов и трубок тормозной системы……………………………………………………………………	89

Удаление воздуха из гидропривода тормозов…………….……………………………………………………….....	89

Регулировка тяги переключения передач……………………………………………………………………………. 90

Регулировка концевого выключателя стоп-сигнала………………………………………………………………….	91

Проверка уровня масла в заднем редукторе ……………………………………………………………….……….	91

Замена масла в заднем редукторе…………………………………………………………………………………….	91

Проверка масла в переднем редукторе……………………………………………………………………………….	92

Замена масла в переднем редукторе………………………………………………………………………………….	92

Проверка пыльников ШРУСов………………………………………………………………………………………..	92

Проверка системы рулевого управления……………………………………………………………………………..	93

Проверка и регулировка углов установки колес……………………………………………………………………..	93

Регулировка передних и задних амортизаторов……………………………………………………………………...	94

Проверка шин…………………………………………………………………………………………………………..	95

Проверка колес…………………………………………………………………………………………………………	95

Проверка и смазка тросов……………………………………………………………………………………………..	95

Электросистема………………………………………………………………………………………………………...	96

Проверка и зарядка батареи…………………………………………………………………………………………...	96

Подготовка новой аккумуляторной батареи (герметичного типа) к работе………………………………………..	97

Проверка плавких предохранителей………………………………………………………………………………….	98

Регулировка света передних фар……………………………………………………………………………………...	98

Замена ламп передних фар…………………………………………………………………………………………….	98

Замена лампы стоп-сигнала…………………………………………………………………………………………...	99

Глава 4    Двигатель

Положения по выполнению работ на двигателе……………………………………………………….	100

Снятие двигателя............................................................................................................................................................	101

Головка цилиндра и крышка головки блока цилиндров……………………………………………102

Коромысла клапанов и распределительный вал……………………………………………………….	105

Клапаны и пружины клапанов………………………………………………………………………………….	108

Цилиндр и поршень………………………………………………………………………………………………….	112

Корпус магнето и магнето……………………………………………………………………………………….	115

Привод балансирного механизма и масляного насоса.......................................................................	117

Вариатор, первичный и вторичный шкивы………………………………………………………………	119

- 4 -

Сцепление…………………………………………………………………………………………………………………	125

Картер двигателя……………………………………………………………………………………………………….128

Коленчатый вал и масляный насос…………………………………………………………………………...	133

Коробка передач..............................................................................................................................................................	136

Главная передача………………………………………………………………………………………………………	139

Карбюратор……………………………………………………………………………………………………………….	143

Глава 5    Ходовая часть

Обнаружение неисправностей…………………………………………………………………………………..	146

Система рулевого управления…………………………………………………………………………………..	148

Блок управления дроссельной заслонкой и троса управления ……………………………………………………..149

Рулевые переключатели и рычаги……………………………………………………………………………………..150

Демонтаж деталей рулевого управления……………………………………………………………………………..	151

Осмотр деталей рулевого………………………………………………………………………………………………	152

Установка деталей рулевого управления …………………………………………………………………………….	153

Тормозная система……………………………………………………………………………………………………	157

Подготовка к осмотру при обслуживании тормозной системы……………………………………………………..	157

Дисковая тормозная система………...………………………………………………………………………………...	158

Главный тормозной цилиндр ручного тормоза………………………………………………………………………	159

Передние тормозные суппорта………………………………………………………………………………………..	160

Проверка переднего тормозного диска……………………………………………………………………………….	161

Замена передних тормозных колодок………………………………………………………………………………...	161

Разборка переднего тормозного суппорта……………………………………………………………………………	162

Сборка переднего тормозного суппорта……………………………………………………………………………...	163

Установка передних тормозных суппортов…………………………………………………………………………..	163

Главный тормозной цилиндр заднего тормоза……………………………………………………………………….	164

Задний тормозной суппорт…………………………………………………………………………………………….	166

Проверка заднего тормозного диска………………………………………………………………………………….	167

Замена задних тормозных колодок……………………………………………………………………………………	167

Разборка заднего тормозного суппорта………………………………………………………………………………	168

Сборка заднего тормозного суппорта………………………………………………………………………………...	168

Установка заднего тормозного суппорта……………………………………………………………………………..	169

Проверка главного тормозного цилиндра ……………………………………………………………………………	169

Сборка главного тормозного цилиндра ……………………………………………………………………………...	169

Установка главного тормозного цилиндра …………………………………………………………………………..	170

Опоры для ног…………………………………………………………………………………………………………..	171

Детали колес и шин

Передние колеса

Задние колеса

Проверка колеса, шины

Проверка ступицы колеса

Установка ступицы колеса

Установка колеса

Технические характеристики колес и шин

Трансмиссия

Передний привод

Передний редуктор

Демонтаж карданного шарнира

Демонтаж сервопривода блокировки дифференциала

Проверка деталей  переднего привода

Проверка сервопривода блокировки дифференциала

Сборка карданного шарнира

Установка сервопривода блокировки дифференциала

Задний привод

Задний редуктор

Механизм переключения передач

- 5 -

Подвеска

Передняя подвеска

Проверка и обслуживание передней подвески

Проверка передних рычагов

Проверка переднего амортизатора

Установка деталей передней подвески

Задняя подвеска

Проверка и обслуживание задней подвески

Проверка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка задних рычагов

Проверка заднего амортизатора

Установка деталей задней подвески

Система охлаждения

Радиатор

Проверка радиатора

Установка радиатора

Водяной насос

Демонтаж водяного насоса

Проверка водяного насоса

Сборка водяного насоса

Сиденье

Демонтаж сиденья

Топливный бак

Облицовка топливного бака

Детали топливного бака

Глава 6    Электрооборудование

Обнаружение неисправностей электросистемы

Компоненты электросистемы

Проверка переключателя

Проверка переключателя в электрической цепи

Проверка ламп и патронов ламп

Система зажигания

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Электрическая пусковая система

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Стартер

Проверка мотора стартера

Сборка мотора стартера

Зарядная система

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Освещение

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Проверка системы освещения

Сигнальная система

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Проверка сигнальной системы

Если не включаются стоп - сигналы

Если не включается индикатор нейтрали

Если не включатся индикатор стояночного тормоза

Если не включается индикатор заднего хода

Если включается индикатор температуры охлаждающей жидкости

Если не включается индикатор блокировки дифференциала

Если не включается индикатор полного привода

- 6 –

Система охлаждения

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Система переключения 2WD/4WD

Принципиальная электрическая схема

Устранение неисправностей

Глава 7    Инжекторная система подачи топлива (EMS)

Компоненты инжекторной системы подачи топлива

Расположение компонентов EMS

Электронный блок управления (ECU)

Описание и принцип работы

Рекомендации по эксплуатации

Требования к установке

Техническое обслуживание и ремонт

Форсунки  MULTEC 3.5

Описание и принцип работы

Рекомендации по эксплуатации

Требования к установке

Методы замены

Уплотнения

Процедура очистки форсунки

Дроссельная заслонка в сборе (с шаговым двигателем)

Описание и принцип работы

Рекомендации по эксплуатации

Демонтаж дроссельной заслонки

Процедура очистки дроссельной заслонки

Установка дроссельной заслонки

Меры предосторожности

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Описание и принцип работы

Требования к установке

Процедура очистки датчика

Датчик давления и температуры воздуха

Описание и принцип работы

Процедура очистки датчика

Датчик кислорода

Описание и принцип работы

Требования к установке

Катушка зажигания

Описание и принцип работы

Требования к установке

Рекомендации по эксплуатации

Модуль топливного насоса

Описание и принцип работы

Техническое обслуживание

Демонтаж модуля топливного насоса

Установка модуля топливного насоса

Замена регулятора давления

Сброс давления в топливной магистрали

Выявление утечек топлива

Рекомендации по эксплуатации

Диагностика инжекторной системы подачи топлива

Выявление неисправностей электронного оборудования

Список кодов неисправностей

- 7 -

Глава 8    Устранение неисправностей

Двигатель не запускается/трудный запуск

Топливная система

Электрооборудование

Компрессия

Неустойчивая работа на холостом ходу

Неустойчивая работа на средних и высоких оборотах

Неисправности КПП

Не двигается рычаг переключения передач

Рассоединение сцепления

Перегрев двигателя

Неисправные тормоза

Малый эффект торможения

Неисправные амортизаторы

Неисправное управление

Освещение

Передняя фара не светит

Перегорела лампа

- 8 -

Глава 1    Общие сведения

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное руководство содержит информацию о техническом обслуживании, регулировке и ремонте АTV. Сотни фотографий и иллюстраций, созданных во время полной разборки четырехколесного мотовездехода, должны помочь читателю справиться с любой из перечисленных операций. Все инструкции изложены пошаговом формате и ориентированы на читателей, в первый раз работающих с АTV.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

В данном руководстве термины ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ являются специальными обозначениями.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:	обозначает опасность для жизни или здоровья, которая может возникнуть в

результате халатности или невнимательности. Также возможны

повреждения оборудования и транспортного средства.

К пометке ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ следует относиться со всей серьезностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	обозначает возможность повреждения оборудования. Игнорирование

пометки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести к серьезной поломке, хотя

получение травмы в этом случае маловероятно.

ПРИМЕЧАНИЕ:         игнорирование пометки ПРИМЕЧАНИЕ может вызвать неудобства, но не приведет

к поломке оборудования или получению травмы.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

1. кольцо регулировки жесткости

заднего амортизатора

2. выхлопная труба

3. багажный отсек и комплект инструментов

4. воздушный фильтр

5. бачок для тормозной жидкости

переднего тормоза

6. кольцо регулировки жесткости

переднего амортизатора

7. кожух ремня вариатора

8. педаль тормоза

9. бачок для тормозной жидкости

10. Фары

11. крышка радиатора

12. рычаг управления коробкой передач

13. крышка бензобака

14. топливный кран

15. аккумулятор

16. предохранители

17. щуп уровня масла в двигателе

18. задний стоп-сигнал

19. задние указатели поворота

20. ручной стартер

21. расширительный бачок

22. сапун коробки передач

23. воздухозаборник вариатора

- 9 -

24. рычаг переднего тормоза

25. блок переключателей (левый)

26. рычаг управления воздушной

заслонкой

27. приборная панель

28. блок переключателей (правый)

29. замок зажигания

30. розетка 12 V

31. зеркала заднего вида

32. рычаг газа

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш АTV может несколько отличаться от изображенного на иллюстрациях в данном руководстве

СЕРИЙНЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

Номер рамы

Номер рамы выбит на правой стороне передней части рамы

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на правой стороне  двигателя

Серийные и идентификационные номера выбитые на различных участках рамы, двигателя и карбюратора, следует вписать в соответствующие строчки страницы "Идентификационные номера", расположенного в начале Руководства по эксплуатации. Эти номера понадобятся для заказа запасных частей.

- 10 -

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хорошо обученные механики за все время своей профессиональной деятельности не получают ни одной серьезной травмы. В целях безопасности во время работы с АTV следует руководствоваться здравым смыслом и соблюдать следующие правила :

- Не запускайте двигатель в закрытом помещении. В состав выхлопных газов входит оксид углерода – ядовитый газ без цвета и запаха. В закрытом помещении концентрация оксида углерода может быстро увеличиться, а его попадание в организм способно вызывать быструю потерю сознания и смерть. Убедитесь в том, что помещение хорошо проветривается, либо запускайте двигатель на открытом воздухе.

- Никогда не используйте бензин или легковоспламеняющиеся жидкости для чистки деталей. См. разделы "Чистка деталей" и "Правила безопасности при работе с бензином".

- Не курите и не пользуйтесь горелкой в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин или растворитель.

- Во время проведения сварочных или паяльных работ на АTV топливный бак следует снять, а минимальное расстояние до него должно составлять 15 м.

- Чтобы избежать повреждения элементов крепления, используйте инструменты подходящего типа и размера.

- Поддерживайте инструменты в чистоте и уходе. Поврежденные или изношенные инструменты следует заменять.

- Отвинчивая сильно затянутый элемент крепления, помните о том, что может произойти в случае соскальзывания инструмента.

- Во время замены элементов крепления следует убедиться, что размер и прочность новых деталей должна соответствовать заменяемым.

- Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте.

- При необходимости следует обеспечить защиту глаз. Это необходимо при выполнении таких операций, как сверление, шлифовка, прессовка, работа со сжатым воздухом и химическими продуктами.

- Пользуйтесь удобной рабочей одеждой. Подвяжите или уберите длинные волосы, чтобы они не попали в движущиеся части оборудования.

- Не держите острые инструменты в карманах одежды.

- Убедитесь в наличии в пределах досягаемости огнетушителя, соответствующего требованиям для тушения бензиновых (класс В) и электрических (класс С) пожаров.

- Не используйте сжатый воздух для чистки одежды, АTV или рабочего места. В этом случае мусор может попасть на кожу или в глаза. Никогда не направляйте струю сжатого воздуха на кого-либо. Не позволяйте детям играть с оборудованием, использующим сжатый воздух.

- Во время сушки вращающихся деталей сжатым воздухом следует придерживать деталь таким образом, чтобы она оставалась неподвижной. Не допускайте, чтобы под действием струи воздуха деталь начала вращаться – вращение может быть очень быстрым и может стать причиной повреждения или уничтожения детали, а также  повлечь за собой серьезную травму.

- Не вдыхайте пыль, выделяющуюся в результате трения тормозных колодок или сцепления. Эти частицы содержат асбест. Асбест также может содержаться в изоляционных материалах и прокладках. Попадание асбеста в организм наносит вред здоровью.

- 11 –

Правила безопасности при работе с бензином

Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью и представляет собой угрозу безопасности в мастерской. Из-за того, что во время работы бензин постоянно используют, многие люди забывают о том, насколько он может быть опасен. Используйте бензин только в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Во время работы с АTV помните, что в топливном баке, топливопроводе и карбюраторе есть бензин. Чтобы предотвратить возможные происшествия при работе с топливной системой необходимо тщательно соблюдать следующие правила:

- Никогда не используйте бензин для чистки деталей. См. раздел "Чистка деталей".

- Работайте с топливной системой в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

- Не заправляйте топливный бак и не производите работы в топливной системе АTV вблизи от открытого огня, источника искр или в месте, где разрешено курение. Пары бензина тяжелее воздуха. Они концентрируются на уровне земли и воспламеняются легче, чем жидкий бензин.

- Перед проведением работ в топливной системе АTV убедитесь, что двигатель полностью остыл.

- Не следует хранить бензин в стеклянных емкостях. В случае разбития стекла возможен взрыв или возгорание.

- Пролившийся бензин следует немедленно вытереть ветошью. До момента, когда можно будет избавиться от использованной ветоши, ее следует хранить в металлической емкости с крышкой либо в безопасном месте на открытом воздухе, где бензин сможет выветриться.

- При возгорании бензина не пытайтесь потушить пожар водой. Это лишь ускорит распространение огня и затруднит тушение. Для ликвидации возгорания используйте огнетушители класса В, ВС или АВС.

- Всегда останавливайте двигатель перед заправкой. Не проливайте бензин на двигатель или

выхлопную трубу. Не следует полностью заполнять топливный бак – необходимо оставить

свободное пространство в верхней части бака, которое бензин сможет заполнить, если его

объем увеличится в результате температурных колебаний.

Чистка деталей

Чистка деталей представляет собой одну из наиболее трудоемких и сложных операций, выполняемых в домашнем гараже. Существует множество химических растворителей и чистящих жидкостей, которые могут применяться для чистки деталей. Большинство из них ядовиты и легко воспламеняются. Чтобы предотвратить возрастание концентрации паров вредных веществ и избежать пожара и серьезных травм необходимо следовать инструкциям на этикетках применяемых средств и соблюдать следующие правила :

- Перед началом использования какого-либо химического продукта внимательно прочитайте инструкции на его этикетке. Необходимо всегда иметь четкое представление о свойствах используемого средства и степени его токсичности и воспламеняемости.

- Не используйте более одного типа чистящего растворителя одновременно. Если необходимо смешать химические продукты, соблюдайте пропорции, рекомендуемые изготовителями.

- Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

- Пользуйтесь химически стойкими перчатками.

- Пользуйтесь защитными очками.

- При необходимости используйте респиратор.

- После чистки деталей тщательно мойте руки.

- Храните химические продукты в местах, недоступных для детей и домашних животных.

- Перед нагревом детали тщательно удалите с нее остатки масла, смазки и растворителя.

- Для чистки деталей используйте полиамидную щетку. При использовании металлической щетки возможно образование искр.

- При использовании моечной установки необходимо применять растворитель, рекомендуемый изготовителем. Убедитесь, что моечная установка оборудована металлической крышкой, закрывающейся в случае возгорания.

Предупредительные надписи

Большинство производителей снабжает свои АTV предупредительными надписями и наклейками с информацией. Данные наклейки и надписи содержат важные правила безопасности при использовании, обслуживании, перевозке и хранении АTV. В руководстве по эксплуатации содержится описание данных наклеек и информация об их расположении. Если наклейка отсутствует или повреждена, следует заказать замену у диллера производителя.

- 12 –

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

Правильный выбор и установка элементов крепления необходимы для обеспечения нормальной работы и эффективного обслуживания АTV. Элементы крепления, поставляющиеся в комплекте с АTV, были подобраны неслучайно. Убедитесь, что элементы крепления, использующиеся в качестве замены, соответствуют тем же требованиям, что и первоначально использовавшийся крепеж.

Множество винтов, болтов и штифтов с гайками, обеспечивают надежное крепление компонентов АTV. Производитель указывает размер, внутренний диаметр и шаг резьбы. Измерение по двум граням гайки или болта указывает на размер ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :      Не   используйте   элементы  крепления,  класс  прочности  которых меньше

первоначально указанного производителем – это может привести к поломке

оборудования и/или повреждениям мотовездехода.

Моменты затяжки

Материалы, используемые для производства АTV, подвергаются неравномерному силовому воздействию в том случае, если элементы крепления и различные компоненты неправильно установлены и затянуты. Неправильно установленные или недостаточно затянутые элементы крепления могут сильно повредить АTV. Во время выполнения технического оюслуживания следует пользоваться точным динамометрическим ключом, описанным в данной главе.

Самоконтрящиеся элементы крепления

Некоторые типы болтов, винтов и гаек сконструированы таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие между двумя элементами крепления. Это взаимодействие может достигаться разными способами, самый распространенный из которых – использование гайки с полиамидной кольцевой вставкой и сухого клейкого покрытия на резьбе болта.

Самоконтрящиеся элементы крепления обеспечивают более надежное соединение, чем обычные и лучше противостоят вибрации. Самоконтрящиеся элементы крепления нельзя использовать повторно, так как материалы, обеспечивающие затяжку, теряют свои свойства после первоначальной установки и снятия. После снятия самоконтрящихся элементов крепления их следует выбрасывать и заменять новыми. Не следует использовать обычные элементы крепления вместо самоконтрящихся.

Шайбы

Плоские шайбы и пружинные шайбы являются двумя основными типами шайб. Плоская шайба представляет собой простой диск с отверстием для винта или болта. Пружинные шайбы используются для противодействия самопроизвольному ослаблению затяжки элементов крепления. Шайбы также выполняют функции прокладок и уплотнителей. Они помогают распределить нагрузку элементов крепления и предотвращают повреждения поверхности.

Как и в случае с элементами крепления, во время замены шайбы следует убедиться, что тип и характеристики новой шайбы соответствуют старой.

Шплинты

Шплинт представляет собой металлическую упругую деталь, которая вставляется в отверстие или разрез и предотвращает ослабление затяжки элемента крепления. Конструкция некоторых деталей, например, задней оси АTV или мотоцикла, требует обязательного применения шплинта для надежной затяжки элементов крепления. В подобных случаях используют шплинт и корончатую гайку.

Перед использованием шплинта следует убедиться, что ему соответствует диаметр отверстия в элементе крепления. После затяжки элемента крепления и совмещения отверстий, вставьте шплинт в отверстие и загните его концы над элементом крепления. Не следует ослаблять затянутый элемент крепления, чтобы совместить отверстия, если этого не требует инструкция. Если отверстия не совмещаются, необходимо так затянуть крепежную деталь, чтобы отверстия совместились.

Шплинты бывают разных диаметров и длины. Длина шплинта измеряется от низа головки до короткого конца шплинта.

- 13 –

Стопорные кольца

Стопорные кольца (Рис.1)  представляют  собой  металлический

зажим круглой формы. Они удерживают компоненты в нужном положении на таких деталях, как валы. Внешние стопорные кольца используются для удерживания компонентов на деталях. Внутренние стопорные кольца удерживают компоненты внутри корпуса детали. В некоторых случаях, помимо выполнения функции удерживания компонента(ов), стопорные кольца различной толщины также определяют величину люфта. Их обычно называют селективными стопорными кольцами.

Стопорные кольца делят на точеные и штампованные. Точеные стопорные кольца (Рис. 2) могут устанавливаться в любом из двух направлений, так как обе стороны имеют острые края. Штампованные кольца (Рис. 3) имеют острый и закругленный края. При установке штампованного стопорного кольца, в случае, если на него будет производиться давление, его необходимо устанавливать таким образом, чтобы острый край был направлен в противоположном направлении от детали, производящей давление.

Стопорные шайбы применяют в тех случаях, когда неудобно использовать обычное стопорное кольцо.  Снимать стопорную шайбу следует при помощи отвертки с плоским шлицем, отдавливая стопорную шайбу от вала. Для установки стопорной шайбы следует совместить ее с канавкой вала и протолкнуть ее или постучать по ней до фиксации.

При установке стопорных колец соблюдайте следующие правила:

- Используйте специальные плоскогубцы. См. раздел "Основные инструменты".

- В некоторых случаях, после снятия стопорных колец их невозможно использовать повторно и необходимо заменить.

- Сжатие и разжимание стопорных колец допустимы только во время установки. При чрезмерном разжимании стопорного кольца оно утрачивает свою удерживающую способность.

- После установки стопорного кольца убедитесь, что оно полностью зафиксировано.

- Во время установки и снятия стопорных колец следует использовать защитные очки.

ГСМ В МАСТЕРСКОЙ

Смазочные материалы и жидкости

Любое оборудование нуждается в периодической смазке. Использование правильного средства так же важно, как и сам процесс смазки, хотя в случае крайней необходимости лучше использовать неправильный тип смазки, чем вообще не смазывать деталь. В данном разделе описываются наиболее употребительные типы смазки. Обязательно соблюдайте рекомендации производителя по выбору необходимого типа смазки.

Моторные масла

Классификация моторного масла для четырехтактных двигателей осуществляется на основании двух стандартов: эксплуатационной характеристики масла Американского института нефти (API) и марки вязкости Ассоциации инженеров автомобилестроения (SAE).

Маркировка API и SAE присутствует на всех продаваемых емкостях с маслом. Две буквы определяют эксплуатационную характеристику масла. Число или буквенно-числовая комбинация определяет марку вязкости. Эксплуатационная характеристика API и марка вязкости SAE не являются показателями качества масла.

Эксплуатационные стандарты API: первая буква S указывает, что масло предназначено для бензиновых двигателей. Вторая буква обозначает стандарт масла.

Используются следующие классификации: MA (для сильного трения) и MB (для слабого трения).

ВНИМАНИЕ :          Дополнительные сведения о классификациях API и SAE можно найти в главе 3 в

разделе " Проверка уровня моторного масла ".

- 14 -

Всегда следуйте рекомендациям производителя относительно требуемой классификации масла. Использование неправильного типа масла может привести к повреждению двигателя. Марка вязкости определяется в зависимости от густоты масла. Маловязкие масла имеют меньший индекс вязкости,  а густые масла – больший. Диапазон индексов вязкости – от 5 до 50 для незагущенных масел.

Большинство производителей рекомендуют использовать универсальные масла. Такие масла подходят для широкого диапазона эксплуатационных условий. Универсальные масла можно опознать по букве "W", которая стоит после первого числа в индексе вязкости. Эта буква обозначает низкотемпературную вязкость.

Моторные масла в большинстве своем являются минеральными (на основе нефтепродуктов), но все большее распространение получают синтетические и полусинтетические типы масел. При выборе масла руководствуйтесь рекомендациями производителя и используйте масло соответствующего типа, классификации и вязкости.

Смазки

Смазка представляет собой масло, в которое добавлены загустители. Классификацией смазок занимается Национальный институт смазочных веществ (NLGI). В соответствии с классификацией NLGI смазке присваивается номер от 000 до 6. Смазки категории 6 являются наиболее густыми.

Наиболее часто используется смазка номер 2 по классификации NLGI. В некоторых случаях производители могут рекомендовать использование водостойкой смазки или смазки с добавками, например с дисульфидом молибдена (MoS2).

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость передает гидравлическое давление (усилие) на тормоза. Классификацией тормозной жидкости занимается Министерство транспорта (DOT). В настоящее время используются следующие маркировки тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4 и DOT 5. Данные типы тормозной жидкости отличаются по своим свойствам, и их не следует смешивать, так как это может привести к отказу тормозной системы. В состав тормозной жидкости DOT 5 входят силиконовые соединения, и она несовместима с другими тормозными жидкостями, поэтому их смешивание недопустимо. При выборе тормозной жидкости следует руководствоваться рекомендациями производителя.

Тормозная жидкость повреждает поверхности, наносит вред краске и пластику. При работе с ней необходимо быть очень внимательным, и если тормозная жидкость пролилась, следует незамедлительно провести уборку мыльным раствором.

Для эффективной работы гидравлической тормозной системы требуется чистая и свободная от влаги тормозная жидкость. Повторное использование тормозной жидкости недопустимо. Хранить ее следует в герметичных емкостях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ                  Никогда  не  заливайте  минеральное  масло  в тормозную систему. Это

Приведет  к повреждению резиновых деталей системы и вызовет отказ

тормозов.

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и антифриза и используется для рассеивания тепла, генерируемого во время работы двигателя. Наиболее распространенным антифризом является этиленгликоль. При выборе антифриза следуйте рекомендациям производителя АTV. В большинстве случаев следует использовать специальный антифриз для алюминиевых двигателей, в состав которого входят антикоррозийные присадки.

Антифриз можно смешивать исключительно с дистиллированной водой. Примеси в водопроводной воде могут вызвать повреждение системы охлаждения.

Обезжиривающие, чистящие средства и растворители

Для удаления с поверхностей масла, смазки и других веществ при работе с АTV доступен большой выбор различных химических средств. Перед началом работы с чистящим растворителем, следует тщательно обдумать то, как он будет использоваться и каким образом от него предстоит избавляться, особенно если он нерастворим в воде.

Для чистки деталей тормозной системы следует пользоваться специально предназначенной для этого жидкостью, которая не оставляет налета. Жидкость для чистки электрических контактов свечи является сильным растворителем, предназначенным для удаления отложений продуктов сгорания с компонентов топливной системы. Пользуйтесь данным чистящим средством с осторожностью, так как оно легко повреждает покрытия.

- 15 -

Большинство растворителей предназначены для использования в моечной камере для индивидуальной чистки деталей. В целях безопасности пользуйтесь только невоспламеняющимися растворителями или растворителями с высокой температурой воспламенения.

Герметик для прокладок

Данный тип герметика используется при работе с прокладками или уплотнениями. В других случаях, например при соединении половинок картера, следует использовать простой герметик. При выборе герметика следуйте рекомендациям производителя. Обращайте особое внимание на термостойкость герметика, его сопротивляемость различным жидкостям и прочие свойства.

Средство для удаления прокладок

Аэрозольное средство для удаления прокладок помогает снять неподатливую прокладку. Оно ускоряет данный процесс и помогает избежать повреждения поверхности инструментом. Большинство подобных средств очень едкие. При использовании средства необходимо следовать инструкциям изготовителя.

Резьбовой герметик

Резьбовой герметик наносят на резьбу элементов крепления. После затяжки жидкость высыхает и заполняет пространство между витками резьбы, не давая элементам крепления разболтаться в результате вибрации или  температурного воздействия. Не следует использовать большое количество герметика, так как в этом случае он может попасть на соседние детали.

Существует большое количество различных резьбовых герметиков, различающихся по силе, термостойкости и месту применения. При выборе герметика следуйте рекомендациям производителя.

ВНИМАНИЕ :    Резьбовые  герметики  являются  анаэробными  средствами, и оказывают агрессивное

Воздействие  на  большинство  пластмасс.   Необходимо  соблюдать  осторожность  при

Использовании  резьбового  герметика   в  непосредственной  близости  от пластиковых

деталей.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Большинство операций, описанных в данном руководстве, можно выполнить при помощи простых ручных инструментов и измерительных приборов, хорошо знакомых механикам-любителям. Пользоваться инструментами следует строго по назначению. Храните их в чистоте и порядке в специальном чемоданчике.

Крайне важно пользоваться только высококачественными инструментами. Лучшие инструменты изготавливают из высокопрочной легированной стали. Эти инструменты легки, удобны и хорошо сопротивляются износу. Их рабочая поверхность подвергается тщательной полировке, и на ней отсутствуют острые углы. Специально обработанная поверхность облегчает чистку инструмента и повышает удобство в его применении. Покупка качественных инструментов является отличным вложением средств для проведения работ по качественному техническому обслуживанию.

Для выполнения некоторых операций, описанных в данном руководстве, могут потребоваться особые инструменты. Некоторые механики, возможно, смогут подобрать нужный инструмент, но иногда необходимость в специальных инструментах или особых навыках может сделать выполнение операции невозможным в домашних условиях. В подобных случаях следует обратиться в дилерский центр или к специалистам, так как, учитывая стоимость оборудования, выполнение операции специалистами обойдется дешевле.

При покупке инструментов для выполнения операций, описываемых в данном руководстве, следует подумать о том, насколько часто данный инструмент будет использоваться. Покупая инструменты в первый раз, следует ограничиться основным набором, к которому впоследствии можно будет добавить дорогостоящие специальные инструменты.

Отвертки

Разнообразные отвертки различной длины являются неотъемлемой частью даже самого простого набора инструментов. Отвертки бывают двух основных типов: с плоским шлицем и  крестовые. Их часто предлагают в наборах, включающих несколько отверток с наконечниками различной величины и разными длинами стержня.

- 16 -

Как и в случае с другими видами инструментов, тип используемой отвертки должен соответствовать выполняемой операции. Проверьте размер элемента крепления. Используйте отвертку только для завинчивания и вывинчивания винтов. Не пытайтесь каким-либо другим образом снимать детали при помощи отвертки. Поврежденные или изношенные отвертки следует заменять. При использовании в работе отвертки с изношенным наконечником можно легко повредить элемент крепления, что затруднит его последующее снятие.

Винт с головкой под крестовую отвертку можно легко повредить, если использовать неподходящую отвертку. Качественные крестовые отвертки должны соответствовать спецификациям компании Phillips Screw Company. Поврежденные или некачественные крестовые отвертки могут соскальзывать с головки винта, а недостаточно прочный материал отвертки может осложнить работу.

Наилучшим вариантом крестовой отвертки является ACR Phillips II с наконечником, оснащенным патентованными ребрами для защиты от соскальзывания (Рис. 4). Отвертки ACR Phillips II были созданы для работы с винтами ACR Phillips II, но к ней также прилагаются головки различных размеров и типов.

ПРИМЕЧАНИЕ :     Также можно предотвратить соскальзывание крестовой отвертки, используя смесь

для притирки клапанов. Затянув/ослабив винт, необходимо почистить его шлиц.

Гаечные ключи

Рожковые, накидные и комбинированные гаечные ключи (Рис. 5) бывают различных видов и размеров.

Накидной ключ является превосходным инструментом, так как охватывает элемент крепления со всех сторон, что уменьшает риск его соскальзывания. Накидные ключи бывают шестиугольными и двенадцатиугольными.

Шестиугольные ключи хорошо подходят для работы с неподатливыми или поврежденными элементами крепления, так как такой ключ находится в более плотном контакте со всеми шестью сторонами элемента крепления. В обычных условиях удобно использовать двенадцатиугольный ключ. Это позволяет совершать меньше движений рукояткой при использовании ключа.

Рожковым ключом удобно пользоваться, когда пространство над деталью ограничено. У такого ключа есть всего две точки соприкосновения с элементом крепления, поэтому он легко может соскочить при приложении к нему большого усилия или при сильной изношенности инструмента или элемента крепления. В большинстве случаев предпочтительней использовать накидной ключ, особенно для окончательной затяжки элемента крепления.

Что касается комбинированного ключа, то с одной стороны у него расположен накидной конец, а с другой – рожковый. Такая комбинация очень удобна.

Разводные ключи

Разводной гаечный ключ (Рис. 6) подходит к любой гайке или болту при наличии вокруг данного элемента крепления свободного пространства. Разводной ключ удобней всего использовать для фиксации крупной гайки или болта во время завинчивания или вывинчивания другого конца элемента крепления при помощи накидного ключа.

Разводной ключ соприкасается с элементом крепления всего в двух точках и может легко соскочить. Данный недостаток усугубляется тем, что одна из губок разводного ключа подвижна. Убедитесь, что усилие передается строго через неподвижную губку.

Головки, трещотка с воротком

Головки, подсоединяемые к трещотке с воротком (Рис. 7) бывают шестиугольными и двенадцатиугольными (Рис. 8) и могут быть разных размеров. Размер посадочного квадрата указывает на величину квадратного отверстия, в которое вставляется трещотка с воротком. Число, отпечатанное на головке указывает на размер рабочей поверхности.

- 17 -

Как и в случае с ключами, шестиугольная головка обеспечивает превосходное сцепление с элементом крепления, в то время как использование двенадцатиугольной головки позволяет вдвое сократить дистанцию перемещения головки при работе.

Головки предназначены либо для ручных инструментов, либо для использования с автоматическими инструментами. Головки для автоматических инструментов обладают большей толщиной и, соответственно, прочностью.

Сравните размер и толщину стенок 19-миллиметровой ручной головки (Рис. 9А) и 19-миллиметровой головки для автоматического инструмента (В). Используйте головки для автоматических инструментов при работе с пневмоинструментами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ                Не используйте головки для ручных

инструментов         при       работе     с

пневмоинструментами.

Это  может    вызвать  их разрушение и привести к  травме.

При работе с пневмоинструментами пользуйтесь защитой

для глаз.

Существует много разновидностей воротков для работы с головками. Для быстрой работы используйте скоростной вороток. Шарнирное соединение (кардан) позволяет вращать головку с различным приложением силы и под разными углами. Удлинители и переходники позволяют работать в условиях недостатка свободного места. Трещотка увеличивает эффективность применения торцевого ключа, позволяя устанавливать или снимать гайку, не снимая при этом головку.

Использование торцевых ключей позволяет добиться наибольшей скорости, безопасности и удобства  в работе с элементами крепления.

Ударные инструменты

Использование ударного инструмента позволяет приложить дополнительное усилие при снятии элементов крепления благодаря переходу ударного воздействия во вращательное движение. Это позволяет снимать неподатливые элементы крепления, не повреждая их. Большинство производителей инструментов предлагают ударные инструменты и съемные головки (Рис. 10). Перед использованием головки с ударным инструментом, убедитесь, что она для этого предназначена. См. раздел "Головки, трещотка с воротком".

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ              Не    используйте   головки   для  ручных   инструментов   при  работе   с

пневмоинструментами. Это может  вызвать их  разрушение и  привести к

травме. При работе с пневмоинструментами пользуйтесь защитой для глаз.

Шестигранный ключ

Используйте шестигранный ключ (Рис. 11) для работы с элементами крепления с шестигранными углублениями в головке. Такие ключи могут представлять собой Г-образный стержень, также может использоваться головка с T-образной ручкой. В большинстве случаев для работы с техникой необходим набор метрических ключей.

Динамометрический ключ

Используйте динамометрический ключ с головкой, динамометрическим переходником или какой-либо другой подобной насадкой для установки элемента крепления с необходимым моментом затяжки. Динамометрические ключи обладают разными размерами посадочного гнезда (1/4, 3/4, 1/2 и 3/4). Размер

- 18 -

посадочного гнезда обозначает ширину отверстия, в которое вставляется головка, переходник или удлинитель. Есть разные способы определения момента затяжки, в зависимости от используемого ключа: по измерительной планке, по циферблату, по щелчку (Рис. 12).

При выборе динамометрического ключа следует учитывать диапазон усилия, размер посадочного гнезда и точность измерений. В спецификациях, приведенных в данном руководстве, указан необходимый диапазон.

Динамометрический ключ является высокоточным инструментом и требует тщательного ухода. Храните динамометрические ключи в отдельной коробке или в специальном отделении чемоданчика с инструментами. Следуйте инструкциям изготовителя по уходу за ключом и его настройке.

Динамометрический переходник

Динамометрические переходники или удлинители увеличивают или уменьшают пределы досягаемости ключа. Динамометрический переходник, показанный на Рис. 13, используется для затяжки элемента крепления, до которого невозможно добраться другим способом. При изменении рабочей длины рычага из-за использования переходника, показываемое значение момента затяжки перестает соответствовать реальному усилию, передаваемому на элемент крепления. В этом случае необходимо произвести настройку усилия на ключе, чтобы компенсировать изменение длины рычага.

При использовании динамометрического переходника под прямым углом к ключу настройка не требуется, так как в этом случае рабочая длина не меняется.

Для настройки усилия на ключе при использовании динамометрического переходника используйте следующую формулу и сверьтесь с Рис.14:

TW=	(TAxL)/(L+A)

TW 	значение усилия или показания циферблата на

ключе.

TA 	спецификация усилия и усилие, прилагаемое к

элементу крепления.

А 	значение, на которое переходник увеличивает (а в некоторых случаях уменьшает) рабочую длину рычага, если измерять по центральной линии динамометрического ключа.

L 	длина рычага ключа, измеряемая от центра головки до центра рукоятки. Рабочая длина является суммой L и A.

Пример:

TA=20 футо-фунтов

А=3 дюйма

L=14 дюймов

TW=(20x14)/(14+3)=280/17=16,5 футо-фунтов.

В данном примере новое усилие на динамометрическом ключе должно составить 16,5 футо-фунтов. При использовании ключа с измерительной планкой необходимо затягивать элемент крепления до тех пор, пока планка не укажет на значение 16,5 футо-фунтов. В данном случае, хотя динамометрический ключ установлен на 16,5 футо-фунтов, реальное значение момента затяжки равно 20 футо-фунтам.

- 19 -

Плоскогубцы

Плоскогубцы бывают разных видов и размеров. Ими удобно держать детали, также  они используются для резки, сгибания и обжимки. Не следует пользоваться плоскогубцами для завинчивания элементов крепления. На Рис. 15 и 16 показаны несколько видов плоскогубцев, каждый из которых имеет свою особую функцию. Комбинированные плоскогубцы используются для захвата деталей и сгибания.  Плоскогубцы-кусачки используют для резки проволоки и для удаления шплинтов. Острогубцы применяются для удержания или сгибания мелких деталей.

Плоскогубцы с фиксатором (Рис. 16) используют для надежного удержания деталей. У них много различных применений, начиная от удержания вместе двух деталей и заканчивая захватом сломанного штифта. Используя плоскогубцы с фиксатором, следует соблюдать осторожность, так как их острые губки могут повредить удерживаемые детали.

Плоскогубцы для стопорных колец

Плоскогубцы для стопорных колец представляют собой особый вид плоскогубцев, наконечники которых вставляются в проушины стопорных колец для их снятия и установки.

Плоскогубцы для стопорных колец (Рис. 17) могут иметь одно применение (для работы с внутренними или внешними стопорными кольцами) или быть многофункциональными (для работы как с внутренними, так и с внешними стопорными кольцами). Наконечники плоскогубцев могут быть либо постоянно закрепленными, либо сменными разных размеров и с различными углами. Для повседневного использования лучше выбрать многофункциональные плоскогубцы со сменными наконечниками (Рис. 17).

Во время установки или снятия стопорного кольца оно может соскочить

и отлететь в сторону. Также могут сломаться наконечники плоскогубцев.

При работе с плоскогубцами для стопорных колец необходимо

пользоваться защитой для глаз.

Молотки

Для различных операций подходят разные типы молотков. Молоток с круглым бойком применяется для работы с кернером или зубилом. Если необходимо постучать по металлической поверхности не повреждая ее, используется молоток с мягкой головкой. Никогда не стучите металлическим молотком по деталям двигателя и подвески, так как в большинстве случаев это приводит к их повреждению.

При работе с молотком следует пользоваться защитой для глаз. Убедитесь, что боек молотка находится в хорошем состоянии, а на ручке отсутствуют трещины. Подберите соответствующий операции молоток. Удары следует наносить под прямым углом к поверхности. Не стучите по детали ручкой или боковой стороной молотка.

- 20 -

Заземляющее устройство

Во время некоторых проверок бывает необходимым провернуть двигатель, не запуская его. Чтобы защитить систему зажигания от повреждений, вызванных излишним сопротивлением, и избежать воспламенения паров бензина от искры, следует снять колпачок свечи зажигания и произвести заземление при помощи устройства, показанного на Рис. 18.

Данное устройство можно изготовить из винта и гайки М6, двух шайб, шланга, щипкового зажима, электрической петли и отрезка провода.

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для выполнения многих операций, описанных в данном руководстве, необходимо предварительно измерить детали. Оборудование производится с жесткими допусками, поэтому для определения того, какие детали нуждаются в замене, необходимо провести точные измерения.

Каждый вид измерительных приборов предназначен для работы в конкретном диапазоне с определенной точностью. При выборе инструмента следует убедиться, что он подходит для данной операции.

Как и в случае с другими инструментами, измерительные приборы лучше всего работают, если за ними правильно ухаживать. При неправильном использовании прибор может быть поврежден, а результаты измерений могут быть искажены. Если результаты измерения кажутся сомнительными, следует проверить их при помощи другого измерительного прибора. В комплект с микрометром часто входит эталонный калибр для проверки точности, с помощью которого при необходимости производится калибровка прибора.

Результаты измерений зависят, в том числе, и от опытности того, кто их проводит. Точные результаты можно получить, только если механик "чувствует" прибор.

Неумелое обращение с измерительными приборами отрицательно сказывается на точности измерений. Аккуратно удерживайте прибор кончиками пальцев, чтобы было проще почувствовать его точку соприкосновения с измеряемым объектом. Освоение приемов работы с прибором позволит делать более точные измерения и снизит вероятность повреждения прибора или измеряемых деталей.

Ниже дается описание каждого из измерительных приборов.

Щуп для измерения зазоров

Данный щуп (Рис. 19) используется для измерения расстояния между двумя поверхностями.

Набор щупов состоит из стальных полосок постепенно увеличивающейся толщины. На каждой полоске отмечена ее толщина. Для различных операций применяются полоски разной длины и с разным углом.

Часто этим щупом пользуются для измерения клапанных зазоров. Для измерения зазора в свече зажигания используется специальный проволочный (круглый) щуп.

Штангенциркуль

Штангенциркули (Рис. 20) применяются для измерения внутреннего, внешнего диаметра, а также глубины. Несмотря на то, что они уступают микрометрам по точности измерений, они достаточно точны, и позволяют проводить измерения с точностью до 0,05 мм (0,001 дюйма). Рабочий диапазон большинства штангенциркулей составляет до 150 мм (6 дюймов).

- 21 -

Штангенциркули бывают циферблатными, с нониусом или цифровые. Циферблатные штангенциркули оснащены циферблатом, который позволяет непрерывно считывать результаты измерений. На штангенциркулях с нониусом есть деления, которые необходимо сравнить, чтобы получить результат. Цифровые штангенциркули используют для отображения результатов жидкокристаллический дисплей.

Необходимо тщательно следить за состоянием измерительных поверхностей штангенциркуля.  Между инструментом и измеряемым предметом не должно быть грязи или шероховатостей. Не допускайте, чтобы штангенциркуль слишком плотно охватывал измеряемый предмет. Захватывайте самую выступающую точку предмета таким образом, чтобы при его снятии ощущалось небольшое трение о поверхность предмета. Некоторые штангенциркули нуждаются в калибровке. При использовании нового или незнакомого штангенциркуля следует ознакомиться с инструкциями изготовителя.

На Рис. 21 показан штангенциркуль с нониусом. Отметки на закрепленной шкале расположены с шагом в 1 мм. На подвижной шкале отметки расположены с шагом в 0,5 мм. Для получения результата измерения установите первое число по положению линии 0 на подвижной шкале в соответствие с первой линией слева на закрепленной шкале. В данном примере первое число – это 10 мм. Чтобы определить следующее число следует отметить, какие числа на подвижной шкале совмещаются с отметкой на неподвижной шкале. Рядом будут находиться несколько линий, но только одна из них будет полностью совпадать. В данном случае к первому числу необходимо добавить 0,50 мм. В результате получаем результат в 10,50 мм.

Микрометры

Микрометр представляет собой инструмент, предназначенный для выполнения линейных измерений в десятичных долях дюйма или миллиметрах (см.таблицу ниже). Хотя существует большое количество разных видов микрометров, в большинстве случаев для выполнения операций, перечисленных в данном руководстве, требуется микрометр наружных диаметров. Такой микрометр используется для измерения наружных диаметров цилиндрической формы, а также толщины материала.

Десятичные разрядные значения

| 0,1 | обозначает 1/10 (одну десятую дюйма или миллиметра) |
| --- | --- |
| 0,01 | обозначает 1/100 (одну сотую дюйма или миллиметра) |
| 0,001 | обозначает 1/1000 (одну тысячную дюйма или миллиметра) |

- В данной таблице указаны соответствия значения чисел по правую сторону от десятичной запятой. Используйте их для интерпретации значений десятичных дробей от одной десятой до одной тысячной дюйма или миллиметра. Данная таблица не является переводной таблицей (например: 0,001 дюйма не равны 0,001 мм).

Размер микрометра соответствует минимальному и максимальному размеру детали, которую можно измерить данным микрометром. Обычно используются следующие размеры (Рис. 23): 0-25 мм (0-1 дюйм), 25-50 мм (1-2 дюйма), 50-75 мм (3-4 дюйма).

Существуют также микрометры с более широким диапазоном измерений. Такие микрометры больше по размеру и оснащены сменными пятками различной длины. Использование такого микрометра позволяет сэкономить, но его размеры делают его менее удобным.

- 22 -

При проведении измерений с помощью микрометра берутся числа с разных шкал, а затем их складывают. В следующем разделе дается информация о том, каким образом следует регулировать внешний микрометр, как осуществлять за ним уход и проводить измерения.

Для получения точных результатов следует контролировать состояние измерительных поверхностей микрометра. Между инструментом и измеряемым предметом не должно быть грязи или шероховатостей. Не допускайте, чтобы микрометр слишком плотно охватывал измеряемый предмет. Захватывайте наиболее выступающую точку предмета таким образом, чтобы при его снятии ощущалось небольшое трение о поверхность предмета.

Регулировка

Перед началом использования проверьте регулировку микрометра следующим образом:

1. Почистите поверхности пятки и микрометрического винта.

2А. Для проверки 0-1 дюймового или 0-25 мм микрометра:

а. Поворачивайте барабан до тех пор, пока винт не соединится с пяткой. Если микрометр оснащен

храповым стопором, используйте его, чтобы убедиться в достаточном приложении усилия.

b. Если микрометр отрегулирован правильно, отметка 0 на шкале барабана будет точно совпадать с

отметкой 0 на линии стебля. Если отметки не совпадают, микрометр отрегулирован неправильно.

c. Отрегулируйте микрометр, следуя инструкциям изготовителя.

2B. Для проверки микрометра больше 1 дюйма или 25 мм используйте контрольный калибр,

предоставляемый изготовителем. Контрольный калибр представляет собой стальную пластину, диск

или стержень точно определенного размера.

a. Поместите контрольный калибр между винтом и пяткой и измерьте его внешний диаметр или длину.

Если микрометр оснащен храповым стопором, используйте его, чтобы убедиться в достаточном

приложении усилия.

b. Если микрометр отрегулирован правильно, отметка 0 на шкале барабана будет точно совпадать с

отметкой 0 на линии стебля. Если отметки не совпадают, микрометр отрегулирован неправильно.

c. Отрегулируйте микрометр, следуя инструкциям изготовителя.

Уход за микрометром

Микрометр является прецизионным инструментом, поэтому необходимо обратить особое внимание на условия его хранения и использования.

Следует иметь в виду следующие важные пункты:

1. Микрометр следует хранить в защитном футляре или отдельном ящичке чемоданчика для инструментов.

2. Убедитесь, что при хранении микрометра поверхности винта и пятки не соприкасаются друг с другом или с каким-либо другим предметом. В противном случае температурные колебания или коррозия могут повредить соприкасающиеся поверхности.

3. Не используйте сжатый воздух для чистки микрометра - это может привести к износу инструмента.

4. Смазывайте микрометр смазкой WD-40, чтобы воспрепятствовать коррозии.

Метрический микрометр

Стандартный метрический микрометр (Рис. 24) позволяет проводить измерения с точностью до одной сотой миллиметра (0,01 мм). Отметки на шкале на стебле расположены с шагом в 1 и 0,5 мм. Отметки на верхней части стебля проставлены с шагом 1 мм. У каждой пятой отметки над линией стебля стоит число. Последовательность цифр зависит от размеров микрометра. Отметки на микрометре на 25 мм будут пронумерованы от 0 до 25 с шагом в 5 мм. У микрометров большего размера эта последовательность продолжается далее. На всех метрических микрометрах каждая отметка на нижней половине стебля равна 0,5 мм.

- 23 -

На конусном конце барабана расположена шкала из 50 отметок. Каждая из них равна 0,01 мм. Один полный поворот рукоятки совмещает отметку 0 с первой отметкой на стебле или с 0,50 мм.

Для получения результатов измерений при помощи метрического микрометра, следует сложить количество миллиметров и половин миллиметров на линии стебля с количеством отметок в одну сотую миллиметра на шкале барабана. Выполните следующие шаги, руководствуясь изображением на Рис. 25.

1. Прочитайте значение на верхней части линии стебля и подсчитайте количество видимых отметок. Каждая отметка обозначает расстояние в 1 мм.

2. Проверьте, видна ли отметка в полмиллиметра на нижней части шкалы стебля. Если видна, то добавьте 0,50 мм к значению, полученному в пункте 1.

3. Прочитайте отметку на барабане, совмещающуюся с линией на стебле. Каждая отметка на шкале барабана равна 0,01 мм.

ВНИМАНИЕ :  Если  отметка на  шкале  барабана   не полностью   совмещается   с   линией   на  стебле

микрометра,   необходимо   на   глаз   определить   расстояние   между   отметками.  Для

измерений с точностью до двух тысячных миллиметра (0,002 мм) следует пользоваться

метрическим микрометром с нониусом.

4. Сложите значение, полученное в результате выполнения пунктов 1-3.

Стандартный дюймовый микрометр

Стандартный дюймовый микрометр позволяет проводить измерения точностью до одной тысячной доли дюйма или 0,001. Отметки на шкале на стебле расположены с шагом в 0,025 дюйма. Каждая четвертая отметка на стебле пронумерована 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Эти отметки обозначают значения в 0,100, 0,200, 0,300 и так далее.

На конусную часть барабана нанесены 25 отметок. Каждая из них равна 0,001 дюйма. Один полный поворот барабана совмещает отметку 0 с первой отметкой на стебле или с 0,025 дюйма.

Для получения результатов измерений при помощи дюймового микрометра, выполните следующие шаги, руководствуясь изображением на Рис. 27.

1. Прочитайте значение на шкале стебля и найдите самое большое видимое число. Числа расставлены с шагом в 0,100 дюйма.

2. Подсчитайте количество отметок между отметкой на стебле и краем барабана. Каждая из отметок на стебле равна 0,025 дюйма.

3. Прочитайте отметку на шкале барабана, совмещающуюся с линией стебля. Каждая из отметок на шкале барабана равна 0,01 дюйма.

ВНИМАНИЕ :  Если отметка на шкале барабана не полностью совмещается с линией на стебле

микрометра, необходимо на глаз определить расстояние между отметками. Для

измерений с точностью до десятитысячной доли дюйма (0,001 дюйма) следует

пользоваться дюймовым микрометром с нониусом.

4. Сложите значение, полученное в результате выполнения пунктов 1-3.

- 24 -

Нутромеры

Нутромер (Рис. 28) и специальный нутромер для мелких отверстий (Рис. 29) применяются для измерения внутреннего диаметра отверстий. На данных приборах отсутствует шкала, и результаты измерений необходимо снимать при помощи микрометра.

Для выполнения измерения при помощи нутромера выберите подходящий для данного отверстия измерительный наконечник. Осторожно введите наконечник в отверстие и расположите его по центру отверстия. Затяните наконечник таким образом, чтобы он оставался на месте. Вытащите наконечник и измерьте длину стержня. Нутромерами обычно мерят отверстия цилиндров.

Для выполнения измерения при помощи нутромера для мелких отверстий необходимо подобрать подходящий наконечник. Осторожно введите наконечник в отверстие. Максимально распрямите лепестки, насколько это позволяет отверстие. Не следует слишком затягивать наконечник. Это может повредить поверхность отверстия и инструмент. Вытащите наконечник и измерьте внешний диаметр (Рис. 30). Обычно при помощи нутромеров для отверстий с малым диаметром измеряют направляющие клапанов.

Нутромер с циферблатом

Нутромер с циферблатом (Рис. 31) представляет собой измерительный прибор с циферблатом и иглой, использующейся для измерения отклонений размеров и движений. Обычно при помощи данного инструмента измеряется биение тормозного диска.

Данные инструменты бывают различных видов и градаций и могут быть оснащены одним из трех типов крепежной основы: магнитной (В. Рис 31), зажимом или винтом. При покупке циферблатного нутромера следует выбирать индикатор с непрерывным циферблатом. (А, Рис. 31).

- 25 -

Нутромер для измерения отверстий цилиндров.

Такой нутромер не отличается от циферблатного нутромера. Нутромер, изображенный на Рис. 32 состоит из циферблата, ручки и различных насадок (скоб), для разных по диаметру отверстий цилиндров. Нутромер применяется для измерения размера и деформаций отверстия. При использовании такого нутромера следуйте инструкциям изготовителя.

Компрессометр

Компрессометр (Рис. 33) измеряет давление в камере сгорания (давление в цилиндре) в единицах PSI или кг/см2. Для снятия измерений наконечник компрессометра вводится либо вкручивается в гнездо свечи зажигания. Во время измерения давления остановите двигатель и держите дроссельную заслонку в широко открытом положении. Двигатель без достаточной компрессии нельзя правильно отрегулировать. (См. третью главу.)

Мультиметр

Мультиметром (Рис. 34) очень удобно пользоваться для диагностики электрооборудования. При помощи функции измерения напряжения можно определить напряжение для различных электрических деталей. Функция омметра позволяет проверять неразрывность цепей, а также измерять сопротивление цепи.

Иногда спецификации для электрических деталей могут предполагать использование какого-либо определенного измерительного прибора. Использование приборов, не рекомендованных изготовителем, может повлиять на результат операции. В данном руководстве данные случаи отмечены особо.

Калибровка омметра (аналогового)

Перед каждым применением аналогового омметра или при смене шкалы, омметр необходимо откалибровать.

Цифровые омметры не нуждаются в калибровке.

- Убедитесь, что батарея прибора заряжена.

- Убедитесь, что измерительные щупы находятся в рабочем состоянии.

- Соедините два щупа и отметьте положение стрелки на шкале Омов. Для получения точных результатов измерения стрелка должна находиться на отметке 0.

- При необходимости следует повернуть регулировочную ручку таким образом, чтобы стрелка расположилась на отметке 0.

ОСНОВЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

В задачи данного руководства не входит подробное описание систем электрооборудования, использующихся в современной мототехнике. Однако для проведения простых диагностических процедур может понадобиться знание основ электрики.

Оборудование и простые процедуры диагностики описаны в главе 2. «Технические характеристики системы электроснабжения»  Подробная диагностика систем описана в главе 6. «Электрооборудование»

- 26 -

Напряжение

Напряжение – это электрический потенциал в цепи. Единицей напряжения является вольт. Чем сильнее напряжение в цепи, тем большая работа может быть выполнена.

Напряжение постоянного тока обозначает одностороннее движение тока. Все цепи с питанием от аккумулятора являются цепями постоянного тока.

Переменный ток означает периодическую смену направления тока на противоположное. Переменное напряжение может создаваться генератором. Для использование такого напряжения в системе с батарейным питанием, его необходимо трансформировать или выпрямить.

Сопротивление

Электрическим сопротивлением называется противодействие электрическому току в цепи или детали. Сопротивление измеряется в Омах. Сопротивление уменьшает ток и напряжение.

Сопротивление измеряется в неработающей цепи при помощи омметра, который посылает слабый ток в цепь и определяет, насколько сложно этому току пройти по цепи.

Несмотря на то, что омметр иногда может быть очень полезен, с помощью него не всегда можно определить характеристики цепи в рабочих условиях, так как при проверке цепи используется низкое напряжение (6-9 вольт). Напряжение во вторичной обмотке катушки зажигания может достигать нескольких тысяч вольт. Такое высокое напряжение может нарушить работу катушки, даже если во время испытаний результаты были приемлемыми.

Сопротивление в большинстве случаев возрастает при повышении температуры. Все измерения и проверки должны проводиться при комнатной температуре. Если измерение проводится при высокой температуре, его результаты могут быть завышены.

Сила тока

Сила тока измеряет количество тока в цепи. Ток – это перемещение электричества. Чем сильнее ток, тем больше работы может быть выполнено. Если сила тока превышает нагрузочную способность цепи, возможно повреждение системы.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Большинство операций, описываемых в данном руководстве, достаточно просты и могут быть выполнены при наличии базовых навыков обращения с инструментами. Однако при выполнении серьезных операций по демонтажу элементов следует трезво оценивать свои силы.

- Термин "передняя сторона" в данном руководстве обозначает переднюю часть АTV. Передняя сторона какой-либо детали означает часть детали, наиболее близкую к передней части АTV. Левая и правая стороны деталей обозначаются относительно положения водителя, когда он сидит на водительском сиденье лицом вперед.

- При работе с двигателем и деталями подвески, АTV необходимо надежно закрепить.

- Для всех одинаковых деталей необходимо отмечать их расположение на АTV. На сопрягающиеся поверхности следует наносить отметки, обозначающие их положение относительно друг друга. При снятии любых прокладок необходимо записывать их номер и толщину. Детали необходимо складывать в пластиковые пакетики.

- Снимаемые провода и разъемы следует помечать при помощи клейкой ленты и маркера. Не стоит полагаться исключительно на свою память.

- Следует обезопасить обработанные поверхности от физических повреждений и коррозии. Не допускайте попадания бензина и других химических продуктов на обработанные поверхности.

- При работе с застрявшими и неподатливыми болтами пользуйтесь промывочным маслом. По возможности избегайте сильных тепловых воздействий. При высокой температуре детали могут оплавиться и деформироваться, также возможно повреждение окрашенных поверхностей и пластика.

- Если деталь запрессована или для ее снятия требуется специальный инструмент, то в руководстве обязательно присутствует информация об этой детали или об инструменте, который необходимо использовать в этом случае. Если при снятии детали возникли затруднения, то перед продолжением выполнения операции следует определить причину их возникновения.

- Закройте все отверстия, чтобы предотвратить попадание мусора и посторонних предметов в двигатель.

- Перед началом процедуры внимательно прочитайте инструкции и сравните детали с иллюстрациями.

- 27 -

- В некоторых случаях в руководстве могут встретиться рекомендации обратиться в дилерский центр или к техническим специалистам. В этих случаях обращение к специалистам обойдется дешевле выполнения ремонта своими силами.

- Термин "заменить" обозначает замену бракованной детали на новую. Термин "перебрать" означает снятие, разборку, осмотр, измерение, ремонт и/или замену деталей.

- Для некоторых процедур необходим гидравлический пресс. Если его нет в наличии, следует воспользоваться соответствующим оборудованием в мастерской. Не пытайтесь выполнить подобную процедуру при помощи подручных средств – это может привести к повреждению АTV.

- Производить ремонт АTV намного проще, если его перед этим помыть. Используйте обезжиривающее средство. Перед его применением ознакомьтесь с инструкцией по его применению. При снятии любых деталей необходимо очистить их с помощью растворителя.

ВНИМАНИЕ :   Не   направляйте  струю  воды  под  давлением  на  подшипники  рулевого управления,

топливные шланги, подшипники колес, детали подвески и электрические детали. Вода

может вымыть смазку из подшипников и повредить прокладки.

- Если для проведения процедуры требуются специальные инструменты, их необходимо подобрать заранее. В таких случаях специальные инструменты перечислены в начале описания процедуры в руководстве.

- Рисуйте схемы похожих деталей. Например, болты картера часто бывают разной длины. Не полагайтесь всецелом на свою память. Разложенные детали могут перемешаться, что затруднит процесс обратной сборки.

- Убедитесь, что все прокладки и шайбы установлены на свои места в требуемом положении.

- В местах, где вращающиеся детали соприкасаются с неподвижными, обычно расположены шайбы.

- Используйте новую прокладку, если состояние старой не идеально.

- При снятии самоконтрящихся элементов крепления их следует заменять на новые. Не устанавливайте обычные элементы крепления вместо самоконтрящихся.

- Используйте смазку для фиксации мелких деталей, если они рассыпаются при сборке. Не наносите смазку на детали тормозной системы и на электрические детали.

Снятие застрявших элементов крепления

Если элемент крепления не поддается, чтобы ослабить его можно применить несколько методов. Сначала нанесите промывочное масло. Нанесите достаточное количество масла и подождите 10-15 минут. Несколько раз постучите по элементу крепления молотком. Контролируйте силу удара, чтобы не повредить деталь. При необходимости снова нанесите промывочное масло.

Для снятия застрявших винтов нанесите промывочное масло, как это описывается выше, затем вставьте отвертку в шлиц и постучите молотком по ее рукоятке. Это поможет удалить ржавчину, после чего винт можно снять обычным способом. Если головка винта слишком сильно повреждена, необходимо захватить ее при помощи плоскогубцев с фиксатором и вывернуть винт.

Избегайте высокотемпературных воздействий, если этого не требует инструкция. Детали могут оплавиться и деформироваться.

Снятие сломанных элементов

Если у винта или болта сорвана головка, для удаления оставшейся части можно применить несколько методов. Если над поверхностью выступает часть детали, ее можно попробовать захватить при помощи плоскогубцев с фиксатором.

Если выступающая часть слишком мала, необходимо подпилить ее так, чтобы деталь можно было вывинтить ключом, или вырезать на ней шлиц для отвертки (Рис. 35).

- 28 -

Если головку сорвало заподлицо, следует использовать устройство для снятия сорванных болтов. Закерните центр застрявшей части винта или болта. Просверлите небольшое отверстие в винте и введите устройство в отверстие. Извлеките винт при помощи ключа или устройства для снятия сорванных болтов (Рис. 36).

Восстановление поврежденной резьбы

Иногда резьба может быть сорвана по невнимательности или в результате ударного воздействия. Часто ее можно восстановить при помощи метчика (для внутренней резьбы на гайках) или винторезного мундштука (для внешней резьбы на болтах) (Рис. 37). Для чистки или ремонта резьбы на свече зажигания необходимо использовать метчик для свечи зажигания.

При повреждении внутренней резьбы может понадобиться установка резьбовой вставки. При установке вставки следуйте инструкциям изготовителя.

Размеры сверла и метчика приведены в таблице 8.

Снятие/установка шпилек

Инструмент для снятия шпилек (Рис. 38) предлагают большинство производителей инструментов. Данное приспособление облегчает снятие и установку шпилек. В случае, если такого приспособления нет под рукой, можно использовать две гайки, затянутые вплотную друг к другу. Снимите шпильку, поворачивая нижнюю гайку (Рис. 39).

При снятии/ установке шпилек:

1.   Измерьте высоту шпильки над поверхностью.

- Затяните приспособление на шпильке или используйте вместо него две гайки.

- Снимите шпильку, поворачивая приспособление или нижнюю гайку.

- Удалите любые следы герметика вокруг отверстия с резьбой. Очистите резьбу при помощи аэрозольного чистящего средства для деталей.

- Установите приспособление для удаления шпилек на новую шпильку или навинтите на нее две гайки.

- Нанесите резьбовой герметик на резьбу шпильки.

- Установите шпильку при помощи приспособления для установки шпилек или верхней гайки.

- Убедитесь, что высота выступающей над поверхностью части шпильки соответствует указанной в пункте 1 или в спецификации момента затяжки.

- Снимите приспособление для снятия шпилек или две гайки.

- 29 -

Снятие неподатливых шлангов.

При снятии неподатливых шлангов не следует применять излишних усилий.  Осторожно снимите шланг, хомут шланга и аккуратно вставьте маленькую отвертку между шлангом и штуцером. При помощи проволочной щетки очистите штуцер от ржавчины или следов резины. Тщательно очистите внутреннюю часть шланга. Не используйте смазку при установке шланга (нового или старого), так как в этом случае шланг может отойти от штуцера, даже если он закреплен хомутом.

Подшипники

Подшипники используются в двигателях и деталях трансмиссии для снижения потерь энергии, минимизации тепла и шума, появляющихся в результате трения. Подшипники являются прецизионными деталями и нуждаются в тщательном уходе, смазывании и техническом обслуживании. При повреждении подшипника его нужно незамедлительно заменить. При установке нового подшипника будьте осторожны, чтобы его не повредить. Процедуры по замене подшипников встречаются в разных главах данного руководства, однако необходимо всегда следовать рекомендациям, изложенным в нижеследующих разделах.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии четких инструкций, подшипники следует устанавливать таким образом, чтобы сторона с отметкой изготовителя или номером подшипника была направлена наружу.

Снятие

Несмотря на то, что подшипники обычно снимают только в случае их повреждения, иногда может понадобиться снять подшипник в рабочем состоянии. Неправильное снятие подшипника может привести к его повреждению, при этом также можно повредить вал или картер. При снятии подшипника необходимо иметь в виду следующее:

- При использовании съемника для снятия подшипника с вала, постарайтесь не повредить вал. Всегда подкладывайте прокладку из металла между концом вала и винтом съемника. Также необходимо расположить рычаги съемника рядом с внутренней обоймой подшипника. См. Рис. 40.

- При использовании молотка для снятия подшипника не стучите молотком прямо по подшипнику. Между молотком и подшипником должен находиться алюминиевый или медный стержень (Рис. 41). Также необходимо поддержать обоймы подшипника при помощи деревянных блоков.

- Лучше всего снимать подшипники при помощи гидравлического пресса. При использовании пресса следует обратить внимание на следующие пункты:

а. Всегда поддерживайте внутреннюю и внешнюю обоймы при помощи деревянной или алюминиевой прокладки (Рис. 42). Если поддерживается только одна из обойм, давление на шарики и/или обойму повредит их.

b. Убедитесь, что рычаг пресса (Рис. 42) находится на одной линии с центром вала. Если рычаг не отцентрован, он может повредить подшипник и/или вал.

c. Как только вал отделен от подшипника, он может упасть на пол. Чтобы это не произошло, необходимо его удерживать.

- 30 -

Установка

- При установке подшипника в корпус, усилие прилагается к внешней обойме (Рис. 43). При установке подшипника на вал, усилие необходимо прилагать к внутренней обойме (Рис. 44).

- При установке подшипника в соответствии с пунктом 1, необхоидим соответствующий запрессовывающий инструмент. Никогда не стучите молотком прямо по подшипнику, это может привести к его повреждению. При установке подшипника используйте отрезок трубы с диаметром, соответствующим его внутренней обойме. На Рис. 45 показано правильное использование запрессовывающего приспособления и молотка.

3.     В пункте 1 описывается способ установки подшипника в половинку картера или на вал. Однако при одновременной установке в картер и на вал необходима плотная посадк а и внешней и внутренней обоймы. В подобной ситуации следует установить прокладку под приспособление для запрессовки таким образом, чтобы давление на обеих обоймах было равномерным. См. Рис. 46. Если обоймы не поддерживаются так, как это показано на рисунке, шарики будут давить на внешнюю обойму подшипника и повредят ее.

- 31 -

Посадка с натягом

- Данной процедуре необходимо следовать при установке подшипника на вал. Когда требуется плотная посадка подшипника, его внутренний диаметр меньше диаметра вала. В этом случае использование обычных методов установки может привести к повреждению подшипника. Подшипник необходимо нагреть перед установкой. Обратите внимание на следующее:

- Закрепите вал, чтобы подготовить его к установке.

- Полностью очистите поверхность вала. Избавьтесь от шероховатостей при помощи напильника или наждачной бумаги.

- Наполните подходящую емкость чистым минеральным маслом. Внутрь емкости поместите термометр, выдерживающий температуру выше 120оС. Закрепите термометр, чтобы он не касался дна емкости.

- Снимите обертку с подшипника и закрепите его в емкости при помощи отрезка проволоки толстого сечения таким образом, чтобы он не касался дна или стенок.

- Начинайте нагрев и следите за показаниями термометра. Когда температура масла достигнет 120оС, выньте подшипник из емкости и быстро установите его. При необходимости, расположите установочную шайбу на внутренней обойме подшипника и постучите по ней для установки подшипника в нужное положение. С охлаждением подшипника он будет все плотнее охватывать вал, поэтому установка должна производиться быстро. Удостоверьтесь, что подшипник точно встал на место.

- Данные указания применяются при установке подшипника в корпус. Обычно подшипники устанавливаются в корпус с небольшим натягом. При использовании обычных методов установки возможно повреждение корпуса или подшипника. Следует нагреть корпус перед установкой. Обратите внимание на следующее:

ВНИМАНИЕ :  Перед нагревом корпуса следует хорошо промыть его моющим средством и водой. С

корпуса необходимо смыть все следы масла, а также прочие отложения.

- Нагрейте корпус до температуры 100оС в печи или на плитке. Проще всего определить температуру корпуса, побрызгав на него водой. Если капельки воды моментально начинают шипеть и испаряются, значит достигнута правильная температура. Не нагревайте больше одного корпуса за раз.

ВНИМАНИЕ :  Не нагревайте корпус с помощью газовой или ацетиленовой горелки. Корпус и

подшипник ни в коем случае не должны подвергаться воздействию пламени. Такое

воздействие разрушит корпус подшипника и приведет к его деформации.

- Наденьте сварочные перчатки, затем выньте корпус из духовки или снимите его с плитки. Осторожно - высокая температура!

ВНИМАНИЕ :  При установке и снятии подшипника следует пользоваться удлинителем и

установочной шайбой подходящего размера.

- Поверните корпус так, чтобы сторона с подшипниками была направлена вниз. Выбейте подшипник. Повторите данный шаг для каждого подшипника.

- Перед нагревом корпуса подшипника, положите новый подшипник в морозильную камеру, если это возможно. Охлаждение подшипника немного уменьшает его внешний диаметр, в то время как диаметр корпуса подшипника немного увеличивается под воздействием высокой температуры. Это упрощает установку подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Всегда устанавливайте подшипники таким образом, чтобы отметка изготовители или

номер подшипника были обращены наружу.

- Пока корпус не остыл, установите в него новый(е) подшипник(и). По возможности устанавливайте подшипники вручную. При необходимости постучите по подшипнику оправкой, расположив ее на внешней обойме (Рис. 43). При установке новых подшипников усилие не должно прилагаться к внутренней обойме. Доведите установку до конца и удостоверьтесь, что подшипник точно встал на место.

- 32 -

Замена сальников

Сальники ограничивают от попадания воды масло, смазку или продукты сгорания в вале или корпусе. Неправильное замена сальника может привести к повреждению корпуса или вала. Неправильная установка уплотнений может повредить его седло.

Обратите внимание на следующее:

1. Обычно легче всего удалить сальник, поддев его инструментом. Однако всегда необходимо подкладывать под такой инструмент ветошь, чтобы избежать повреждения корпуса. Отметьте глубину установки сальника или то, что он устанавливается заподлицо.

2. Нанесите водостойкую смазку на кромку уплотнения перед установкой.

3. В большинстве случаев сальник необходимо устанавливать таким образом, чтобы отметка изготовителя или номер уплотнения были обращены наружу.

4. Установите уплотнение при помощи оправки, расположив ее снаружи сальника. Установите уплотнение в корпус под прямым углом, на необходимую глубину или заподлицо, в соответствии с отметками, сделанными при снятии. Ни в коем случае не забивайте сальник молотком.

ХРАНЕНИЕ

Несколько месяцев простоя могут значительно ухудшить состояние АTV. Особенно это заметно в зонах с тяжелыми климатическими условиями. Тщательная подготовка к хранению АTV поможет избежать его негативных последствий и облегчить возвращение в нормальный режим эксплуатации.

Выбор места для хранения

При выборе места для хранения АTV необходимо учесть следующее:

1. Место для хранения должно быть сухим. Лучше всего для хранения подходят отапливаемые помещения, но это не является обязательным требованием. Место должно быть защищено от перепадов температур.

2. Если в помещении есть большие окна, их необходимо завесить, чтобы лучи света не попадали на АTV.

3. Не используйте для хранения здания в промышленных районах, где возможны выбросы коррозионных веществ. Не используйте места рядом с морским побережьем.

4. Примите во внимание вероятность пожара, кражи или актов вандализма. Свяжитесь со страховой компанией, чтобы узнать о покрытии рисков во время хранения.

Подготовка АTV к хранению

Объем подготовки перед началом хранения зависит от его предполагаемой длительности, условий в помещении, где планируется хранить АTV,  и личных предпочтений. Следующий список содержит перечень минимальных требований:

1. Тщательно помойте АTV. Убедитесь в том, что вся грязь и частицы мусора удалены.

2. Смажьте цепь привода.

3. Запустите двигатель и дайте ему нагреться до рабочей температуры. Слейте моторное масло, вне зависимости от времени проведения последнего осмотра и обслуживания. Залейте в двигатель масло рекомендованного типа.

4. Слейте топливо из бака, топливопровода и карбюратора.

5. Снимите свечу зажигания и заземлите систему зажигания при помощи заземляющего приспособления, описанного в данной главе. Налейте чайную ложку моторного масла (15-20 мл) в цилиндр. Закройте отверстие ветошью и запустите двигатель, чтобы дать маслу растечься. Снимите заземляющее приспособление и заново установите свечу зажигания.

6. После того, как двигатель остыл до комнатной температуры, слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Слейте охлаждающую жидкость из расширительного бачка и всех шлангов.

7. Закройте впускные и выпускные отверстия.

8. Нанесите защитное вещество на все пластмассовые и резиновые компоненты. Следуйте инструкциям изготовителя при выборе защитных средств.

- 33 -

9. Расположите АTV на стенде так, чтобы колеса не касались земли.

10. Накройте АTV старым покрывалом, простыней или чем-либо подобным. Не используйте для этого пластиковый материал, который будет накапливать влагу.

Ввод АTV в эксплуатацию

Объем работ, необходимых для возвращения АTV в режим эксплуатации зависит от продолжительности простоя и условий хранения. Помимо выполнения вышеописанной процедуры в обратном порядке, следует отметить следующее:

1. Откройте впускные и выпускные отверстия.

2. Проведите обслуживание воздушного фильтра, как описано в главе 3.

3. Проверьте систему охлаждения. Удостоверьтесь в отсутствии течи в сливной пробке и шлангах.

4. Заправьте топливный бак. Откройте клапан отсечки топлива и убедитесь в отсутствии утечки топлива.

5. Тщательно проверьте работу тормозов, сцепления, газа и переключателя останова двигателя перед

эксплуатацией  АTV.  Проанализируйте  цикл  технического  обслуживания  и  определите,  какие

требуются процедуры обслуживания.

6. Если АTV хранился более четырех месяцев, необходима замена моторного масла и масла КПП.

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы следует выявлять, действуя в соответствии с инструкциями и выполняя при этом основные технические требования.

Системный подход к диагностике позволяет избежать ненужной замены деталей.

Проверку следует начинать с самых простых и очевидных процедур, таких как проверки переключателя останова двигателя, количества бензина и колпачка свечи зажигания.

Проведение технического обслуживания, как это описано в главе 3, в принципе, делает устранение неисправностей ненужным. Однако неисправности могут возникнуть даже при самом тщательном уходе за АTV – в таком случае их придется устранять.

Если проблему не удается решить, попытайтесь вспомнить все события и условия эксплуатации, предшествовавшие возникновению неисправности. Если АTV придется отдавать в ремонт, механикам понадобится как можно более подробная информация.

Процедуры снятия, установки и диагностики для некоторых деталей приводятся в соответствующих главах. Также, в конце каждой главы есть таблицы со спецификациями и эксплуатационными допусками.

Принципы работы двигателя и эксплуатационные требования

Для работы двигателя требуются три основных компонента:

Правильные пропорции топливной смеси

Компрессия

Правильный момент зажигания

Если хотя бы один из вышеуказанных компонентов неправильный, двигатель работать не будет.

- 34 -

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Во время запуска двигателя необходимо соблюдать правильную последовательность действий и  основные процедуры запуска. Далее изложены рекомендованные процедуры запуска двигателя.

Запуск холодного двигателя

1. Включите нейтральную передачу.

2. Откройте топливный кран и удостоверьтесь, что в расходном бачке есть топливо.

3. Если температура воздуха ниже 0 оС:

Откройте дроссельную заслонку два-три раза, чтобы ускорительный насос закачал больше

топлива в двигатель

Если температура ниже 35 оС, потяните рукоятку воздушной заслонки на себя до упора, чтобы

обогатить топливную смесь.

4. После запуска двигателя дайте ему поработать на холостом ходу в течение примерно одной минуты,

затем задвиньте рычаг воздушной заслонки до конца. Если двигатель работает не ровно на холостых оборотах, используйте рычаг газа, чтобы поддерживать работу двигателя до тех пор, пока он не прогреется.

ВНИМАНИЕ : Не перегружайте двигатель, когда он прогревается. При открытии дроссельной заслонки

ускорительный насос прокачает больше топлива в двигатель, и двигатель заглохнет.

Запуск прогретого двигателя

1. Включите нейтральную передачу

2. Откройте топливный кран и удостоверьтесь, что в расходном бачке есть топливо.

3. Отпустите рычаг горячего запуска, как только двигатель запустится.

Запуск прогретого двигателя

1. Включите нейтральную передачу.

2. Откройте топливный кран.

3. Потяните за рычаг горячего запуска. Затем, при закрытой дроссельной заслонке, до конца потяните за рычаг сцепления и нажмите на кнопку стартера.

ВНИМАНИЕ :    Не   открывайте   дроссельную   заслонку   при   запуске   двигателя.   При     открытии

дроссельной заслонки ускорительный насос прокачает больше топлива в двигатель, и

это может привести к неполадкам в работе свечи зажигания.

4. Отпустите рычаг горячего запуска после запуска двигателя.

Перелив топлива

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, скорее всего произошел перелив топлива. Это происходит, когда слишком большое количество топлива попадает в двигатель, и свеча зажигания не справляется с воспламенением. Часто при переливе можно почувствовать запах бензина. Для решения данной проблемы действуйте следующим образом:

1. Проверьте, не течет ли бензин из карбюратора или перепускного шланга. Если обнаружен бензин, это означает, что в двигателе произошел перелив и/или заклинило поплавок в поплавковой камере карбюратора. Если заклинило поплавок, необходимо произвести ремонт поплавковой камеры.

2. Включите нейтральную передачу.

3. Удостоверьтесь, что рукоятка управления воздушной заслонкой полностью втянута.

4. Максимально откройте дроссельную заслонку и держите ее в таком положении. Затем проверните двигатель десять раз, чтобы удалить топливо. Закройте дроссельную заслонку.

5. Отпустите рычаг горячего старта сразу после запуска двигателя.

6. Если двигатель по-прежнему не удается запустить, см. раздел "Двигатель не запускается" в этой главе.

Запуск холодного двигателя при температуре

наружного воздуха выше 35 оС

1. Включите нейтральную передачу.

2. Откройте топливный кран.

3. После запуска двигателя дайте ему поработать на холостых оборотах, пока он не прогреется.

- 35 -

Запуск холодного двигателя при

наружного воздуха температуре ниже 10 оС.

1. Включите нейтральную передачу.

2. Откройте топливный кран.

3. Если окружающая температура ниже 0 оС, откройте дроссельную заслонку два-три раза, чтобы ускорительный насос прокачал дополнительное топливо в двигатель.

4. Потяните рукоятку воздушной заслонки на себя до конца, чтобы обогатить топливную смесь.

ВНИМАНИЕ :    Не   открывайте    дроссельную    заслонку   при запуске   двигателя.   При     открытии

дроссельной заслонки ускорительный насос прокачает больше топлива в двигатель, и

это может привести к неполадкам в работе свечи зажигания.

5. После запуска двигателя используйте рычаг газа так, чтобы поддерживать работу двигателя, пока он не прогреется и станет возможным полностью закрыть воздушную заслонку.

ВНИМАНИЕ :   Не перегружайте двигатель при прогреве, иначе ускорительный насос может дать

слишком  богатую смесь, и двигатель заглохнет.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Выявление причин неисправности

Если двигатель не запускается, следует предпринять необходимые действия в соответствующем порядке, руководствуясь принципами работы двигателя и эксплуатационными требованиями, изложенными в соответствующем разделе данной главы. Если запустить двигатель по-прежнему не удается, обратитесь к процедурам по выявлению неполадок, изложенным в соответствующих разделах. Если двигатель удалось запустить, но работает он неровно, см. раздел "Неудовлетворительная работа двигателя" в данной главе.

1. Убедитесь, что процедура запуска двигателя выполняется в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе "Запуск двигателя" в данной главе.

2. Если произошел перелив двигателя, см. раздел "Запуск двигателя" в данной главе. Если перелива не произошло, см. пункт 3.

3. Снимите крышку заливной горловины топливного бака и убедитесь, что в баке достаточно топлива для запуска двигателя.

4. Если топлива достаточно, то сразу после попытки запустить двигатель необходимо снять свечу зажигания. Изолятор свечи должен быть влажным, что показывает, что топливо поступает в двигатель. Если конец свечи зажигания сухой, бензин не поступает в двигатель. См. раздел "Топливная система" в данной главе. Если на свече зажигания присутствует топливо, а двигатель не удается запустить, возможно, что зажигание не отрегулировано. См. пункт 5.

5. Убедитесь, что катушка зажигания на свече и провод свечи зажигания правильно установлены. Надавите на катушку зажигания или на колпачок свечи зажигания и немного поверните, чтобы прочистить соединение между свечой и наконечником провода.Если двигатель не запускается, см.пункт 6

ПРИМЕЧАНИЕ :    Повреждение катушки зажигания или свечи зажигания с проводом может привести к

Возникновению  эпизодических  неполадок,  которые бывает сложно выявить. Если

двигатель  периодически   дает   пропуски   зажигания  или  глохнет,  необходимо  во

время работы двигателя намочить катушку зажигания или колпачок свечи зажигания

и провод   при  помощи  распылителя  с водой.  Попадание  воды на данные участки

вызывет дуговой разряд через изоляцию, приводя к пропуску зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ :   Пропуск зажигания может также быть вызван водой, проникающей через разъемы.

Проверьте разъемы и убедитесь, что все провода надежно закреплены. Проверьте

водонепроницаемые разъемы и убедитесь в отсутствии повреждений на участке

разъема, где в него входит провод.

6. Проведите проверку искры свечи зажигания, описанную в этом разделе. Если искра сильная, выполняйте пункт 7. Если искры нет, или она очень слабая, см. раздел "Проверка системы зажигания" в главе 6.

7. Если система зажигания и топливная система работают нормально, выполните проверку герметичности цилиндра (описанную в данной главе) и проверку компрессии цилиндра. В случае обнаружения неполадок, см. информацию в данной главе.

- 36 -

Проверка искры свечи зажигания

Проверьте искру, чтобы определить качество искры свечи зажигания. Для проведения данной проверки необходим прибор для проверки искры. Данный прибор представляет собой свечу зажигания с регулируемым зазором между центральным электродом и заземленной базой. Для того чтобы через зазор прибора прошел разряд используется гораздо большее напряжение, чем при работе обычной свечи зажигания.

Данный тест необходимо провести как на холодном, так и на прогретом двигателе. Если результат проверки положительный, то система зажигания работает нормально.

ВНИМАНИЕ :   После снятия колпачка со свечи зажигания и перед снятием свечи зажигания с

двигателя, необходимо почистить область вокруг свечи зажигания при помощи струи

сжатого воздуха. Грязь, попадая в двигатель, приведет к быстрому износу его

компонентов.

1. Отсоедините колпачок со свечи зажигания. Убедитесь в отсутствии воды.

2. Осмотрите свечу зажигания и убедитесь в отсутствии на ней повреждений.

3. Подсоедините прибор для проверки искры к  колпачку свечи. Надежно заземлите базу прибора для проверки искры (или свечи зажигания). Расположите конец свечи, дающий искру, в направлении от гнезда свечи зажигания. Убедитесь, что видны электроды.

Разверните прибор для проверки искры или свечу зажигания в

направлении от гнезда свечи зажигания на цилиндре. Если в двигателе

произошел перелив, не проводите данную проверку. При использовании

прибора возможно воспламенение бензина, попавшего в гнездо свечи

зажигания.

4. Включите нейтральную передачу.

Ни в коем случае не держите в руках прибор для проверки искры, свечу

зажигания или разъем провода свечи – в этом случае возможно

серьезное поражение электрическим током.

5. Проверните двигатель с помощью стартера (нажмите на кнопку стартера). Между электродами прибора или свечи зажигания должна проскочить крупная голубая искра.

6. Если получена сильная голубая искра, то считается, что система зажигания работает нормально. Убедитесь в отсутствии следующих неполадок:

a. Неисправность компонента топливной системы.

b. Перелив топлива в двигателе.

c. Повреждение двигателя (низкая компрессия).

7. Если искра слабая, белая или желтая, или отсутствует вообще, необходимо провести проверку максимального напряжения, описанную в разделе "Проверка системы зажигания".

Стартер не проворачивается или проворачивается слишком медленно

См. раздел "Проверка системы запуска двигателя".

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

Если двигатель запускается, но работает плохо, необходимо обратиться к разделу, который лучше других описывает признаки неполадки.

Двигатель запускается, но глохнет, его вновь сложно запустить.

Проверьте следующие возможные причины:

1. Нарушение работы воздушной заслонки. Возможные причины – неправильное управление или

заедание воздушной заслонки в карбюраторе.

2. Нарушение работы клапана горячего запуска. Возможные причины – неправильное управление или

неправильная регулировка клапана.

3. Засорился дренажный шланг топливного бака.

4. Засорился топливный шланг, отсечной клапан или топливный фильтр.

5. Неправильно отрегулирован карбюратор.

6. Неправильно отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

7. Засорился жиклер карбюратора.

- 37 -

ПРИМЕЧАНИЕ :  Если разогретый двигатель запускается с открытой воздушной заслонкой, или если

холодный двигатель запускается и работает до тех пор, пока воздушная заслонка не

закроется, скорее всего, засорился жиклер холостого хода.

8. Примеси в топливе или старое топливо.

9. Засорился воздушный фильтр.

10. Утечка воздуха во впускном тракте.

11. Засорилась выхлопная система. Проверьте глушитель, особенно если АTV недавно был введен в

эксплуатацию  после хранения.

12. Неисправный компонент системы зажигания.

Обратный удар в двигателе, двигатель глохнет или дает пропуски зажигания во время увеличения количества оборотов.

Обратный удар происходит при детонации топлива в выпускной системе.

1. Данная проблема может быть вызвана слишком бедной топливной смесью. Проверьте следующие пункты:

- Неправильно отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

- Засорился жиклер холостого хода

2. Неисправен ускорительный насос.

3. Неплотное соединение выпускной трубы и головки цилиндра.

4. Подсос воздуха во впускном тракте.

5. Неправильный момент зажигания или неисправность системы зажигания. Проведите проверку максимального напряжения для выявления поврежденного компонента. Проверьте регулировку опережения зажигания, следуя инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ :   Опережение зажигания контролируется блоком управления зажиганием и не может

быть отрегулировано. Однако его проверка может помочь выявить неполадки.

6. Проверьте следующие компоненты двигателя:

a. Сломанные пружины клапанов.

b. Заклинивание износ или повреждение поверхности седла клапана.

c. Износ или повреждение кулачков распределительного вала.

d. Неправильные фазы газораспределения в результате неправильной установки

распределительного вала или механической поломки элементов.

Обратный удар в двигателе при уменьшении количества оборотов

Если при отпускании рычага газа в двигателе происходит обратный удар, проверьте следующие пункты:

1. Бедная топливная смесь в системе холостого хода.

2. Неплотное соединение выпускной трубы и головки цилиндра.

3. Неисправность компонентов системы зажигания.

4. Проверьте следующие компоненты двигателя:

a. Сломанные пружины клапанов.

b. Заклинивание износ или повреждение поверхности седла клапана.

c. Износ или повреждение кулачков распределительного вала.

d. Неправильные фазы газораспределения в результате неправильной установки

распределительного вала или механической поломки.

Повышенный расход топлива.

1. Засорение топливной системы.

2. Засорение топливного фильтра.

3. Неправильный момент опережения зажигания.

Двигатель глохнет на холостом ходу или работает неровно

1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра.

2. Засорен топливный фильтр или топливный шланг.

3. Неисправность ускорительного насоса.

4. Примеси в топливе или старое топливо.

5. Неправильно отрегулирован карбюратор.

6. Пробита прокладка головки цилиндра.

7. Подсос воздуха во впускном тракте.

- 38 -

8. Неправильный момент опережения зажигания.

9. Низкая компрессия двигателя.

Низкая мощность двигателя

1. Установите АTV на стенд таким образом, чтобы вывесить задние колеса. Колеса должны свободно вращаться. Если этого не происходит, проверьте следующие условия:

a. Прихватывание тормоза. Сразу после поездки на АTV необходимо провести проверку.

ПРИМЕЧАНИЕ :   После поездки на АTV остановите его на ровной горизонтальной поверхности. Остановите двигатель и включите нейтральную передачу. Толкните АTV вперед. Если толкать тяжелее, чем обычно, проведите проверку на прихватывание тормозов.

b. Заклинивание или повреждение системы привода.

c. Повреждение системы привода и подшипников шестерен.

2. Проведите тестовую поездку и быстро увеличьте обороты с минимальных  до максимальных.  Если   обороты двигателя возрастают в соответствии с положением дроссельной заслонки, выполните пункт 3. Если обороты двигателя увеличиваются, а скорость нет - проверьте вариатор:

a. Деформация пластин/дисков сцепления.

b. Пружина вариатора.

3. Проведите тестовую поездку и постепенно увеличивайте обороты. Если скорость вращения двигателя увеличивается в соответствии с положением дроссельной заслонки, выполните пункт 4. Если скорость вращения двигателя не увеличилась, проверьте следующие пункты:

a. Засорился воздушный фильтр.

b. Ограничена подача топлива.

c. Защемление сапуна топливного бака.

d. Засорился или поврежден глушитель.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Засорение выпускной системы приведет к тому, что часть отработанных газов не

выходят через выпускной отверстие в конце такта выпуска. В этом случае

оказывается влияние на поступающую в двигатель топливную смесь, и мощность

двигателя падает.

4. Проверьте опережение зажигания. Мощность падает, если  зажигания позднее.

5. Проверьте следующие пункты:

а. Низкая компрессия двигателя.

b. Износ свечи зажигания.

c. Неисправность свечи зажигания.

d. Неправильное калильное число свечи зажигания.

e. Пробита катушка зажигания.

f.  Неправильная регулировка зажигания.

g. Засорение каналов карбюратора.

h. Неправильный уровень масла (слишком высокий или низкий).

i.  Примеси в масле.

j.  Износ или повреждение клапанного механизма.

k. Перегрев двигателя.

6. Если двигатель стучит на больших оборотах или при движении на высокой скорости, необходимо проверить следующие пункты:

a. Неподходящий тип топлива.

b. Бедная топливная смесь.

c. Слишком раннее зажигание.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Другими признаками раннего зажигания являются перегрев двигателя и трудности с

запуском двигателя.

d. Сильные отложения нагара в камере сгорания.

e. Износ поршней и/или отверстий цилиндра.

Неудовлетворительная работа на низких оборотах или низкой скорости

1. Убедитесь в правильной регулировке жиклера холостого хода.

2. Убедитесь в надежном соединении и отсутствии повреждений хомутов впускного шланга и корпуса воздушного фильтра. При наличии повреждений или неплотном контакте возможен подсос воздуха.

- 39 -

3. Проведите проверку искры свечи зажигания, как описано в данной главе. Убедитесь в следующем:

a. Если искра хорошая, переходите к пункту 4.

b. Если искра слабая, выполните проверку максимального напряжения эл.цепи.

4. Проверьте момент зажигания. Если момент зажигания правильный, переходите к пункту 5. Если момент зажигания неправильный, проведите проверку максимального напряжения эл.цепи.

5. Проверьте топливную систему, как это описано в данной главе.

Неудовлетворительная работа на высокой скорости

1. Проверьте момент зажигания. Если момент зажигания правильный, переходите к пункту 2. Если момент зажигания неправильный, проведите проверку максимального напряжения эл.цепи .

2. Проверьте топливную систему, как это описано в данной главе.

3. Проверьте зазоры клапанов, действуя в соответствии с инструкцией. Обратите внимание на следующие пункты:

a. Если зазоры правильные, переходите к пункту 4.

b. Если зазоры неправильные, отрегулируйте клапаны, как это описано в главе 3.

4. Неправильная работа клапанов и износ или повреждения клапанных пружин могут вызвать неполадки в работе двигателя на высокой скорости. Если перед появлением неполадок распределительный вал (ГРМ) подвергался регулированию, возможно, что причина в неправильной синхронизации распределительного вала. Если распределительный вал не заменяли и не регулировали, и не удается выявить причину неполадок, следует осмотреть распределительный вал.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

В данном разделе изложены часто встречающиеся неполадки топливной системы, систематизированные по своим признакам. Если искра хорошая, возможно, что к свече зажигания подается слишком малое количество топлива. Выявление неполадок::

1. Засорение сапуна топливного бака.

2. Удостоверьтесь, что в топливном баке достаточно топлива.

3. Попытайтесь запустить двигатель, затем снимите свечу зажигания и убедитесь, что на ее конце есть бензин. Обратите внимание на следующие пункты:

a. Если топливо на свече зажигания отсутствует, проверьте, не засорился ли отсечной клапан,

топливный фильтр или топливопровод.

b. Если на свече зажигания присутствует топливо, и двигатель дает искру, удостоверьтесь в

отсутствии утечки воздуха во впускном тракте. Удостоверьтесь, что топливо новое и не

содержит  примесей.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Если АTV не использовался в течение достаточно продолжительного периода

времени, а условия хранения не соответствовали требованиям, возможно, что более

легкие компоненты топлива испарились. В результате возможны трудности при

запуске двигателя.

c. Если на свече слишком много топлива, проверьте, не засорился ли воздушный фильтр и

убедитесь в отсутствии перелива топлива в карбюраторе.

Богатая смесь

Топливная смесь может стать избыточно богатой по следующим причинам:

1. Засорившийся воздушный фильтр.

2. Заклинило воздушную заслонку.

3. Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

4. Загрязнение гнезда поплавкового клапана карбюратора.

5. Износ или повреждение поплавкового клапана и его гнезда.

6. Протекающий или поврежденный поплавок.

7. Засорение жиклеров карбюратора.

8. Неправильная работа жиклеров.

Бедная смесь

Топливная смесь может стать слишком бедной по следующим причинам:

1. Утечка воздуха во впускном тракте.

2. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

3. Засорение топливопровода, топливного фильтра или отсечного клапана.

4. Частичная закупорка сапуна топливного бака.

5. Засорение воздушного патрубка карбюратора.

- 40 -

6. Повреждение поплавка поплавковой камеры карбюратора.

7. Повреждение поплавкового клапана карбюратора.

8. Неправильная работа жиклеров карбюратора.

ДВИГАТЕЛЬ

Цвет выхлопа

По цвету выхлопа можно выявить неполадки двигателя или условия его эксплуатации.

Черный дым

Черный дым указывает на то, что топливная смесь богатая.

Синий дым

Синий дым указывает на то, что в камеру сгорания попадает масло, просачивающееся через уплотнения штока клапана и поршневые кольца. Избыточное потребление масла также указывает на то, что оно сгорает. Для идентификации неполадки следует провести проверку компрессии.

Белый дым

Появление из выхлопной трубы белого дыма при первом запуске двигателя в холодную погоду считается нормальным явлением. В действительности, это конденсат, образуемый в двигателе во время сгорания. Если АTV используется для достаточно длинных поездок, то вода не сможет накапливаться в картере и проблем не возникнет. Однако, если АTV используется для коротких поездок, или во время поездки  производятся частые остановки, во время которых АTV остывает, а затем двигатель не успевает прогреться, в картере начнет накапливаться вода. С каждым запуском двигателя количество воды будет увеличиваться. Она начнет смешиваться с маслом в картере, образуя осадок масла. При попадании в смазочную систему этот осадок закупоривает масляные каналы, что приводит к повреждению двигателя.

Большое количество пара также может быть вызвано трещиной в головке цилиндра или поверхности блока цилиндров, через которую охлаждающая жидкость проникает в камеру сгорания. Выполните проверку давления в системе охлаждения.

Низкая компрессия двигателя.

Неисправность верхнего отдела двигателя отрицательно сказывается на его производительности. При подозрении на наличие поломки в двигателе следует выполнить тест герметичность цилиндра, описанный в данной главе, а затем выполнить проверку компрессии. Воспользуйтесь результатами этих проверок, пользуясь инструкциями в данной главе, чтобы выявить возможные неполадки. Возможные причины потери компрессии двигателя:

Клапаны:

  - Неправильная регулировка клапанов.

  - Неправильная синхронизация клапана.

  - Износ или повреждение поверхности седла клапана.

  - Деформация клапана.

  - Ослабление или поломка пружин клапанов.

Головка цилиндра:

  - Неплотное соединение свечи зажигания или повреждение гнезда свечи зажигания.

  - Повреждение прокладки головки цилиндра.

  - Деформация или повреждение головки цилиндра.

Повреждение декомпрессора.

Высокая компрессия двигателя.

- Поломка декомпрессора.

- Избыточное отложение нагара в камере сгорания.

- 41 -

Перегрев двигателя (система охлаждения).

Не вытаскивайте пробку слива охлаждающей жидкости, не отсоединяйте шланги системы охлаждения и не открывайте радиатор во время работы двигателя или сразу после его остановки.

В этом случае возможен выброс разогретой охлаждающей жидкости под давлением, что может привести к серьезным травмам. В процессе работы двигателя охлаждающая жидкость сильно разогревается. Снятие вышеуказанных деталей может способствовать выбросу жидкости под давлением из радиатора, водяного насоса или шланга, что может привести к серьезным ожогам и травмам.

1. Низкий уровень охлаждающей жидкости.

- Воздух в системе охлаждения.

- Засорился радиатор, шланг или канал охлаждения двигателя.

- Износ или повреждение крышки радиатора.

- Поломка водяного насоса.

Перегрев двигателя (двигатель).

- Неправильное калильное число свечи зажигания.

- Низкий уровень масла.

- Нарушена циркуляция масла.

- Неплотная посадка клапанов (из за нагара).

- Избыточный слой нагара в камере сгорания.

- Прихватывание тормоза.

Пробуксовка сцепления.

Калильное зажигание

Калильное зажигание - это самомпроизвольняя ранняя детонация топлива, вызываемая наличием "горячих участков" в камере сгорания. Отложения нагара в камере сгорания, плохое охлаждение или перегрев свечи зажигания могут стать причиной КАЛИЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ. Данная проблема в первую очередь вызывает потерю мощности двигателя, а высокая температура в камере сгорания приводит к повреждению его деталей.

Детонация

Детонация - это преждевременный взрыв топлива в камере сгорания, опережающий правильный момент зажигания. Обычно детонация бывает вызвана применением бензина с низким октановым числом.

Однако детонация может происходить и при использовании высокооктанового бензина. Другими причинами детонации могут быть слишком ранний момент зажигания, бедная топливная смесь при полностью или почти полностью открытой дроссельной заслонке, плохое охлаждение двигателя или избыточные отложения нагара в камере сгорания. Повторяющаяся детонация может вызвать повреждение двигателя.

Потеря мощности

См. раздел "Недостаточная производительность двигателя" в данной главе.

Шумы в двигателе

Часто посторонние шумы являются первым признаком появления неполадок. Следует как можно скорее определить источник постороннего шума. Иногда устранение небольшой поломки может предотвратить более серьезную неисправность.

Используйте стетоскоп или поднесите небольшой отрезок шланга к уху (не следует подносить его слишком близко), а другой конец поднесите к участку, откуда исходит звук, чтобы определить его источник. Точно определить источник шума может быть непросто. В этом случае следует обратиться за помощью к специалистам. Не следует разбирать основные узлы, если остаются другие варианты происхождения шума.

При решении проблемы постороннего шума в двигателе следует обратить внимание на следующее:

- Стук в двигателе во время разгона может быть связан с использованием бензина, октановое число которого меньше рекомендуемого. Причина также может заключаться в низком качестве бензина. Звон также может быть вызван неправильно подобранным калильным числом свечи зажигания или отложениями нагара в камере сгорания.

- 42 -

- Глухой стук или дребезжание в двигателе во время разгона или на низких оборотах может быть вызван слишком широким зазором между поршнем и стенкой цилиндра (стук поршня).

ПРИМЕЧАНИЕ :  Стук поршня легче выявить, когда двигатель еще не разогрет, и еще не произошло

расширения поршня. После разогрева двигателя расширение поршня уменьшает

зазор с цилиндром.

Стук при снижении оборотов - обычно вызван слишком большим зазором шатунного подшипника.

Постоянный стук при каждом обороте коленвала обычно бывает вызван износом шатуна или шатунного подшипника(ов). Причиной также может являться поломка поршневых колец или повреждение поршневого пальца.

Прерывистый скрип или визг - нарушение компрессии из-за пробоя прокладки головки цилиндра или свечи зажигания.

Шум в клапанном механизме - возможны следующие причины:

  - Слишком большой клапанный зазор.

  - Износ или повреждение распределительного вала.

  - Повреждение распределительного вала.

  - Износ или повреждение компонентов клапанного механизма.

  - Повреждение отверстий толкателя клапана.

  - Заедание клапана в направляющей.

  - Сломана пружина клапана.

  - Низкое давление масла.

  - Засорение масляного отверстия цилиндра или масляного канала.

СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ

Неполадки в работе системы смазки двигателя быстро приводит к его поломке. Проверьте давление и уровень масла.

Высокий расход масла или избыточный выхлоп

- Износ направляющих клапана.

Износ уплотнения клапанной направляющей.

Износ или повреждение поршневых колец.

Неправильно установленные поршневые кольца.

Низкое давление масла

- Низкий уровень масла

Износ или повреждение масляного насоса.

Засорение сетки масляного фильтра.

Засорение масляного фильтра.

Внутренняя утечка масла.

Заедание масляного редукционного клапана в открытом положении.

Неправильный тип моторного масла.

Высокое давление масла

- Заедание масляного редукционного клапана в закрытом положении.

Засорение масляного фильтра.

Засорение канала для смазки или калибровочных отверстий.

Нет давления масла.

- Низкий уровень масла

Заедание масляного редукционного клапана в закрытом положении.

Повреждение масляного насоса.

Неправильно установлен масляный насос.

Внутренняя утечка масла.

Слишком низкий уровень масла

- Не поддерживается необходимый уровень масла.

Износ поршневых колец.

Износ цилиндра.

- 43 -

Износ направляющих клапана.

Износ маслоотражательных колпачков.

Во время переборки двигателя неправильно установлены поршневые кольца.

Внешняя утечка масла.

Утечка масла в систему охлаждения.

Загрязнение масла

- Пробита прокладка головки блока цилиндра, что вызвало утечку масла в двигатель.

Утечка охлаждающей жидкости.

Масло и фильтр не были заменены во время периодического техобслуживания, либо окружающие условия

требуют их более частой замены.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЦИЛИНДРА

Проверка герметичности цилиндра позволяет выявлять неполадки и повреждения прокладки головки блока цилиндров, водяной рубашки в головке блока цилиндров и цилиндре, клапанах и клапанных гнездах, а также в поршневых кольцах. Для проведения проверки в цилиндр через специальное устройство подается сжатый воздух, а затем измеряется процент утечки. Необходимые инструменты: устройство измерения утечки воздуха и воздушный компрессор.

При проведении проверки герметичности двигатель устанавливают в положение ВМТ на такте сжатия, чтобы все клапаны были закрыты. Если герметичность камеры сгорания не нарушена, утечка воздуха будет очень незначительной. Однако трудность при проведении проверки герметичности на одноцилиндровом двигателе (особенно на описанном в данном руководстве двигателе с низкой статической компрессией) состоит в том, чтобы не допустить движения поршня при накачке воздуха в камеру сгорания. Любое перемещение поршня приведет к смещению коленвала с положения ВМТ и утечке воздуха через открытое гнездо клапана.

При выполнении данной процедуры необходимо закрепить двигатель в положении ВМТ такта сжатия, а затем провести проверку герметизации. При выполнении проверки герметизации следуйте инструкциям изготовителя и обратите внимание на следующие пункты:

- Установите АTV на рабочем стенде так, чтобы вывесились задние колеса.

- Снимите воздушный фильтр в сборе, закрепите дроссельную заслонку в открытом положении.

- Снимите свечу зажигания.

- Установите штуцер шланга из набора инструментов для проведения проверки герметизации. Затем установите на шланг устройство для измерения утечки.

- Снимите колпачок с отверстия регулирования опережения зажигания на левой половине картера.

- Снимите крышку с отверстия распредвала на правой половине картера.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Так как данная проверка выполняется при установленной крышке головки блока

цилиндров, то выступы кулачков распредвала не видны. Поэтому нельзя убедиться, что двигатель установлен в положении ВМТ такта сжатия. Чтобы определить, находится двигатель в положении ВМТ такта сжатия или же смещен на 360°, необходимо соблюдать следующие два пункта. При совмещении отметок в пункте 7, следите за увеличением давления в камере сгорания. Это указывает на то, что поршень двигается к ВМТ на такте сжатия. Во-вторых, при проворачивании двигателя следите за показаниями устройства измерения герметичности. При приближении поршня к ВМТ такта сжатия, рост давления в камере сгорания может вызвать небольшие колебания стрелки измерительного прибора. Если коленвал смещен на 360°, на измерительном приборе не будет показаний, т.к. будут открыты клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ :  После каждого оборота коленвала механизм декомпрессора издает один громкий

щелчок. Это является нормальным.

- Используйте шестигранное углубление на установочном болте и поверните коленвал по часовой стрелке, чтобы совместить отметку ВМТ на маховике с отметкой на левой половине картера. Снимите болт с главного привода.

- Выполните следующие действия для блокировки трансмиссии, чтобы зафиксировать двигатель в положении ВМТ такта сжатия при выполнении процедуры проверки герметичности.

Не пытайтесь заблокировать двигатель, удерживая при помощи инструмента имбусовый болт на конце коленвала. При высоком давлении в камере сгорания любое движение коленвала может        передаться на инструмент с большой силой. Попытка удержания инструмента приведет к серьезным травмам. Также возможно повреждение коленвала или правой половины картера. Блокируйте двигатель, как описано ниже.

- 44 -

  - Вручную поверните ведущую шестерню и, нажав на педаль, включите повышенную передачу.

  - Установите удерживающий инструмент на ведущую звездочку. Используйте деревянную подкладку и зажим для удерживания инструмента, чтобы предотвратить его перемещение при нагнетании воздуха в камеру сгорания.

  - Убедитесь, что отметки ВМТ по-прежнему совпадают, как это описано в пункте 7. Если они не совпадают, отрегулируйте положение коленвала, затем снова зафиксируйте удерживающий инструмент.

- Снимите крышку радиатора и колпачок маслоналивного отверстия.

- Проведите тест герметизации, нагнетая воздух в камеру сгорания. Следуйте инструкциям изготовителя при снятии показаний утечки. Обратите внимание на следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ :   Из-за люфта шестерен трансмиссии маловероятно, что двигатель останется в

положении ВМТ при первой попытке. Если коленвал поворачивается, отрегулируйте

его, а затем заново зафиксируйте при помощи инструмента. После нескольких

попыток Вы сможете определить, насколько необходимо поворачивать коленвал

перед блокировкой.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Если большое количество воздуха выходит через выхлопную трубу или карбюратор,

это означает, что он идет через открытый клапан. Проверьте отметки и убедитесь,

что двигатель находится в положении ВМТ такта сжатия. Если двигатель находится в

положении ВМТ, но утечка сохраняется - это означает, что положение коленвала

смещено на один оборот. Проверните двигатель на 360° и совместите отметки ВМТ,

как описано в пункте 7, затем заблокируйте двигатель, как описано в пункте 8.

  - Если воздух выходит через выхлопную трубу, значит утечка идет через выпускной клапан.

  - Если воздух выходит через карбюратор, значит  утечка идет через впускной клапан.

  - Если воздух выходит как через впускной, так и через выпускной клапаны, это указывает, что двигатель не установлен в ВМТ такта сжатия.

  - Утечка воздуха через горловину охлаждающей системы указывает на пробой уплотнения головки блока цилиндров или повреждение головки или поверхности цилиндра.

  - Утечка воздуха через маслоналивное отверстие указывает на то, что кольца не обеспечивают маслоизоляцию.

- При объеме утечки 10% или более, необходим ремонт.

- Отсоедините оборудование, использовавшееся для проверки, и установите ранее снятые детали.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В данном разделе описано проведение проверки электросистемы и правила использования оборудования для проверки.

Предварительные проверки и меры предосторожности

Для идентификации компонентов и разъемов см. цветные схемы проводки в конце данного руководства. Используйте принципиальную электрическую схему, чтобы определить, как должны работать электроцепи, отслеживая их от источника питания через эл.компоненты цепи к заземлению. Также проверяйте все цепи, которые используют общий предохранитель, заземление или переключатель. Если другие цепи работают хорошо, а на общих участках проводки проблем также не наблюдается, это означает, что неполадка локализована на данной цепи. Если все цепи не  работают, то, скорее всего, причина лежит в плохом заземлении или перегоревшем предохранителе.

Так же как и в случае с другими процедурами по выявлению неисправностей, в первую очередь следует применять системный подход. Будьте внимательны, чтобы не проглядеть очевидные причины неисправности, например, перегоревший предохранитель или разъединившийся разъем. Вначале проверяйте наиболее очевидные и самые простые возможные причины, проводите проверки легкодоступных точек АTV.

Перед началом выявления и устранения неисправностей электрики АTV выполните следующее:

- Проверьте предохранители. При обнаружении перегоревших предохранителей замените их.

Проверьте аккумуляторную батарею. Убедитесь, что она полностью заряжена, ее выводы чистые и

надежно прикреплены к терминалам батареи.

Отсоедините каждый из электрических контактов в цепи, в которой предполагается неисправность.

Убедитесь, что зажимы соединителей не деформированы.

Убедитесь, что зажимы на каждом конце провода полностью установлены в разъем. Если нет, надежно

закрепите их при помощи отвертки с узким шлицем.

Проверьте участки проводов рядом с разъемами. Убедитесь в том, что они не повреждены.

Убедитесь, что все контакты в разъеме чистые, и следы коррозии отсутствуют. При необходимости

почистите их и смажьте разъемы электроизоляционной смазкой.

- 45 -

Смажьте разъемы электроизоляционной смазкой. Убедитесь, что разъемы полностью подключены и

надежно закреплены.

При разъединении разъемов не тяните за провода. Беритесь за сам разъем.

Периодические неисправности

Эпизодические неисправности - это неполадки, которые возникают время от времени, причину которых непросто определить. Например. Если неполадки наблюдаются только во время поездок по бездорожью (вибрация) или в условиях повышенной влажности (проникновение влаги), это эпизодические неполадки. Для выявления и устранения причин таких неполадок необходимо воспроизвести условия, при которых такие неполадки возникают. Обратите внимание на следующее:

- Вибрация - неполадки часто возникают при ненадежном креплении контактов или их повреждении.

  - Выполните проверку целостности электроцепи, как описано в соответствующей процедуре технического обслуживания или в подразделе Проверка целостности электроцепи данного раздела.

  - Еще раз проведите вышеупомянутую проверку. Теперь слегка тяните и двигайте контакты. Проводите такие же действия при проверке проводки и отдельных деталей, особенно в местах, где провода входят в корпус детали или в местах соединений проводов.

  - Изменение показаний приборов укажет на плохой контакт. Найдите и устраните проблему или замените деталь. Проверьте надежность изоляции проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ :  Для проведения подобной проверки удобно использовать омметр. Если контакт

плохой, можно заметить слабые движения стрелки прибора.

- Высокая температура - также возможны неполадки, связанные с плохим соединением разъемов или повреждением контактов. При нагреве разъемов, происходит их расширение. Если соединение неплотное, то они разъединяются, и цепь прерывается. Другая проблема возникает, когда деталь начинает сама генерировать тепло, когда ломается.

  - Выявите участок, на котором возникает проблема.

  - Для проверки разъема. Выполните проверку целостности электроцепи, как описано в соответствующей процедуре технического обслуживания или в разделе Проверка целостности электроцепи в данной главе. Затем повторите проверку, при нагреве. Если лампа включается,  Неполадка в контакте между лампой и разъемом. Если показания прибора нормальные (целостность не нарушена), когда разъем не был нагрет, но колеблются или показывают бесконечность при нагреве - проблема в плохом контакте.

  - Для проверки детали подождите, пока остынет двигатель, затем запустите двигатель. Отметьте различия в работе детали при работающем и остановленном двигателе.

  - Если двигатель не удается запустить, изолируйте и снимите деталь. Испытайте ее при комнатной температуре, затем при нагреве феном. Изменение показаний измерительного прибора указывает на связь неполадки с колебанием температуры.

ВНИМАНИЕ :  Фен или тепловая пушка быстро нагреют проверяемую деталь. Не нагревайте

непосредственно блок управления зажигания, следите, чтобы температура не

превышала 60°C . Если это возможно, отслеживайте температуру при помощи

инфракрасного термометра.

- Влага - неполадки возникают при эксплуатации в условиях повышенной влажности. Запустите двигатель в сухих условиях. Затем, при включенном двигателе опрыскайте проблемный участок водой. Проблемы, связанные с повышенной влажностью, самоустраняются после высыхания деталей.

Замена электрических деталей

Большинство дилеров ATV и поставщиков деталей не принимают возврат каких-либо электрических деталей. Если после приобретения и установки одной или нескольких новых электрических деталей система не работает, как надо, то, скорее всего, Вам не удастся осуществить возврат этой детали.

Перед заменой детали необходимо провести проверку ее характеристик, тщательно изучить результаты проверочных тестов. Характеристики  новой детали могут лишь незначительно отличаться от установленных в спецификации, в особенности это касается сопротивления детали. На результаты проверок могут оказывать влияние внешние факторы, такие как: исправность измерительного прибора, температура окружающей среды и условия эксплуатации транспортного средства. Все инструкции и спецификации были тщательно проверены, однако результаты проверок во многом зависят от текущих условий.

-  46 -

Контрольно-испытательные приборы.

Контрольную лампу можно собрать из лампочки на 12 В и пары аккуратно припаянных к лампе испытательных выводов. Чтобы проверить напряжение в цепи, подсоединяйте один из выводов к земле, а другой к различным точкам на цепи. Лампа загорается при наличии напряжения в бортовой сети.

Также для этой цели можно применять вольтметр. В отличие от контрольной лампы, вольтметр также показывает величину напряжения в каждой контрольной точке. При использовании вольтметра, подсоедините положительный вывод к проверяемой детали или проводу, а отрицательный вывод надежно заземлите.

Амперметр

Амперметр измеряет электрический ток (амперы) в цепи. Последовательно подключенный к цепи амперметр позволяет определить наличие тока в цепи, а также его избыточность при коротком замыкании в цепи. Электрический ток также часто называют потреблением тока. Сравнение реального потребления тока в цепи или детали с установленным поставщиком значением потребления тока также дает полезную диагностическую информацию.

Автономная контрольная лампа

Автономную контрольную лампу можно собрать из лампочки на 12 В, пары испытательных выводов и батареи на 12 В. При соединении выводов с (+) и (-) аккумулятора - лампа должна загораться.

Использование автономной контрольной лампы:

- Соедините выводы с (+) и (-) аккумулятора и убедитесь, что лампа загорается. Если этого не происходит,

устраните неполадку  в контрольной лампе до начала проверки.

- Выберите две точки на электрической цепи с ненарушенной целостью соединения.

- Подсоедините к этим точкам по одному выводу.

- Если целостность цепи не нарушена, лампа должна загореться.

- Если целостность нарушена, лампа не загорается, что указывает на то, что цепь является незамкнутой.

Омметр

Омметр измеряет сопротивление (в Омах) току в цепи или детали. Как и автономная контрольная лампа, омметр оборудован собственным источником питания, и его не нужно подсоединять к цепи под напряжением.

Омметр может быть аналоговым (шкала со стрелкой) или цифровым (жидкокристаллический или светодиодный дисплей). Оба данных типа омметров оборудованы переключателем, позволяющим выбирать необходимый диапазон напряжения для большей точности измерений. Аналоговый омметр также оборудован ручкой управления для обнуления или калибровки (цифровые омметры в калибровке не нуждаются).

При использовании омметра испытательные выводы подсоединяются к контактам или выводам проверяемой цепи или детали. Перед использованием аналогового омметра следует провести его калибровку. Для этого соедините испытательные выводы и поворачивайте ручку регулировки до момента, когда стрелка прибора будет указывать на ноль. При разомкнутых выводах стрелка указывает на ноль. При разомкнутых выводах стрелка должна переместиться на другой конец шкалы, показывая бесконечно большое сопротивление.

Если при проверке целостности цепи получено бесконечно большое напряжение, это указывает на обрыв в цепи или проводке детали. Нулевое сопротивление указывает на целостность цепи. Если стрелка останавливается в пределах шкалы, то полученное значение указывает на реальное сопротивление, умножьте показания прибора на шкалу омметра. Например, прибор показывает 5, умножаем на шкалу Rx100 и получаем величину сопротивления, равную 5000 Ом.

ВНИМАНИЕ :  Никогда не подсоединяйте омметр к цепи под напряжением. Перед применением

омметра всегда отсоединяйте отрицательный вывод аккумулятора.

Провод-перемычка

При помощи провода-перемычки можно обойти вероятную точку возникновения неполадки и определить место ее возникновения в цепи. Если неполадки в работе электроцепи исчезают после установки провода-перемычки, это означает, что между двумя его концами существует размыкание цепи.

Вначале следует при помощи провода определить, возникла ли проблема на стороне нагрузки или стороне заземления детали. Проверьте заземление, подсоединив провод-перемычку между лампой и надежным заземлением.

- 47 -

Если при подсоединении провода лампа не загорается, это означает, что соединение лампы с землей надежное, а неполадка возникла на участке между лампой и источником питания.

Для выявления места возникновения неполадки подсоедините перемычку между батареей и лампой. Если лампа загорается, неполадка возникла между этими двумя точками. Далее соедините перемычкой батарею и переключатель со стороны предохранителя. Если лампа включается,  переключатель исправен. Последовательным перемещением точек подключения перемычки можно локализовать неполадку в цепи.

При использовании провода-перемычки обращайте внимание на следующее:

- Убедитесь, что сечение  проверочного провода не отличается от сечения провода проверяемой цепи. Трос

меньшего сечения может быстро перегреться и  расплавиться.

Установите защитную изоляцию на щипковые зажимы. Это следует сделать для предотвращения

случайного заземления, искрения или поражения электрическим током при работе в тесном пространстве.

Использование провода-перемычки является временной мерой. Не следует оставлять провод-перемычку в

качестве постоянного решения проблемы. Это увеличивает риск возникновения возгорания, что может

привести к полному уничтожению транспортного средства.

При использовании провода-перемычки всегда устанавливайте на него предохранитель (который можно

приобрести в большинстве магазинов автозапчастей или электродеталей). Никогда не используйте провод-

перемычку на компонентах, подключенных к питанию сети и включенных . Это приведет к полному

короткому замыканию и перегоранию предохранителей.

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Проверка напряжения

Если отсутствуют иные инструкции, все проверки напряжения следует проводить при соединенных разъемах. Подсоедините испытательные выводы к задней части разъема и убедитесь, что испытательный вывод касается провода или металлического зажима в корпусе разъема. Если испытательный вывод лишь касается изоляции провода, полученное значение будет неверным.

Всегда проверяйте обе стороны разъема, так как одна из сторон может быть плохо прикреплена или повреждена коррозией, в результате блокируя прохождение тока через разъем. Данную проверку можно проводить при помощи контрольной лампы или вольтметра. Использование вольтметра дает наиболее точные результаты.

ПРИМЕЧАНИЕ :  При использовании контрольной лампы не важно, какой из испытательных выводов

заземлен.

- Надежно заземлите отрицательный вывод вольтметра (подсоедините его к чистому металлу). Убедитесь,

что деталь, используемая для заземления, не изолирована резиновой прокладкой или уплотнением.

- Подсоедините положительный вывод вольтметра к точке, где производятся измерения.

Включите переключатель зажигания. Если используется контрольная лампа, она загорится при наличии

напряжения. Если используется вольтметр, он покажет величину напряжения. Напряжение должно быть в

пределах  напряжения аккумуляторной батареи. Если напряжение меньше, то в цепи существуют

неполадки.

Проверка падения напряжения

Провода, кабели, соединения и переключатели в электрической цепи спроектированы таким образом, чтобы передавать ток с низким сопротивлением. Это способствует прохождению тока через цепь с минимальной потерей напряжения. Падение напряжение указывает на локализацию сопротивления в цепи. Повышение сопротивления в цепи уменьшает количество тока и вызывает падение напряжения между источником и приемником в цепи.

Так как сопротивление вызывает падение напряжения, для измерения перепада напряжения при проходе тока через цепь используется вольтметр. Если в цепи отсутствует сопротивление, то перепад напряжения отсутствует, поэтому в этом случае вольтметр покажет результат в 0 вольт. Чем больше сопротивление в цепи, тем сильнее падение напряжения.

Для проведения проверки падения напряжения:

- Подсоедините положительный испытательный вывод измерительного прибора к источнику питания.

- Подсоедините отрицательный испытательный вывод к приемнику тока.

Если это необходимо, включите компоненты цепи. Например, при проверке напряжения в цепи

электростартера, необходимо нажать на кнопку стартера.

Считайте значение падения напряжения (разница между напряжением на источнике и на приемнике тока)

вольтметра.

- 48 -

Обратите внимание на следующее:

  - Вольтметр должен показывать 0 В. Если падение напряжения составляет более 0,5 В, это

означает, что в цепи существуют неполадки. Падение напряжения на 12 В означает обрыв цепи.

  - Падение напряжения на 1 В или больше означает, что в цепи есть избыточное сопротивление.

  - Например, предположим, что у нас возникла неполадка - аккумулятор полностью заряжен, но

стартер проворачивается медленно. Падение напряжения, в данном случае, это разница в

напряжении на батарее (источник тока) и на стартере (приемник тока), при запуске двигателя (ток

передается по проводам аккумулятора). Падение напряжения (высокое сопротивление) может быть

вызвано коррозией провода аккумулятора и медленным проворачиванием двигателя.

  - Обычно падение напряжение может быть вызвано неплотными соединениями или их коррозией, а

также плохим заземлением.

Проверка пикового напряжения

Данная процедура проверяет выходное напряжение катушки зажигания при нормальной частоте прокручивания двигателя. Эта проверка позволяет быстро и точно выявить неполадки системы зажигания.

Для данной процедуры необходим пиковый вольтметр. См. главу 6, проверка системы зажигания.

Проверка целостности цепи

Данная процедура используется для проверки целостности цепи, провода или компонента. Целостность цепи не нарушена, если в ней нет обрывов, как в ее проводах, так и в электродеталях. Если целостность цепи нарушена, это означает, что в ней есть обрыв.

Для проведения данной проверки необходима автономная контрольная лампа или омметр. Наиболее точные результаты дает омметр. При использовании аналогового омметра, соедините его выводы и поворачивайте ручку управления, до тех пор, пока стрелка не укажет на ноль.

- Отсоедините отрицательный вывод батареи.

Подсоедините один испытательный вывод (контрольной лампы или омметра) к одному концу проверяемого

участка цепи.

- Подсоедините другой вывод к другому концу проверяемого участка цепи.

Автономная контрольная лампа загорается, если целостность цепи не нарушена. Омметр показывает 0

или очень низкое напряжение, если целостность цепи не нарушена. Бесконечно большое сопротивление

указывает на то, что целостность цепи нарушена. Бесконечно большое сопротивление указывает на обрыв

цепи.

Проверка на короткое замыкание при помощи контрольной лампы или омметра

- Отсоедините отрицательный вывод батареи.

- Снимите перегоревший предохранитель.

Подсоедините один испытательный вывод контрольной лампы или омметра к  нагрузочной стороне зажима

предохранителя в реле стартера.

Надежно заземлите другой отрицательный вывод (подсоедините его к чистому металлу). Убедитесь, что

деталь, использующаяся для заземления, не изолирована.

Начните работу с зажима предохранителя, затем переходите далее по схеме. Перемещаясь вдоль жгута

проводов, следите за контрольной лампой или показаниями омметра.

- Если лампа мигнет, или стрелка омметра сдвинется, то в данной точке жгута есть замыкание на землю.

Проверка на замыкание при помощи контрольной лампы или вольтметра

- Снимите перегоревший предохранитель.

Подсоедините контрольную лампу или вольтметр через зажим предохранителя к реле стартера. Включите

замок зажигания и проверьте напряжение батареи.

При подключенном к зажимам предохранителя вольтметре или контрольной лампе, слегка подергайте за

жгут проводов. Начните проверку с участка рядом с зажимом, затем переходите далее по схеме.

Перемещаясь вдоль жгута проводов, следите за контрольной лампой или показаниями вольтметра.

- Если лампа мигнет, или стрелка вольтметра сдвинется, то в данной точке жгута есть замыкание на землю.

- 49 -

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Исправность передних и задних тормозов крайне важна для безопасной и эффективной эксплуатации транспортного средства. Следует регулярно проверять передние и задние тормоза. При обнаружении неполадок необходимо немедленно их устранять. При замене или доливке тормозной жидкости используйте только жидкость типа DOT4. Контейнер с жидкостью должен быть герметично запечатан.

Перед началом поездки всегда проверяйте исправность тормозов.

"Мягкий" рычаг или педаль тормоза

Нажмите на рычаг переднего тормоза или педаль заднего тормоза, чтобы проверить, не увеличился ли их люфт. Если рычаг двигается мягко, возможно, что в тормозную магистраль проник воздух. В таких условиях тормозная система не может производить достаточного тормозного усилия. Если рычаг или педаль стала "ватной", "мягкой" или расстояние, которое они проходят при нажатии, увеличилось, следует проверить следующие возможные причины:

- Воздух в тормозной системе.

Если уровень тормозной жидкости слишком сильно падает, это позволяет воздуху проникнуть в гидравлическую систему через главный тормозной цилиндр. Воздух также может попасть в систему через плохо соединенные или поврежденные штуцеры. Воздух в тормозной системе приводит к тому, что рычаг становится "мягким". Это достаточно заметно при эксплуатации и ухудшает работу тормозной системы. При подозрении, что в гидравлическую систему попал воздух, следует принять меры по его удалению, как описано в главе 3.

- Низкий уровень тормозной жидкости.

С износом тормозных колодок уровень тормозной жидкости в главном цилиндре уменьшается. Во время заправки жидкости в бачок, проводите визуальный осмотр тормозных колодок, чтобы вовремя выявить их износ. Если увеличения износа не обнаружено, следует проверить шланги тормозной системы, трубки и штуцера, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

- Утечка тормозной жидкости в тормозной системе.

- Загрязнение тормозной жидкости.

- Засорился канал тормозной жидкости.

- Поврежден рычаг или педаль тормоза.

- Износ или повреждение тормозных колодок.

- Деформация тормозного диска.

- Загрязнение тормозных колодок и тормозного диска.

Негерметичность сальника в суппорте может привести к загрязнению

тормозных колодок или диска.

- Износ или повреждение компонентов главного тормозного цилиндра.

- Износ или повреждение уплотнений поршней тормозного суппорта.

- Загрязнение главного тормозного цилиндра.

- Загрязнение тормозного суппорта.

- Тормозной суппорт не скользит нужным образом на скользящих штифтах.

- Заедание поршня главного тормозного цилиндра.

- Заедание поршней тормозного суппорта.

Прихватывание тормозов

Когда происходит прихватывание тормозов, тормозные колодки не отцепляются от тормозного диска при отпускании тормозного рычага или педали. Возможны следующие причины прихватывания тормозов:

- Деформация или повреждение тормозного диска.

- Тормозной суппорт не скользит нужным образом на скользящих штифтах.

- Заедание или повреждение поршней тормозного суппорта.

- Загрязнение тормозных колодок и тормозного диска.

- Засорение отверстия главного тормозного цилиндра.

- 50 -

- Загрязнение тормозной жидкости и каналов тормозной системы.

- Зажимание соединения тормозного шланга.

- Плохое крепление установочных болтов тормозного диска.

- Поврежденное или неправильно установленное колесо.

- Неправильное схождение колес.

- Неправильная установка тормозного суппорта.

- Повреждение переднего или заднего колеса.

Жесткий рычаг или педаль тормоза

Если при нажатии на рычаг тормоза тормозная система работает нормально, но чувствуется избыточная жесткость, проверьте следующие возможные причины:

- Засорение гидравлической тормозной системы.

- Заедание поршня тормозного суппорта.

- Заедание поршня главного тормозного цилиндра.

- Износ тормозных колодок.

- Неправильно подобранные тормозные колодки.

- Поврежден рычаг переднего тормоза.

- Повреждена педаль заднего тормоза.

- Тормозной суппорт не скользит нужным образом на скользящих штифтах.

Износ или повреждение уплотнений тормозного суппорта.

Резкая работа тормозов

- Повреждены тормозные колодки (контактная пластина). Осмотрите тормозные колодки, чтобы убедиться в

отсутствии  трещин и других повреждений.

- Загрязнение тормозных колодок и тормозного диска.

- Неправильное схождение колес.

- Деформация тормозного диска.

- Плохое крепление установочных болтов тормозного диска.

- Тормозной суппорт не скользит нужным образом на скользящих штифтах.

- Неправильно подобранные тормозные колодки.

- Повреждены колесные подшипники.

Визг тормозов

- Загрязнение тормозных колодок и тормозного диска.

Неправильно установленный тормозной суппорт.

Деформация тормозного диска.

Неправильное схождение колес.

Неправильно подобранные тормозные колодки.

Неправильно установленные тормозные колодки.

- Повреждена или отсутствует пружина тормозных колодок или упор тормозных колодок.

Утечка тормозной жидкости из суппорта

- Повреждено пылезащитное уплотнение и поршневое уплотнение.

- Повреждена внутренняя часть тормозного цилиндра.

- Плохое крепление болтов корпуса тормозного суппорта.

- Плохое крепление болта-штуцера тормозного суппорта.

- Повреждены шайбы болта-штуцера тормозного суппорта.

- Повреждена резьба болта-штуцера в корпусе тормозного суппорта.

Утечка тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра

- Повреждено вторичное уплотнение поршня.

- Повреждено поршневое стопорное кольцо/канавка стопорного кольца.

- Износ или повреждение внутренней части тормозного цилиндра.

- Плохое крепление болта-штуцера тормозного суппорта.

- Повреждены шайбы болта-штуцера тормозного суппорта.

- Повреждена резьба болта-штуцера в корпусе главного тормозного цилиндра.

- Плохое крепление или повреждение крышки бачка для тормозной жидкости.

- 52 -

Глава 2    Технические характеристики

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Инструкции по использованию таблицы перевода единиц

В данном руководстве используется метрическая система мер и весов и система SI. Данная таблица используется для перевода значений в британскую систему мер и весов.

Пример:

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	          УМНОЖЕНИЕ                   БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА

(мм)		0,03937		             =  дюймы

2 мм * 0,03937	 0,03937			 = 0,08 дюйма

Переводная таблица

| Перевод величин из метрической системы в британскую и обратно. |
| --- |
|  | Известная единица | Умножение | Результат |
|  | м*кг | 7,233 | фунт силы-фут |
| Момент затяжки | м*кг см*кг | 86,794 0,0723 | дюйм-фунт фунт-силы-фут |
|  | см*кг | 0,8679 | дюйм-фунт |
| Груз | Кг г | 2,205 0,03527 | фунт унция |
|  | км/ч | 0,6214 | ми/ч |
|  | км | 0,6214 | миля |
| Длина | м м | 3,281 1,094 | фут ярд |
|  | см | 0,3937 | дюйм |
|  | мм | 0,03937 | дюйм |
|  | см3 | 0,03527 | унция (брит. жидк.) |
| Объем/емкость | см3 | 0,06102 | кубический дюйм |
|  | л (литр) | 0,8799 | кварта (брит. жидк.) |
|  | л (литр) | 0,2199 | галлон (брит. жидк.) |
|  | кг/мм | 55,997 | фунто-дюйм |
| Прочие | кг/см2 | 14,2234 | фунт на кв.дюйм |
|  | градус шкалы Цельсия | 9/5 (°C.) +32 | градус шкалы Фаренгейта (°F) |
| 2. Определение единиц мер и весов |
| Единица | Полное название | Определение | Измерение |
| мм | миллиметр | 1 мм=10-3метра | Длина |
| см | сантиметр | 1 см=10-2метра | Длина |
| кг | килограмм | 1 кг =103грамма | Вес |
| Н | Ньютон | 1 Н = 1 кг*метр/секунда2 | Сила |
| Н*м | Ньютон * метр | 1 Нм = 1 Ньютон * 1 метр | Крутящий момент |
| кгс*м | килограммсила*метр | 1 кгсм =1 метр * 1 кгс | Крутящий момент |
| Па | Паскаль | 1 Па = 1 Ньютон / 1 метр2 | Давление |
| Н / мм | Ньютон на миллиметр | 1 Н/мм = 1 Ньютон / миллиметр | Жесткость пружины |
| л | литр |  | Объем |
| см3 | кубический сантиметр |  |  |
| об/мин | обороты в минуту | — | Угловая скорость |

- 53 -

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | ATV 500H / ATV 500H EFI | ATV 700H / ATV 700H EFI |
| --- | --- | --- |
| Размеры: Габаритная длина Габаритная ширина Габаритная высота Высота сиденья Колесная база Клиренс Минимальный радиус поворота | 2250 мм (106,3 дюйма) 1210 мм (47,6 дюйма) 1225 мм (48,2 дюйма) 880 мм (34,6 дюйма) 1365 мм (53,7дюйма) 320 мм (12,6 дюйма) 3200 мм (126,0 дюйма) | 2250 мм (106,3 дюйма) 1210 мм (47,6 дюйма) 1225 мм (48,2 дюйма) 880 мм (34,6 дюйма) 1365 мм (53,7дюйма) 320 мм (12,6 дюйма) 3200 мм (126,0 дюйма) |
| Снаряженный вес: С полным топливным и масляным баком | 335 кг (725,4 фунтов) | 350 кг (771,7фунтов) |
| Двигатель: Тип двигателя Расположение цилиндров Рабочий объем Диаметр цилиндра и ход поршня Степень сжатия Система пуска двигателя Система смазки | 4-тактный с водяным охлаждением наклоненный вперед, один цилиндр 471см3 84.55х84.0мм (3,33х3,31 дюйма) 9.4:1 электростартер, ручной стартер принудительная | 4-тактный с водяным охлаждением наклоненный вперед, один цилиндр 686 см3 102х84.0мм (4,02х3,31 дюйма) 9.2:1 электростартер, ручной стартер принудительная |
| Свеча зажигания : | DR8EA / DCPR8E (NGK) | DR8EA / DCPR8E (NGK) |
| Зазор свечи зажигания : | 0.8-0.9 мм | 0.8-0.9 мм |
| Карбюратор : | PD33J-A / P46-1 (KINZO) | PD42J / P46-1 (KINZO) |
| Рекомендованные спецификации моторного масла: | API SE, SF, SG или выше | API SE, SF, SG или выше |
| Масло для редукторов | SAE 10W-40(15W-40) SF, SG SAE 80 API GL-4 масло для гипоидной передачи | SAE 10W-40(15W-40) SF, SG SAE80 API GL-4 масло для гипоидной передачи |
| Объем заливаемого масла Моторное масло : Без замены маслян.фильтра С заменой маслян.фильтра Масло в переднем редукторе Масло в заднем редукторе | 1.80 л 2.00 л 0.30 л 0.15 л | 1.80 л 2.00 л 0.30 л 0.15 л |
| Фильтр очистки воздуха : | элемент смачиваемого типа | элемент смачиваемого типа |
| Топливо : Тип Емкость топливного бака Резерв | только неэтилированный бензин А-92 и выше 17.0 л 3.5 л | только неэтилированный бензин А-92 и выше 17.0 л 3.5 л |

- 54 -

| Тип сцепления : | автоматическое, центрифужного типа | автоматическое, центрифужного типа |
| --- | --- | --- |
| Трансмиссия : Первичная передача Привод на передние и задние колеса Передаточные соотношения Задняя передача Пониженная Повышенная | автоматическая, клиновидный ремень карданный вал 41/21 х 24/18 х 33/9 (9.544) 25/17 (1.471) 35/17 (2.058) 26/21 (1.238) | автоматическая, клиновидный ремень карданный вал 41/21 х 24/18 х 33/9 (9.544) 25/17 (1.471) 35/17 (2.058) 26/21 (1.238) |
| Ходовая часть : Тип рамы Угол развала колес Сходимость передних колес Фаркоп | стальные трубы 0,5° 0~10 мм (0,00~0,39 дюйма) 26,0 мм (1,02 дюйма) | стальные трубы 0,5° 0~10 мм (0,00~0,39 дюйма) 26,0 мм (1,02 дюйма) |
| Шины : Тип Размеры: передняя задняя Давление в переднем колесе Давление в заднем колесе | бескамерная 25 x 8-12 / 26 x 9-12 25 x 10-12 / 26x 10-12 33 – 69 kpa 33 – 69 kpa | бескамерная 25 x 8-12 / 26 x 9-12 25 x 10-12 / 26x 10-12 33 – 69 kpa 33 – 69 kpa |
| Тормоза : I вариант Передний тормоз : тип управление Задний тормоз : тип Управление I I вариант Передний тормоз : тип управление Задний тормоз : тип Управление | двойной дисковый тормоз ручное, правый рычаг одинарный дисковый тормоз ручное, левый рычаг и правая педаль двойной дисковый тормоз ручное, правый рычаг двойной дисковый тормоз ручное, левый рычаг и правая педаль | двойной дисковый тормоз ручное, правый рычаг одинарный дисковый тормоз ручное, левый рычаг и правая педаль двойной дисковый тормоз ручное, правый рычаг двойной дисковый тормоз ручное, левый рычаг и правая педаль |
| Подвеска : Передняя подвеска Задняя подвеска Амортизатор : Передний амортизатор Задний амортизатор Ход : Ход передней подвески : Ход задней подвески : | независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах пружинно-гидравлический пружинно-гидравлический 185 мм (7.3 дюйма) 185 мм (7.3 дюйма) | независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах пружинно-гидравлический пружинно-гидравлический 185 мм (7.3 дюйма) 185 мм (7.3 дюйма) |
| Электросистема : Система зажигания Генератор Тип аккумуляторной батареи Мощность аккумуляторной батареи | CDI / ECU (EFI) магнето переменного тока MS12-19CL-BS 12 V, 21Ah | CDI / ECU (EFI) магнето переменного тока MS12-19CL-BS 12 V, 21Ah |
| Тип фар : Передняя фара Стоп-сигнал Нейтральная передача Передача заднего хода Индикатор температуры охлаждающей жидкости Стояночный тормоз Режим полного привода Блокировка дифференциала | Криптоновая лампа 12 В, 30.3 Вт / 35 Вт х 2 12 В, 5 Вт/21Вт х 2 Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор | Криптоновая лампа 12 В, 30.3 Вт / 35 Вт х 2 12 В, 5 Вт/21Вт х 2 Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор Светодиодный индикатор |

- 55 -

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| Характеристика | ATV 500H / ATV 500H EFI | ATV 700H / ATV 700H EFI | Допуски |
| --- | --- | --- | --- |
| Головка цилиндра Предельно допустимое значение деформации * | ----- | ----- | 0.03 мм (0,0012 дюйма) |
| Цилиндр Внутренний диаметр цилиндра Точка измерения * | 84.503 ~ 84.527 мм (3.327 ~ 3.328 дюйма) 50 мм (1.97 дюйма) | 100.005 ~ 100.055 мм (3.9372 ~ 3.9392 дюйма) 50 мм (1.97 дюйма) | для ATV 700 : 100.10 мм (3.9410 дюйма) |
| Распределительный вал Способ привода Размеры кулачков Впуск : «А» «В» Выпуск : «А» «В» Предельно допустимое значение биения распредвала | Цепной привод (левый) 32.30~32.20 мм (1.271 ~ 1.268 дюйма) 40.88 ~ 40.78 мм (1.6094 ~ 1.6055 дюйма) 32.30 ~ 32.20 мм (1.272 ~ 1.268 дюйма) 40.95 ~ 40.85 мм (1.6122~ 1.6083 дюйма) ---- | Цепной привод (левый) 30.06 ~ 30.16 мм (1.1835 ~ 1.1874 дюйма) 35.69 ~ 35.79 мм (1.4051 ~ 1.4091 дюйма) 30.11 ~ 30.21 мм (1.1854 ~ 1.1894 дюйма) 36.50 ~ 36.60 мм (1.4370 ~ 1.4409 дюйма) --- | для ATV 700 : 29.96 мм (1.1795 in) 35.59 мм (1.4012 in) 30.01 мм (1.1815 in) 36.40 мм (1.4331 in) 0.03 мм (0.0012 in) |
| Цепь распредвала : Количество звеньев Способ натяжения цепи | 124 автоматический | 126 автоматический |  |
| Коромысло клапана / ось коромысел : Коромысло клапана внутренний диаметр Внешний диаметр вала Зазор между осью и коромыслом | 12.000 ~ 12.018 мм (0.4724 ~ 0.4731 дюйма) 11.976 ~ 11.991 мм (0.4715 ~ 0.4721 дюйма) 0.009 ~ 0.042 мм (0.0004 ~ 0.0017 дюйма) | 12.000 ~ 12.018 мм (0.4724 ~ 0.4731 дюйма) 11.976 ~ 11.991 мм (0.4715 ~ 0.4721 дюйма) 0.009 ~ 0.042 мм (0.0004 ~ 0.0017 дюйма) | --- |

- 56 -

| Клапан, седло клапана, направляющая втулка клапана: Клапанный зазор (холодный двигатель) : Впуск Выпуск | 0.10 ~ 0.15 мм (0.0039 ~ 0.0059 дюйма) 0.15 ~ 0.20 мм (0.0059 ~ 0.0079 дюйма) | 0.10 ~ 0.15 мм (0.0039 ~ 0.0059 дюйма) 0.15 ~ 0.20 мм (0.0059 ~ 0.0079 дюйма) | ---- |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры клапана : | диаметр головки ¦ ширина фаски | ширина седла ¦ толщина кромки | для ATV 700 : |
| Диаметр головки "А": Впуск Выпуск Ширина фаски "B": Впуск Выпуск Ширина седла "C": Впуск Выпуск Толщина кромки "D": Впуск Выпуск Диаметр штока клапана : Впуск Выпуск Внутренний диаметр направляющей втулки клапана : Впуск Выпуск Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой : Впуск Выпуск Предельно допустимое значение : Биение штока клапана : Впуск Выпуск | 39.9 ~ 40.1 мм (1.5709~ 1.5787 дюйма) 33.9 ~ 33.98 мм (1.3346 ~ 1.3378 дюйма) 2.25 мм (0.0900 дюйма) 2.26 мм (0.0890 дюйма) 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) 0.85 ~ 1.15 мм (0.0335 ~ 0.0453 дюйма) 0.85 ~ 1.15 мм (0.0335 ~ 0.0453 дюйма) 5.975 ~ 5.990 мм (0.2352 ~ 0.2358 дюйма) 5.960 ~ 5.975 мм (0.2346 ~ 0.2352 дюйма) 6.000 ~ 6.012 мм (0.2362 ~ 0.2367 дюйма) 6.000 ~ 6.012 мм (0.2362 ~ 0.2367 дюйма) ---- ---- ---- 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) | 29.9 ~ 30.1 мм (1.1772 ~ 1.1850 дюйма ) 31.9 ~ 32.1 мм (1.2559 ~ 1.2638 дюйма) 2.25 мм (0.0900 дюйма) 2.26 мм (0.0890 дюйма) 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) 0.85 ~ 1.15 мм (0.0335 ~ 0.0453 дюйма) 0.85 ~ 1.15 мм (0.0335 ~ 0.0453 дюйма) 5.975 ~ 5.990 мм (0.2352 ~ 0.2358 дюйма) 5.960 ~ 5.975 мм (0.2346 ~ 0.2352 дюйма) 6.000 ~ 6.012 мм (0.2362 ~ 0.2367 дюйма) 6.000 ~ 6.012 мм (0.2362 ~ 0.2367 дюйма) 0.010 ~ 0.037 мм (0.0004 ~ 0.0015 дюйма) 0.025 ~ 0.052 мм (0.0010 ~ 0.0020 дюйма) ---- 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) 0.9 ~ 1.1 мм (0.0354 ~ 0.0433 дюйма) | для ATV 700 : ---- ---- ---- ---- 1.6 мм (0.0630 in) 1.6 мм (0.0630 in) ---- ---- 5.945 мм (0.2341 in) 5.930 мм (0.2335 in) 6.050 мм (0.2559 in) 6.050 мм (0.2559 in) 0.08 мм (0.0031 in) 0.10 мм (0.0039 in) 0.01 мм (0.0004 in) ---- ---- |

### - 57 -

| Клапанная пружина : Внутренняя пружина : Свободная длина : Впуск Выпуск Длина (клапан закрыт) : Впуск Выпуск Давление сжатия : (установлена) Впуск Выпуск Внешняя пружина : Впуск Выпуск Предельный наклон *: Впуск Выпуск Направление завивки: Впуск Выпуск | 42.5mm (1.67in) 42.5mm(1.67in) 39.0mm(1.54) 39.0mm(1.54) 110.0 ~ 130.0 N (11.22~13.27kg) 110.0 ~ 130.0 N (11.22~13.27kg) 240.0~260.0N (24.49~26.53 kg) 240.0~260.0N (24.49~26.53 kg) ---- ---- по часовой стрелке по часовой стрелке | 32.63 мм (1.28 дюйма) 36.46 мм(1.44 дюйма) 27.5 мм (1.08 дюйма) 31.0 мм(1.22 дюйма) 100.0 ~ 115.7 Н (10.20~11.80 kg,22.49~26.01 lb) 120.6 ~ 138.3 N (12.30~14.10 kg,27.12~31.09 lb) ---- ---- по часовой стрелке по часовой стрелке | для ATV 700 : 31.0 мм (1.22 in) 34.6 мм (1.36 in) ---- ---- 2.5°/1.4 мм (2.5°/0.055 in) 2.5°/1.6 мм (2.5°/0.063 in) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поршень : Зазор между поршнем и цилиндром Размер поршня "D" Размер поршня "Н" Смещение поршня Направление смещения Внутренний диаметр отверстия для поршневого пальца Внешний диаметр поршневого пальца | 0.050 ~ 0.070 мм (0.0020 ~ 0.0028 дюйма) 84.45 ~ 84.47 мм (3.3248 ~ 3.3256 дюйма) 15 мм (0.59 дюйма) 0.5 мм (0.0197 дюйма) сторона впуска 22.002 ~ 20.010 мм (0.8662 ~ 0.7878 дюйма) 19.991 ~ 20.000мм ( 0.7870~ 0.7874 дюйма) | 0.050 ~ 0.070 мм (0.0020 ~ 0.0028 дюйма) 99.945 ~ 99.995 мм (3.9348 ~ 3.9368 дюйма) 2.5 мм (0.10 дюйма) 1.0 мм (0.0394 дюйма) сторона впуска 22.004 ~ 22.015 мм (0.8663 ~ 0.8667 дюйма) 21.991 ~ 22.000 мм (0.8658 ~ 0.8661 дюйма) | 0.15 мм (0.0059 in) ---- ---- ---- ---- 22.045 мм (0.8679 in) 21.971 мм (0.8650 in) |
| Поршневые кольца : Верхнее кольцо : Тип Размеры (B x T) Концевой зазор (установленное состояние) Боковой зазор (установленное состояние) Второе кольцо : Тип Размеры (B x T) Концевой зазор (установленное состояние) Боковой зазор Маслосъемное кольцо : Размеры (B x T) Концевой зазор (установленное состояние) Боковой зазор | цилиндрический 1.0 ×3.0мм (0.03937× 0.1181 дюйма) 0.30 ~ 0.45 мм (0.0118 ~ 0.0177 дюйма) 0.04 ~ 0.08 мм (0.0016 ~ 0.0031 дюйма) конический 1.0×3.6 мм (0.03937×0.1417 дюйма) 0.30 ~ 0.45 мм (0.0118 ~ 0.0177 дюйма) 0.03 ~ 0.07 мм (0.0012 ~ 0.0028 дюйма) 2.0×2.85 мм (0.0787×0.1122 дюйма) 0.20 ~ 0.70 мм (0.0079 ~ 0.0276 дюйма) 0.06 ~ 0.15 мм (0.0024 ~ 0.0059 дюйма) | цилиндрический 1.2 ×3.8 мм (0.0472 ×0.1496 дюйма) 0.30 ~ 0.45 мм (0.0118 ~ 0.0177 дюйма) 0.04 ~ 0.08 мм (0.0016 ~ 0.0031 дюйма) конический 1.2×4.0 мм (0.0472 0.1575 дюйма) 0.30 ~ 0.45 мм (0.0118 ~ 0.0177 дюйма) 0.03 ~ 0.07 мм (0.0012 ~ 0.0028 дюйма) 2.5×3.4 мм (0.0984×0.1339 дюйма) 0.20 ~ 0.70 мм (0.0079 ~ 0.0276 дюйма) 0.06 ~ 0.15 мм (0.0024 ~ 0.0059 дюйма) | ---- ---- 0.70 мм (0.0276 in) 0.13 мм (0.0051 in) ---- ---- 0.80 мм (0.0315 in) 0.13 мм (0.0051 in) ---- ---- ---- |
| Коленчатый вал : Ширина колена "A" Предельно допустимое значение биения C1 C2 Боковой зазор "D" Радиальный зазор "E" |  | 74.95 ~ 75.00 мм (2.9508 ~ 2.9528 дюйма) ---- ---- 0.35 ~ 0.65 мм (0.0138 ~ 0.0256 дюйма) 0.010 ~ 0.025 мм (0.0004 ~ 0.0010 дюйма) | для ATV 700 : ---- 0.03 мм (0.0012 in) 1.0 мм (0.0394 in) ---- |
| Балансир : Привод балансира | шестерня | шестерня | ---- |
| Автоматическое сцепление: Толщина накладок Скорость вращения коленвала для схватывания сцепления Скорость полного включения сцепления | 1.5 мм (0.06 дюйма) 1,900 ~ 2,300 об/мин 3,350 ~ 3,850 об/мин | 1.5 мм (0.06 дюйма) 1,900 ~ 2,300 об/мин 3,350 ~ 3,850 об/мин | 1.0 мм (0.04 in) ---- ---- |
| Трансмиссия : Предельное отклонение главной оси Предел отклонения ведущей оси | ---- ---- | ---- ---- | 0.06 мм (0.0024 in) 0.06 мм (0.0024 in) |
| Механизм переключения : Тип механизма переключения передач | барабан переключения и направляющая | барабан переключения и направляющая | ---- |

### - 59 -

| Тип масла воздушного фильтра (для смачивания) | машинное масло | машинное масло | ---- |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбюратор : Марка Диффузор Уровень в поплавковой камере Вес поплавка Игла поплавка | Купить KINZO Ø 36 .0мм (1.42 дюйма) 32 мм (1.26in) 10г (0.35oz) 2.5мм (0.098 дюйма) | Купить KINZO Ø 41.5мм (1.63 дюйма) 34 мм (1.34 дюйма) 10 г (0.35oz) 3мм (0.19 дюйма) | ---- ---- ---- ---- |
| Масляный насос : Тип фильтра Тип масляного насоса Зазор на наконечнике Боковой зазор Зазор корпуса Настройка давления перепускного клапана Давление масла (горячий двигатель) Место проверки давления | Купить Бумажный Купить трохоидальный 0.15 мм (0.0059 дюйма) 0.03 ~ 0.10 мм (0.0012 ~ 0.0039 дюйма) 0.09 ~ 0.17 мм (0.0035 ~ 0.0067 дюйма) 4.41 ~ 6.37 кг/см2 (441.0 ~ 637.0Kpa62.7 ~ 90.6 psi) 0.65 кг/см2 (65 Kpa, 9.2 psi) при 1500 об/мин головка цилиндра | Купить Бумажный Купить трохоидальный 0.15 мм (0.0059 дюйма) 0.03 ~ 0.10 мм (0.0012 ~ 0.0039 дюйма) 0.09 ~ 0.17 мм (0.0035 ~ 0.0067 дюйма) 4.41 ~ 6.37 кг/см2 (441.0 ~ 637.0Kpa62.7 ~ 90.6 psi) 0.65 кг/см2 (65 Kpa, 9.2 psi) при 1500 об/мин головка цилиндра | ---- ---- 0.23 мм (0.0091 in) 0.17 мм (0.0067 in) 0.24 мм (0.0094 in) ---- ---- ---- |
| Водяной насос : Тип Коэффициент сжатия | Купить Центрифужный насос с односторонним всасыванием 32/31 (1.032) | Купить Центрифужный насос с односторонним всасыванием 32/31 (1.032) | ---- ---- |
| Карданная передача : Боковой зазор средней шестерни Боковой зазор Боковой зазор шестерни дифференциала | Купить пер. Купить зад. 0.1 ~ 0.3 мм (0.004 ~ 0.012 дюйма) 0.1 ~ 0.3 мм (0.004 ~ 0.012 дюйма) 0.05 ~ 0.25 мм (0.00 2 ~ 0.010 дюйма) | Купить пер. Купить зад. 0.1 ~ 0.3 мм (0.004 ~ 0.012 дюйма) 0.1 ~ 0.3 мм (0.004 ~ 0.012 дюйма) 0.05 ~ 0.25 мм (0.00 2 ~ 0.010 дюйма) | ---- ---- ---- |
| Система охлаждения : Радиатор : Ширина Высота Толщина Давление открытия крышки радиатора Емкость радиатора (включая все каналы) Расширительный бачок : Емкость С низкого до среднего уровня | Купить Купить в сборе 380 мм (14.96 дюйма) 238 мм (9.37 дюйма) 24 мм (0.94 дюйма) 1.079~1.373 кг/см2 (107.9~137.3Kpa15.35~19.53 psi) 2.5 л (2.20 Imp qt, 2.64 US qt) 0.35 л (0.31 Imp qt, 0.37 US qt) 0.20 л (0.15 Imp qt, 0.21 US qt) | Купить Купить в сборе 380 мм (14.96 дюйма) 238 мм (9.37 дюйма) 24 мм (0.94 дюйма) 1.079~1.373 кг/см2 107.9~137.3Kpa15.35~19.53 psi 2.5 л (2.20 Imp qt, 2.64 US qt) 0.35 л (0.31 Imp qt, 0.37 US qt) 0.20 л (0.15 Imp qt, 0.21 US qt) | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- |

- 60 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

| Характеристика | ATV 500H / ATV 500H EFI | ATV 700H / ATV 700H EFI | Допуски |
| --- | --- | --- | --- |
| Система рулевого управления : Тип | реечная | реечная | ---- |
| Передняя подвеска : Ход амортизатора Свободная длина пружины Установочная длина пружины Жесткость пружины Ход подвески | 108 мм (4.25 дюйма) 313 мм (12.32 дюйма) 247.9 мм (9.76 дюйма) 1.94 кг/мм (19.4 N/mm, 108.6 lb/in) 0 ~ 108 мм (0 ~ 4.25 дюйма) | 108 мм (4.25 дюйма) 313 мм (12.32 дюйма) 247.9 мм (9.76 дюйма) 1.94 кг/мм (19.4 N/mm, 108.6 lb/in) 0 ~ 108 мм (0 ~ 4.25 дюйма) | ---- ---- ---- ---- ---- |
| Задняя подвеска : Ход амортизатора Свободная длина пружины Установочная длина пружины Жесткость пружины Ход подвески | 81 мм (3.19 in) 328 мм (12.91 in) 273.2 мм (10.76 in) 4.41 кг/мм (44.1 N/mm, 246.95 lb/in) 11.77кг/мм (117.7N/mm, 659.08 lb/in) 0 ~ 60 мм (0 ~ 2.36 дюйма) 60 ~ 81 мм (2.36 ~ 3.15 дюйма) | 81 мм (3.19 in) 328 мм (12.91 in) 273.2 мм (10.76 in) 4.41 кг/мм (44.1 N/mm, 246.95 lb/in) 11.77кг/мм (117.7N/mm, 659.08 lb/in) 0 ~ 60 мм (0 ~ 2.36 дюйма) 60 ~ 81 мм (2.36 ~ 3.15 дюйма) | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- |
| Переднее колесо : Тип шины Размер обода Материал обода Максимально допустимое биение обода : радиальное боковое | бескамерная 12 x6.0 AT ST12 / ZL101A --- --- | бескамерная 12 x6.0 AT ST12 / ZL101A --- --- | 2,0мм (0,08 in) 2,0 мм (0,08 in) |
| Заднее колесо : Тип шины Размер обода Материал обода Максимально допустимое биение обода : радиальное боковое | бескамерная 12x8.0 AT ST12 / ZL101A --- --- | бескамерная 12x8.0 AT ST12 / ZL101A --- --- | 2,0мм (0,08 in) 2,0 мм (0,08 in) |
| Рычаг и педаль тормоза : Свободный ход рычага Свободный ход педали Свободный ход троса стояночного тормоза | 2 ~ 3 мм (0,079 ~ 0,118 дюйма) 2 ~ 3 мм (0,079 ~ 0,118 дюйма) 2 ~ 3 мм (0,079 ~ 0,118 дюйма) | 2 ~ 3 мм (0,079 ~ 0,118 дюйма) 2 ~ 3 мм (0,079 ~ 0,118 дюйма) 2 ~ 3 мм (0,079 ~ 0,118 дюйма | ---- ---- ---- |
| Передний тормозной диск Количество Внешний диаметр х толщина диска Толщина внутренней колодки Толщина внешней колодки | Купить Два 200 × 3.5 мм (7.87 × 0.14 дюйма) 5.2 мм (0.20 дюйма) 5.2 мм (0.20 дюйма) | Купить Два 200 × 3.5 мм (7.87 × 0.14 дюйма) 5.2 мм (0.20 дюйма) 5.2 мм (0.20 дюйма) | ---- ---- 1.5 мм (0.06 in) 1.5 мм (0.06 in) |

- 61 -

| Внутренний диаметр главного тормозного цилиндра Внутренний диаметр цилиндра суппорта Тип тормозной жидкости | 17.4 мм (0.69 дюйма) 27.0 мм (1.06 дюйма) DOT 4 | 17.4 мм (0.69 дюйма) 27.0 мм (1.06 дюйма) DOT 4 | ---- ---- ---- |
| --- | --- | --- | --- |
| Задний тормозной диск : Количество Внешний диаметр х толщина диска Толщина внутренней колодки Толщина внешней колодки Внутренний диаметр главного тормозного цилиндра Внутренний диаметр цилиндра суппорта Тип тормозной жидкости | Купить Два или один 165 × 5.0 мм (6.50 × 0.20 дюйма) 5.6 мм (0.22 дюйма) 5.6 мм (0.22 дюйма) 17.4 мм (0.69 дюйма) 32.0 мм (1.26 дюйма) DOT 4 | Купить Два или один 165 × 5.0 мм (6.50 × 0.20 дюйма) 5.6 мм (0.22 дюйма) 5.6 мм (0.22 дюйма) 17.4 мм (0.69 дюйма) 32.0 мм (1.26 дюйма) DOT 4 | ---- ---- 1.5 мм (0.06 in) 1.5 мм (0.06 in) ---- ---- ---- |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| Характеристика | ATV 500H / ATV 500H EFI | ATV 700H / ATV 700H EFI | Допуски |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение : | 12 В | 12 В |  |
| Система зажигания : Опережение зажигания (перед верхней мертвой точкой) BTDC | Блок электронного управления зажиганием, 12°±1° перед ВМТ при 1500 об/мин | Купить Блок электронного управления зажиганием, 15°±1° перед ВМТ | Блок электронного управления зажиганием, 12°±1° перед ВМТ при 1500 об/мин | Купить Блок электронного управления зажиганием, 15°±1° перед ВМТ | ---- |
| Блок электронного зажигания : Сопротивление воспринимающей катушки/цвет Сопротивление/цвет воспринимающей катушки ротора | Купить 459~561 Ом при 20 °C (68 °F) белый/красный - белый/зеленый 0,063~0,077 Ом при 20 °C (68 °F) зеленый-синий/белый | Купить 459~561 Ом при 20 °C (68 °F) белый/красный - белый/зеленый 0,063~0,077 Ом при 20 °C (68 °F) зеленый-синий/белый | ---- ---- |
| Катушка зажигания : Минимальный искровой зазор свечи Сопротивление первичной обмотки Сопротивление вторичной обмотки | Купить Купить 6 мм (0,24 дюйма) 0,18 ~ 0,28 Ом при 20°C (68 °F) 6,32 ~ 9,48 кОм при 20°C (68 °F) | Купить Купить 6 мм (0,24 дюйма) 0,18 ~ 0,28 Ом при 20°C (68 °F) 6,32 ~ 9,48 кОм при 20°C (68 °F) | ---- ---- ---- |
| Колпачок свечи зажигания Сопротивление | Купить 10 кОм | Купить 10 кОм | ---- |
| Зарядная система : Номинальная мощность Сопротивление зарядной катушки/цвет | 14 В 23 A при 4 500 об/мин 0,32 ~ 0,43 Ом при 20°C (68 °F) белый - белый | 14 В 23 A при 4 500 об/мин 0,32 ~ 0,43 Ом при 20°C (68 °F) белый - белый | ---- ---- |
| Выпрямитель/регулятор напряжения : Тип регулятора Без нагрузки регулируемое напряжение (постоянный ток Сила тока Предельное напряжение | Купить полупроводниковый 14,1 ~ 14,9 В 18 А 200 В | Купить полупроводниковый 14,1 ~ 14,9 В 18 А 200 В | ---- ---- ---- ---- |

- 62 -

| Аккумуляторная батарея : Удельный вес | Купить 1,32 | Купить 1,32 | ---- |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматы защиты сети : Тип Главный предохранитель Предохранитель системы освещения Предохранитель зажигания Предохранитель бортовой розетки Предохранитель режима полного привода Предохранитель сигнальной системы Предохранитель обогревателя карбюратора | плавкий предохранитель 30 Ах1шт. 15 Ах1шт. 10 Ах1шт. 10 Ах1шт. 3 Ах1шт. 10 Ах1шт. 10 Ах1шт. | плавкий предохранитель 30 Ах1шт. 15 Ах1шт. 10 Ах1шт. 10 Ах1шт. 3 Ах1шт. 10 Ах1шт. 10 Ах1шт. | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- |
| Вентилятор радиатора : Скорость вращения | Купить 2 950 об/мин | Купить 2 950 об/мин | ---- |
| Электрический стартер : Тип Стартерный мотор : Мощность Сопротивление обмотки ротора Общая длина контактной щетки Усилие пружины Диаметр коллектора Внутренний зазор коллектора Реле стартера : Номинальный ток Сопротивление обмотки | Купить с постоянным зацеплением 0,8 кВт 0,025 ~ 0,035 Ом при 20 °C (68 °F) 12,5 мм (0,49 дюйма) 7,65 ~ 10,01 Н (780 ~ 1 021 г, 27,5 ~ 36,0 унций) 28 мм (1,10 дюйма) 0,7 мм (0,03 дюйма) 180 A 4,18 ~ 4,62 Ом при 20 °C (68 °F) | Купить с постоянным зацеплением 0,8 кВт 0,025 ~ 0,035 Ом при 20 °C (68 °F) 12,5 мм (0,49 дюйма) 7,65 ~ 10,01 Н (780 ~1 021г, 27,5 ~36,0 унций) 28 мм (1,10 дюйма) 0,7 мм (0,03 дюйма) 180 A 4,18 ~ 4,62 Ом при 20 °C (68 °F) | ---- ---- ---- 5 мм (0,20 in) ---- 27 мм (1,06 in) ---- ---- ---- |

- 63 -

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Двигатель

| Закрепляемая деталь | Название крепежа | Размер резьбы | количество | Момент затяжки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н·м | m · kg | ft · lb |  |
| Головка цилиндра Свеча зажигания Головка цилиндра (выхлопн.труба) Крышка головки блока цилиндров Крышка клапанов (выпуск) Крышка клапанов (впуск) Болт канала для смазки Крышка распредвала Цилиндр Шестерня привода балансирных валов Натяжитель цепи ГРМ Крышка натяжителя цепи ГРМ Успокоитель цепи ГРМ (сторона впуска) Звездочка распределительного вала Фиксатор стойки оси коромысел Регулировочная гайка клапана Пробка сливного отверстия для масла Штуцер масляного фильтра Масляный фильтр Маслопровод в сборе Маслоподводящая трубка 1 Маслоподводящая трубка 2 Маслоподводящая трубка 3 Маслоподводящая трубка 2 и трубка 3 Монтажная пластина редукционного клапана Сетчатый фильтр Масляный насос в сборе Маслорадиатор (подвод/вывод труба 1) Маслорадиатор (подвод.труба 1 хомут) Маслорадиатор (подвод.труба 2 хомут) Впускной коллектор Соединение карбюратора (впускн.коллектор) Стяжной хомут впускного коллектора Картер Корпус подшипника (картер сцепления) Кронштейн воздуховода 1 Держатель сальника (шкив вентилятора охлаждения двигателя) Корпус ремня привода Крышка ремня привода Вентилятор охлаждения двигателя Воздушное кольцо 1 и воздушное кольцо 2 Воздушное кольцо 2 и крышка магнето Шкив вентилятора охлаждения двигателя Воздуховод вентилятора охлаждения двигателя в сборе Статор в сборе Катушка статора Держатель вывода статора Крышка магнето Муфта стартера Кронштейн стартера | болт болт ---- шпилька болт болт болт болт болт болт болт гайка болт болт болт болт болт гайка болт штуцер ---- болт соед.болт соед.болт соед.болт соед.болт болт болт болт болт болт болт болт ---- ---- болт болт болт болт болт болт болт болт болт болт болт болт болт винт болт болт болт болт гайка | М6 М9 М12 М8 М6 М32 М6 М6 М6 M6 M10 M18 M6 M6 M6 M7 M6 M6 M14 M20 M20 M6 M8 M14 M10 M14 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M5 M5 M8 M6 M6 M6 M6 M5 M6 M6 M6 M6 M6 M10 M6 M6 M5 M6 M6 M6 M22 | 1 6 1 4 17 2 4 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 5 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 4 1 1 3 14 1 1 2 2 9 14 2 4 4 1 1 3 2 2 12 3 1 | 10 38 18 15 10 12 10 7 10 10 42 110 10 7 8 20 10 14 30 63 17 7 18 35 20 35 10 10 10 7 7 7 10 3 3 26 10 10 10 14 7 10 10 7 10 10 55 7 7 7 10 10 30 160 | 1.0 3.8 1.8 1.5 1.0 1.2 1.0 0.7 1.0 1.0 4.2 11.0 1.0 0.7 0.8 2.0 1.0 1.4 3.0 6.3 1.7 0.7 1.8 3.5 2.0 3.5 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 1.0 0.3 0.3 2.6 1.0 1.0 1.0 1.4 0.7 1.0 1.0 0.7 1.0 1.0 5.5 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 0.3 16.0 | 7.2 27 13 11 7.2 8.7 7.2 5.1 7.2 7.2 30 80 7.2 5.1 5.8 14 7.2 10 22 4.6 12 5.1 13 25 14 25 7.2 7.2 7.2 5.1 5.1 5.1 7.2 2.1 2.1 19 7.2 7.2 7.2 10 5.1 7.2 7.2 5.1 7.2 7.2 40 5.1 5.1 5.1 7.2 7.2 22 115 | стойка |

- 64 -

| Картер сцепления Фиксатор подшипника (промежуточный вал) Коническая шестерня промежуточного вала Корпус подшипника промежуточного вала Фиксатор подшипника конической шестерни промежуточного вала Вилка карданного шарнира и ведомая промежуточная коническая шестерня Корпус подшипника конической шестерни промежуточного вала Муфта вала трансмиссии и промежуточный приводной вал Фиксатор подшипника промежуточного приводного вала Первичный шкив Крышка первичного шкива Вторичный шкив Держатель пружины вторичного шкива Крышка рычага переключения передач Рычаг переключения 2 передач Фиксатор барабана переключения передач Рычаг переключения Контргайка рычага переключения (блок селекторного рычага) Контргайка рычага переключения (сторона рычага переключения) Блок рычага переключения Заглушка (правая половина картера) Водяной насос Крышка корпуса водяного насоса Пробка сливного отверстия для охлаждающей жидкости Штуцер подвода охлаждающей жидкости Штуцер отвода охлаждающей жидкости Болт для стравливания воздуха (штуцер отвода охлаждающей жидкости) Расширительный бачок охлажд.жидкости Кронштейн и рама радиатора Топливный насос Топливный бак Опора глушителя Глушитель и выхлопная труба Кронштейн глушителя и глушитель Кронштейн глушителя и рама Демпфер глушителя и глушитель Демпфер глушителя и рама Труба выхлопная Воздуховод в сборе 1 Воздуховод в сборе 2 и левый протектор Воздуховод в сборе 2 и рама Переключение положения шестерен Термо датчик (головка цилиндра) Термо датчик (радиатор) Переключатель передачи заднего хода Вывод заземления двигателя Стартерный мотор и двигатель | болт винт гайка болт гайка гайка болт гайка гайка гайка винт гайка гайка болт болт болт болт гайка гайка болт ---- болт болт --- болт болт --- болт болт болт болт болт болт болт болт болт болт гайка болт болт болт болт --- --- --- болт болт | M6 M8 M22 M8 M60 М16 M8 М14 М55 М16 М4 М16 М36 M6 M6 М14 M6 M8 M8 M8 М14 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M8 M6 M8 M8 M8 M6 M6 M8 M6 M6 M6 M6 1/8 M18 M10 M6 M6 | 9 4 1 4 1 1 4 1 1 1 8 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 | 10 29 145 32 110 150 25 97 80 120 3 100 90 10 14 18 14 15 15 15 18 10 12 10 10 10 9 7 7 7 30 11 20 20 20 10 10 14 7 7 7 7 8 28 20 10 10 | 1.0 2.9 14.5 3.2 11.0 15.0 2.5 9.7 8.0 12.0 0.3 10.0 9.0 1.0 1.4 1.8 1.4 1.5 1.5 1.5 1.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 3.0 1.1 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 2.8 2.0 1.0 1.0 | 7.2 21 105 23 80 110 18 70 58 85 2.2 72 65 7.2 10 13 10 11 11 11 13 7.2 8.7 7.2 7.2 7.2 6.5 5.1 5.1 5.1 22 8.0 14 14 14 7.2 7.2 10 5.1 5.1 5.1 5.1 5.8 20 14 7.2 7.2 | стойка левая резьба левая резьба левая резьба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 65 -

Ходовая часть

| Закрепляемая деталь | Размер резьбы | Момент затяжки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н·м | m · kg | ft · lb |  |
| Соединительный кронштейн резина1(2) рама Двигатель и соединительный кронштейн резина 2 (передний) Двигатель и соединительный кронштейн резина 1 (задний) Задний верхний рычаг и рама Задний нижний рычаг и рама Задняя ступица и задний верхний рычаг Задняя ступица и задний нижний рычаг Задний амортизатор и рама Задний амортизатор и задний нижний рычаг Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и рама Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости и рама Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости и стабилизатор Корпус редуктора и рама Пробка маслозаливного отверстия редуктора Пробка сливного отверстия редуктора Вилка карданного шарнира и коническая шестерня Крышка редуктора Крышка редуктора и картер редуктора Задняя ось и рама Пробка заливного отверстия заднего моста Пробка сливного отверстия заднего моста Корпус подшипника шестерни и корпус главной передачи Стопорная гайка шестерни главной передачи Кольцо запорное выходного вала коробки передач Промежуточная шестерня и коническая шестерня главной передачи Передний верхний рычаг и рама Передний нижний рычаг и рама Передний амортизатор и рама Передний амортизатор и передний верхний рычаг Рулевая колонка в сборе и рулевой карданный шарнир Рулевое управление в сборе и рулевой карданный шарнир Рулевое управление и рама Рулевая колонка в сборе и рама Руль и рулевая колонка в сборе Поворотный кулак и передний верхний рычаг Поворотный кулак и передний нижний рычаг Контргайка рулевой тяги Поворотный кулак и рулевая тяга Защитный щиток переднего нижнего рычага и нижний рычаг Переднее колесо и фланец крепления переднего колеса Фланец крепления переднего колеса и ШРУС Поворотный кулак и защита тормозного диска Передний тормозной суппорт и поворотный кулак колеса Крепежный болт переднего тормозного шланга Держатель переднего тормозного шланга и поворотный кулак Кронштейн переднего тормоза и передний верхний рычаг Держатель переднего тормозного шланга и рама Болт крепления передних тормозных колодок Передний тормозной диск и фланец крепления передн.колеса Пробка для выпуска воздуха переднего тормозного суппорта Заднее колесо и фланец крепления заднего колеса Фланец крепления заднего колеса и ШРУС Задний тормозной шланг и рама Тормозной шланг и главный тормозной цилиндр | M10 M10 M6 M8 M6 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M8 M10 M10 M10 M14 M10 M14 M8 M8 M10 M20 M10 M8 M10 M8 M65 M12 M10 M10 M10 M10 M8 M8 M10 M8 M12 M12 M12 M12 M12 M6 M10 M20 M6 M10 M10 M6 M6 M6 M8 M8 M6 M10 M20 M6 M10 | 52 52 10 33 10 45 45 45 45 45 45 32 56 56 56 23 10 62 13 25 70 23 20 23 40 16 170 80 45 45 45 45 22 22 48 21 35 30 30 40 39 7 55 260 7 48 27 7 7 7 18 30 6 55 260 7 19 | 5.2 5.2 1.0 3.3 1.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.2 5.6 5.6 5.6 2.3 1.0 6.2 1.3 2.5 7.0 2.3 2.0 2.3 4.0 1.6 17.0 8.0 4.5 4.5 4.5 4.5 2.2 2.2 4.8 2.1 3.5 3.0 3.0 4.0 3.9 0.7 5.5 26 0.7 4.8 3.7 0.7 0.7 0.7 1.8 3.0 0.6 5.5 26 0.7 1.9 | 37 37 7.2 24 7.2 32 32 32 32 32 32 23 40 40 40 17 7.2 45 9.4 18 51 17 14 17 29 14 125 58 32 32 32 32 16 16 35 15 25 22 22 29 28 5.1 40 190 5.1 35 19 5.1 5.1 5.1 13 22 4.3 40 190 5.1 13 | левая резьба Стойка Стойка |

- 66 -

| Кронштейн педали в сборе и рама Главный тормозной цилиндр и кронштейн педали в сборе Стопорный болт вторичного главного тормозного цилиндра Контргайка тормозной тяги Задний тормозной диск и гнездо установки тормозного диска Болт крепления задних тормозных колодок Задний тормоз тормозной суппорт и установочное гнездо Крепежный болт заднего тормозного шланга Корпус стояночного тормоза и задний тормозной суппорт Рычаг стояночного тормоза в сборе и рама Пробка для выпуска воздуха заднего тормозного суппорта Передняя панель защита бампера и передний бампер Передний бампер и рама Верхняя приборная панель и рама Защита рамы и рама Защита рамы (опорная) и защита рамы (боковая) Защита рамы (верхняя) и защита рамы (боковая) Опора сиденья и рама Опора для ног и рама | M8 M8 M6 M8 M6 M8 M10 M10 M8 M6 M6 M6 M10 M12 M6 M10 M10 M10 M8 M6 | 16 16 9 17 10 17 40 27 22 7 5 7 32 59 7 64 64 64 16 7 | 1.6 1.6 0.9 1.7 1.0 1.7 4.0 2.7 2.2 0.7 0.5 0.7 3.2 5.9 0.7 6.4 6.4 6.4 1.6 0.7 | 11 11 6.5 12 7.2 12 29 19 16 5.1 3.6 5.1 23 43 5.1 46 46 46 11 5.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ

В данном разделе приводятся моменты затяжки для стандартных элементов крепления, шаг резьбы которых соответствует стандарту ISO. В каждой главе данного руководства также приводятся моменты затяжки специальных деталей и элементов. Чтобы избежать деформации деталей, снабженных несколькими элементами крепления, их необходимо затягивать крест-накрест, постепенно, пока не будет достигнут требуемый момент затяжки. Если не указано иное, при затягивании элементов крепления их резьба должна быть чистой и сухой. Детали должны храниться при комнатной температуре.

| A | B | ОБЩИЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ |
| --- | --- | --- |
| (гайка) | (болт) | Нм | м * кг | фунт силы-фут |
| 10 мм | 6 мм | 6 | 0,6 | 4,3 |
| 12 мм | 8 мм | 15 | 1,5 | 11 |
| 14 мм | 10 мм | 30 | 3,0 | 22 |
| 17 мм | 12 мм | 55 | 5,5 | 40 |
| 19 мм | 14 мм | 85 | 8,5 | 61 |
| 22 мм | 16 мм | 130 | 13,0 | 94 |

A: Расстояние между плоскостями

B: Внешний диаметр резьбы

- 67 -

ТОЧКИ СМАЗКИ И ТИПЫ СМАЗКИ

Двигатель

| Точки смазки | Смазка |
| --- | --- |
| Кромка сальника | Используйте литиевую консистентную смазку |
| Подшипники | Используйте моторное масло |
| Уплотнительные кольца | Используйте литиевую консистентную смазку |
| Поршень, поршневое кольцо | Используйте моторное масло |
| Поршневой палец | Используйте моторное масло |
| Шестерня балансира | Используйте моторное масло |
| Уплотнение коленвала и проставочная втулка | Используйте моторное масло |
| Шток клапана | Используйте масло с дисульфидом молибдена |
| Конец штока клапана | Используйте смазку с дисульфидом молибдена |
| Стойка оси коромысел | Используйте моторное масло |
| Коромысло клапана | Используйте смазку с дисульфидом молибдена |
| Кулачок распредвала и шейка распредвала | Используйте смазку с дисульфидом молибдена |
| Масляный насос в сборе | Используйте моторное масло |
| Уплотнительное кольцо фильтрующего элемента масляного фильтра | Используйте литиевую консистентную смазку |
| Ось шестерни стартера | Используйте смазку с дисульфидом молибдена |
| Шестерня стартера | Используйте моторное масло |
| Конец вала картера сцепления в сборе | Используйте литиевую консистентную смазку |
| Водило муфты сцепления в сборе | Используйте моторное масло |
| Подшипник обгонной муфты | Используйте смазку с дисульфидом молибдена |
| Шлицы промежуточного вала | Используйте масло с дисульфидом молибдена |
| Ведущая ось, ведомая звездочка, шестерня повышенной передачи, шестерня пониженной передачи | Используйте масло с дисульфидом молибдена |
| Промежуточная шестерня и канавка вилки сцепления | Используйте масло с дисульфидом молибдена |
| Приводная цепь/звездочка | Используйте моторное масло |
| Барабан переключения передач | Используйте моторное масло |
| Направляющая вилки | Используйте моторное масло |
| Фиксатор барабана переключения передач | Используйте моторное масло |
| Рычаг переключения передач 2 в сборе | Используйте литиевую консистентную смазку |
| Рычаг переключения передач 1 | Используйте моторное масло |
| Сопрягающиеся поверхности рычага переключения 1 и рычага переключения передач 2 | Используйте моторное масло |

- 68 –

Ходовая часть

| Точки смазки | Смазка |
| --- | --- |
| Кромки сальников (все) | Легкая консистентная смазка |
| Уплотнительное кольцо (все) | Легкая консистентная смазка |
| Рулевая колонка (верхний и нижний концы) | Легкая консистентная смазка |
| Шаровое соединение рулевой тяги | Легкая консистентная смазка |
| Вилка переднего колеса (шаровое соединение) | Легкая консистентная смазка |
| Вилка переднего колеса (шаровое соединение) | Легкая консистентная смазка |
| Подшипник переднего колеса | Легкая консистентная смазка |
| Передние и задние тормоза | Легкая консистентная смазка |
| Противопылевое кольцо тормоза | Легкая консистентная смазка |
| Соединение троса переднего тормоза | Легкая консистентная смазка |
| Ось переднего рычага тормоза и ось заднего рычага тормоза | Легкая консистентная смазка |
| Регулировочная гайка троса заднего тормоза | Легкая консистентная смазка |
| Ось педали заднего тормоза и отверстие педали тормоза | Легкая консистентная смазка |
| Конец троса управления дроссельной заслонкой | Легкая консистентная смазка |
| Ось рычага задней передачи | Легкая консистентная смазка |
| Соединительный болт вилки заднего колеса и подшипник заднего колеса | Легкая консистентная смазка |
| Резиновый шланг и вилка заднего колеса | резиновое покрытие |
| Втулка заднего амортизатора | Легкая консистентная смазка |

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА

-  давление

- 69 -

СХЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

-  давление

- разбрызгивание

- 70 -

Глава 3    Техническое обслуживание и регулировки

ГРАФИК РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

ПРИМЕЧАНИЕ:  	Для правильной эксплуатации транспортного средства необходимо регулярно

проводить его техническое обслуживание. Персонал, осуществляющий техническое

обслуживание, должен ознакомиться с содержанием данного руководства.

Объекты,  отмеченные  звездочкой  должны  обслуживаться  в  сервисных  мастерских, поскольку они требуют специального  инструмента, технических данных и навыков.

|  | ПРОВЕРЯЕМЫЕ УЗЛЫ | ОПЕРАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИ- ВАНИЮ | В зависимости от того, что наступит раньше | ИНТЕРВАЛЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | месяц | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
|  |  |  |  | км | 320 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 4 800 |
|  |  |  |  | (миля) | (200) | (750) | (1 500) | (2 250) | (3 000) |
|  |  |  |  | часы | 20 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| * | Топливопровод | ● Проверьте топливные патрубки на наличие трещин и других повреждений ● При необходимости замените поврежденные элементы |  |  | O | O | O |
|  | Свеча зажигания | ● Проверьте состояние и почистите | O | O | O | O | O |
| * | Клапаны | ● Проверьте клапанный зазор и при необходимости отрегулируйте | O |  | O | O | O |
|  | Фильтрующий элемент воздуш- ного фильтра | ● Почистите и при необходимости замените | Через каждые 20 - 40 часов (во влажных или загрязненных условиях - чаще) |
| * | Передний тормоз | ● Проверьте правильность работы, при необходимости устраните неисправность ● Проверьте уровень тормозной жидкости. Проверьте тормозную систему на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность и долейте тормозную жидкость. | O | O | O | O | O |
|  |  | ● Замените тормозные колодки. | В случае предельного износа |
| * | Задний тормоз | ● Проверьте правильность работы, при необходимости устраните неисправность ● Проверьте свободный ход педали. При необходимости отрегулируйте. ● Проверьте уровень тормозной жидкости. Проверьте тормозную систему на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность и долейте тормозную жидкость. | O | O | O | O | O |
|  |  | ● Замените тормозные колодки. | В случае предельного износа |
| * | Тормозные шланги | ● Проверьте на наличие повреждений. |  | O | O | O | O |
|  |  | ● Замените Лев. Прав. Задн. Глав | Каждые 4 года |
| * | Защитные кожухи тормозного шланга заднего тормоза | ● Проверьте на наличие повреждений. Замените. | O | O | O | O | O |
| * | Колеса | ● Проверьте на наличие повреждений, биений . При необходимости замените. . | O |  | O | O | O |
| * | Шины | ● Проверьте глубину протектора и наличие повреждений. При необходимости замените. ● Проверьте балансировку и давление воздуха. При необходимости отрегулируйте до рекомендуемых значений. | O |  | O | O | O |
| * | Подшипники колес | ● Проверьте на наличие повреждений и степень износа. При необходимости замените. | O |  | O | O | O |
| * | Оси верхних и нижних рычагов подвески | ● Смажьте смазкой на литиевой основе. |  |  | O | O | O |
| * | Приводной ремень | ● Проверьте на наличие повреждений. При необходимости замените. | O |  | O | O | O |
| * | Карданный вал трансмисии | ● Смажьте смазкой на литиевой основе. |  |  | O | O | O |
| * | Крепежные элементы шасси | ● Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты должным образом. | O | O | O | O | O |
| * | Узел амортизатора | ● Проверьте правильность работы, при необходимости устраните неисправность . ● Проверьте на наличие утечек масла. При необходимости замените неисправные элементы |  |  | O | O | O |
| * | Втулки стабилизатора | ● Проверьте на наличие повреждений. При необходимости замените. |  |  | O | O | O |
| * | Поворотный шкворень | ● Смажьте смазкой на литиевой основе. |  |  | O | O | O |
| * | Оси поворотных кулаков | ● Смажьте смазкой на литиевой основе. |  |  | O | O | O |
| * | Вал рулевого управления | ● Смажьте смазкой на литиевой основе. |  |  | O | O | O |
| * | Рулевое управление | ● Проверьте эффективность работы, при необходимости отремонтируйте или замените неисправные элементы. ● Проверьте схождение колес. При необходимости отрегулируйте. | O | O | O | O | O |
| * | Крепление двигателя | ● Проверьте на наличие повреждений. При необходимости замените. |  |  | O | O | O |
| * | Пыльник | ● Проверьте на наличие повреждений. При необходимости замените. | O | O | O | O | O |
| * | Карбюратор | ● Проверьте и отрегулируйте частоту вращения холостого хода. | O | O | O | O | O |
| * | Система вентиляции картера | ● Проверьте патрубки вентиляции на наличие трещин и других повреждений. При необходимости замените поврежденные элементы. |  |  | O | O | O |

- 72 -

|  | Моторное масло | ● Замените. ● Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла. При необходимости устраните неисправность. | O |  | O | O | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масляный фильтр | ● Замените. | O |  | O | O | O |
|  | Трансмиссионное масло | ● Замените. ● Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла. При необходимости устраните неисправность. | O |  |  |  | O |
|  | Масло в главной передаче | ● Замените. ● Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла. При необходимости устраните неисправность. | O |  |  |  | O |
|  | Система охлаждения | ● Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте систему охлаждения двигателя на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность и долейте охлаждающую жидкость. | O | O | O | O | O |
|  |  | ● Замените охлаждающую жидкость. | Каждые 2 года |
| * | Движущиеся детали и тросы | ● Смажьте. |  | O | O | O | O |
| * | Трос системы фиксации рычага коробки передач | ● Проверьте эффективность работы. При необходимости отрегулируйте или замените неисправные элементы. Купить |  |  | O | O | O |
| * | Рычаг газа и трос привода дроссельной заслонки | ● Проверьте правильность работы, а при необходимости устраните неисправность . ● Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки. При необходимости отрегулируйте. ● Смажьте ось рычага газа и трос привода дроссельной заслонки. | O | O | O | O | O |
| * | Система выпуска отработавших газов Купить Купить | ● Проверьте на наличие утечек. При необходимости замените уплотнительную прокладку. ● Проверьте затяжку всех хомутов и соединений. При необходимости затяните. |  |  | O | O | O |
| * | Пламегаситель | ● Очистить. |  |  | O | O | O |
| * | Концевые выключатели переднего и заднего тормозов | ● Проверьте правильность работы, а при необходимости устраните неисправность . | O | O | O | O | O |
| * | Световые приборы и выключатели | ● Проверьте правильность работы, а при необходимости устраните неисправность. ● Отрегулируйте положение светового луча фар. | O | O | O | O | O |

- 73 -

ПРИМЕЧАНИЕ:*	Рекомендуемая тормозная жидкость: DOT 4

Замену тормозной жидкости необходимо выполнять:

*	При снятии и разборке главного тормозного цилинда или суппортов, тормозную жидкость следует поменять. В обычных условиях эксплуатации следует регулярно проверять уровень тормозной жидкости и при необходимости доливать.

*	Сальники на внутренних поверхностях главного тормозного цилиндра и суппорта следует менять каждые два года.

*	Шланги тормозной системы следует менять каждые четыре года, а также при обнаружении на них трещин и повреждений.

ДВИГАТЕЛЬ

Регулировка зазоров клапанов

ПРИМЕЧАНИЕ:   Регулировка зазоров должна

производиться очень тщательно. Зазоры необходимо регулировать на холодном двигателе. Регулировка зазоров должна проводиться, когда поршень    находится в ВМТ такта сжатия.

Снимите:

•	сиденье пассажира

•	сиденье водителя

•	консоль

1. Снимите следующие детали:

(1) крышку клапанного механизма (выпуск)

(2) свечной колпачок

(3) крышку клапанного механизма (впуск)

(4) свечу зажигания

2. Снимите механизм ручного запуска :

(1) ручной стартер

(2) Заглушку смотрового отверстия корпуса магнето

(3) Шестерню храповую ручного стартера

(4) Болт М10х40мм

- 74 –

3. Проверка  :

Поверните  коленчатый вал двигателя против

часовой стрелки до совмещения метки (1) на

роторе магнето с меткой (2) на корпусе магнето

(поршень в ВМТ в конце такта сжатия).

4. Проверьте  :

• Клапанный зазор.

• Если клапанный зазор не соответствует норме –

отрегулируйте его.

5. Регулировка клапанного зазора :

•	Ослабьте контргайку (1).

•	Вставьте плоский щуп (2) между торцом

регулировочного винта рычага  и торцом клапана

•	Заворачивайте или отворачивайте регулировочный

винт (3) с последующим затягиванием контргайки,

пока при затянутой контргайке щуп не будет входить

с легким защемлением.

•	Чтобы регулировочный винт не проворачивался,

придерживайте его  ключом (4) при затяжке

контргайки.

•	 После выполнения регулировки, необходимо

проверить величину клапанного зазора, для этого:

Еще раз поверните  коленчатый вал двигателя против  часовой стрелки до совмещения метки на

роторе магнето с меткой на корпусе магнето (поршень в ВМТ в конце такта сжатия). Сделайте замер.

Если клапанный зазор не соответствует стандартному значению, повторите действия, указанные выше.

6.  Установите все снятые детали в порядке , обратном снятию :

•   детали ручного стартера

•   свечу зажигания, свечной колпачок

•   крышку клапанного механизма (впуск)

•   крышку клапанного механизма (выпуск)

•   консоль

•   сиденье водителя, сиденье пассажира

- 75 -

Осмотр свечи зажигания

1. Снимите :

•  свечной колпачок (1)

•  свечу зажигания

2.  Проверьте :

•   маркировку свечи зажигания, если тип

не соответствует – свечу заменить

#### Стандартная свеча зажигания : DCPR8E (NGK)

3. Проверка свечи :

•   электрод свечи (1)

Проверьте количество нагара, затем измерьте

зазор  при помощи щупа.

Допустимая величина зазора между электродами

свечи зажигания составляет 0,8 –  0,9 мм.

Если ширина зазора отличается от вышеуказанной,

ее необходимо отрегулировать.

Если обнаружен износ/повреждение свечи

зажигания, то ее необходимо заменить.

•   изолятор свечи (2)

Изолятор должен иметь светло – коричневый цвет.

Если изолятор другого цвета – свечу заменить.

4.   Проведите чистку свечи зажигания при помощи

проволочной щетки.

5.   Установите свечу зажигания на двигатель, затем

установите колпачок свечи зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Перед установкой свечи зажигания почистите поверхность прокладки и свечи.

Регулировка троса управления дроссельной заслонкой

ПРИМЕЧАНИЕ:   	Регулировка  свободного  хода

троса     управления     дроссельной

заслонкой, должна быть выполнена

перед регулировкой оборотов

холостого хода  двигателя.

1. Винт регулировки свободного хода троса управления

дроссельной заслонкой

2. Электромагнитный клапан

3. Крышка механизма управления дроссельной заслонкой

4.  Винт регулировки качества смеси

5. Рычаг  механизма управления дроссельной заслонкой

6. Трос управления дроссельной заслонкой

- 76 -

Винт регулировки свободного хода троса управления

дроссельной заслонкой   расположен  рядом с

электромагнитным  клапаном на карбюраторе и его вращение

воздействует на  натяжение тросика.

Для натяжения тросика – необходимо вращать винт по

часовой стрелке.

Для уменьшения натяжения тросика – необходимо вращать

винт против  часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ:   	После регулировки  свободного  хода

троса  управления дроссельной

заслонкой необходимо отклонить ручку газа вперед и

назад до крайних положений несколько раз, затем вновь

проверить свободный ход управления дроссельной

заслонкой.

Регулировка троса управления воздушной заслонкой

Для регулировки свободного хода троса управления воздушной

заслонкой необходимо выполнить:

1. Отсоедините трос управления воздушной  заслонкой (1)  от

карбюратора.

2. Измерьте ход плунжера (3) троса управления воздушной

заслонкой - расстояние между крайними точками (А) и (В).

(А) – полностью закрытое положение

(В) – полностью открытое положение

3. Стяните пылезащитный чехол (4)

4. Ослабьте контргайку (5)

5. Поверните регулировочную гайку (6) по часовой стрелке

(против часовой стрелки) для достижения правильного

расстояния между точками (А) и (В).

Для увеличения расстояния – необходимо вращать

регулировочную гайку по часовой стрелке.

Для уменьшения  расстояния – необходимо вращать

регулировочную гайку против  часовой стрелки.

6. Затяните контргайку (5)

7. Установите пылезащитный чехол (4)

8. Подключите трос управления воздушной  заслонкой (1)  к

карбюратору.

- 77 -

Регулировка оборотов холостого хода

1. Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей

температуры (t охлаждающей жидкости 90 -95˚)

2.  Подключите тахометр

3.  Измерьте обороты холостого хода

4.  Если обороты холостого хода не соответствуют

указанным в табличке, то их необходимо

отрегулировать.

5.  Холостой  ход  регулируют  винтом  качества  смеси (4)

на прогретом двигателе с отрегулированными зазорами

в   механизме  газораспределения   и   с   правильно

установленным углом опережения зажигания.

При работе двигателя на холостом ходу винт смеси

сначала отворачивается в одном из направлений и

контролируется, будет ли возрастать или снижаться

частота вращения двигателя. Если частота вращения

будет снижаться, следовательно винт смеси вращали

не в ту сторону, и направление вращения  необходимо

сменить.  Таким  образом,   понемногу  вращая  винт,

необходимо найти  положение при котором двигатель

будет достигать максимальной частоты вращения.

После этого обороты холостого хода понижают путем

регулировки винта троса газа и снова производят

регулировку винта качества смеси.

Обычно 2-3 раза регулировки достаточно, для настройки

оптимальных оборотов холостого хода.

После выполнения регулировки необходимо проверить

обороты холостого  хода по тахометру.

Проверка опережения зажигания

ПРИМЕЧАНИЕ:  В  электронных   системах   зажигания

современных    мотовездеходов (CDI)

опережение зажигания не регулируется,

а полностью управляется электроникой.

Но если на двигателе все же нанесены

риски для установки момента зажигания,

тогда момент  зажигания можно, по

крайней мере проверить.

ПРИМЕЧАНИЕ:  перед проверкой опережения зажигания

отрегулируйте свободный ход троса

управления дроссельной заслонкой и

обороты холостого хода двигателя.

1. Снимите механизм ручного запуска (1) (см.главу

Регулировка зазоров клапанов)

2.  Снимите заглушку смотрового отверстия корпуса

магнето (2)

3.  Подключите тахометр

4.  Подключите стробоскоп (к проводу свечи зажигания)

ПРИМЕЧАНИЕ:  В качестве питания стробоскопа

необходимо использовать внешний

источник питания, т.к. в   противном

случае стробоскоп может давать

неверные показания.

- 78 -

5.  Проверьте опережение  зажигания, для этого :

•  Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей

температуры (t охлажд.жидкости 90 -95˚)

•  Установите обороты двигателя

•   Наведите стробоскоп на метки синхронизации

(3)  и  (4) и,   если они почти совпадают, то все в

порядке. В наихудшем случае риски на маховике

вообще не видны, или они находятся на

значительном расстоянии от ответных рисок при

вспышках стробоскопа.

•   Если опережение зажигания неверно,  то

проверьте датчик Холла (на обрыв и массу).

6.  Установите все снятые детали в обратном порядке .

Измерение компрессии

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостаточная компрессия приводит к падению мощности двигателя.

1. Запустите двигатель, прогрейте его до рабочей

температуры (t охлажд.жидкости 90 -95˚)

2. Остановите двигатель, снимите свечу зажигания

3. Установите прибор для измерения компрессии(1) и

соединительное приспособление (2) в гнездо свечи

зажигания

4.  Проверните двигатель с помощью стартера и замерьте

значение максимального давления в цилиндре

двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ:  Во время проворачивания двигателя

следует заземлить вывод свечи

зажигания, чтобы избежать искрения.

• Превышение максимально допустимого давления:

Проверьте головку цилиндра, поверхности клапанов и поршня на наличие избыточного нагара.

•  Слишком низкое давление:

Убедитесь в отсутствии избыточного нагара в камере сгорания головки цилиндра и на головке поршня.

•  Проверьте давление сжатия при небольшом добавлении нескольких капель масла в цилиндр :

Если значения давления стали больше, то возможной причиной  может быть износ и повреждение

поршневых колец  или поршня.

Если значения давления не изменились, то возможной причиной  может быть износ и повреждение

поршневых колец,  клапанов,  прокладки головки цилиндра или поршня.

Купить       500 700              500    700                              500  700

- 79 -

Проверка уровня моторного масла

1. Установите мотовездеход на ровной поверхности

2. Проверьте уровень масла при помощи щупа (3) :

• выверните щуп и насухо протрите его

ветошью или бумажной салфеткой

• вставьте щуп на свое место (не заворачивая),

снова выньте и проверьте соответствие  уровня масла положению между верхней (1) и нижней (2) рисками уровня.

3.  Если уровень масла ниже нижней риски уровня

масла на щупе или на одном уровне с ней,

требуется долить масло по мере необходимости в

отверстие щупа.

4. Масло необходимо доливать маленькими дозами и

одновременно контролировать поднятие уровня

масла. Так можно избежать перелива масла, что

тоже является нежелательным с точки зрения

работы двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:  При проверке уровня масла не допускайте попадания посторонних предметов и

веществ в картер двигателя.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:  Не вынимайте масляный щуп после поездки на большой скорости, это может привести

#### к выбросу масла под давлением. Перед проверкой подождите несколько минут, чтобы

#### дать маслу осесть.

Замена моторного масла масляного фильтра

1. Установите мотовездеход на ровной поверхности

2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в

течение  нескольких минут.

3. Остановите двигатель и поставьте поддон под

картер двигателя.
4. Выверните щуп из маслозаливного отверстия (1)

5. Выверните болт для слива масла (2) и слейте масло					                            Выждите 10 минут, пока масло не сольется

полностью.

6. Заверните болт для слива масла и залейте

промывочное масло до отметки щупа «мин.»

7. Запустите двигатель и дайте поработать ему

10 мин. на минимальной частоте вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ:     В качестве промывочных масел

Можно использовать одно из

моющих масел ВНИИНП-ФД, МСП-1,

МПТ-2М и другие.

8. Слейте полностью промывочное масло из картера

двигателя (выждите 10 минут) и заверните пробку.

9.  С помощью приспособления снимите старый

масляный фильтр (1)

10.Смажьте уплотнительное кольцо (3) нового

масляного фильтра моторным маслом

- 80 -

ПРИМЕЧАНИЕ:     Убедитесь, что уплотнительное

кольцо (3) правильно установлено

на канавке корпуса масляного

фильтра.

11. Установите новый масляный фильтр на свое место

(завертывание фильтра только от руки)  Купить

12. Залейте новое моторное масло в картер двигателя

уточнив требуемую вязкость в Руководстве по

эксплуатации мотовездехода.

13. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в

течение  нескольких минут.

14. Проверьте двигатель на утечку масла (болт слива,

масла, сальники. прокладки  и проч.)

15. Проверьте уровень моторного масла с помощью

Купить масло 				      щупа.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Чистка воздушного фильтра

ПРИМЕЧАНИЕ:   Снизу корпуса воздушного фильтра

расположен дренажный шланг (1).

Если пыль и/или влага

накапливаются в данном шланге,

следует почистить фильтрующий

элемент и    корпус    воздушного

фильтра.

Купить воздушный фильтр в сборе

1. Снимите:

•   Сиденье водителя

•   Крышку корпуса воздушного фильтра (1)

•   Съемный элементр фильтра очистки воздуха

в сборе

•   Крышку съемного элемента фильтра

очистки воздуха (2)

•   Съемный элемент фильтра очистки

воздуха (3)

- 81 -

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не запускайте двигатель, если не

установлен фильтрующий

элемент воздушного фильтра.

Попадание неочищенного воздуха

в двигатель может вызвать его

повреждение. Также, отсутствие

фильтрующего элемента скажется

на работе карбюратора и вызовет

потерю производительности

двигателя и его возможный

перегрев.

2.  Проверьте съемный элемент фильтра очистки

воздуха на наличие повреждений.

Если есть повреждения – замените съемный

элемент фильтра очистки воздуха. Купить

3.  Аккуратно и тщательно промойте фильтрующий

элемент в растворителе.

Используйте специальное

средство для мойки

картриджа   воздушного

фильтра. Не используйте

бензин или другие легковоспламеняющиеся

растворители. Их применение может стать

причиной возгорания.

4. Выжмите фильтрующий элемент и просушите его.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не скручивайте фильтрующий

элемент  - можно легко повредить

его материал.

5. Смочите фильтрующий элемент чистым

моторным маслом выжмите избыточное масло.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Фильтрующий элемент должен

быть влажным, но из него не должно

вытекать масло.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

1. Поставьте транспортное средство на ровную

поверхность.

2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в

течение  нескольких минут.

3. Остановите двигатель и выждите 5 минут.

4. Проверьте чтобы уровень охлаждающей жидкости

в расширительном бачке был между отметками

«full» (а) и « low» (в).

5.  Добавьте охлаждающую жидкость

рекомендуемого типа до требуемого уровня.

- 82 -

Замена охлаждающей жидкости

ПРИМЕЧАНИЕ:  В системе охлаждения всегда

необходимо использовать смесь

антифриза и воды, в том числе и

летом, поскольку жидкость должна

препятствовать не только

замерзанию, но так же и

возникновению коррозии. По этой

же причине необходимо

использовать только

дистиллированную воду, поскольку

обычная водопроводная вода может

способствовать возникновению

коррозии в двигателе.

1. Снимите крышку расширительного бачка

охлаждающей жидкости (1)

2. Отсоедините шланг расширительного бачка

охлаждающей жидкости (2) и слейте жидкость

из бачка.

Охлаждающая жидкость является токсичным веществом.

При обращении с ней необходимо соблюдать осторожность.

Нельзя допускать попадания антифриза на кожу, в глаза и на   спецодежду.

Если это произошло – необходимо  промыть место, на которое   попал  антифриз  обильным количеством воды.

Если   антифриз   попал   в  глаза – после промывки

необходимо обратиться к  врачу.

3. Снимите крышку радиатора (3)

Жидкость в горячем радиаторе находится под давлением. Поэтому не следует снимать крышку радиатора, если двигатель горячий. В этом случае возможен выброс разогретой охлаждающей жидкости под давлением, что может привести к серьезным травмам. Когда двигатель остынет, откройте крышку радиатора следующим образом: положите полотенце или толстую тряпку на крышку радиатора и медленно поворачивайте ее в направлении против часовой стрелки, это позволит постепенно снять избыточное давление. Когда шипящий звук прекратится, нажмите на крышку и поверните ее в направлении против часовой стрелки, затем снимите ее.

4. Открутите пробку сливного отверстия для

охлаждающей жидкости (водяной насос) (4)

вместе с медной шайбой и слейте жидкость из

блока цилиндра.

5. Отсоедините :

•  выпускной шланг охлаждающей жидкости (5)

•  впускной шланг водяного насоса (6)

6. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора

- 83 -

7.  Проверьте и если есть повреждения – замените :

•  медную шайбу (7)

• пробку сливного отверстия для охлаждающей

жидкости (водяной насос) (8)

8. Установите на свое место :

•  выпускной шланг охлаждающей жидкости (5)

•  впускной шланг водяного насоса (6)

•  медную шайбу (7)

• пробку сливного отверстия для охлаждающей

жидкости (водяной насос) (8)

9. Снимите болт для стравливания воздуха (9)

из системы охлаждения

10. Залейте охлаждающую жидкость в радиатор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанное количество охлаждающей жидкости является стандартным. Заливайте охлаждающую жидкость в систему охлаждения до тех пор, пока жидкость не начнет выливаться из отверстия для стравливания воздуха.

Не смешивайте разные типы антифриза.

11. Установите  болт для стравливания воздуха (9)

из системы охлаждения, и крышку радиатора.

12. Залейте охлаждающую жидкость в

расширительный бачок и закройте его крышкой

13. Запустите двигатель и дайте ему прогреться в

течение  нескольких минут.

14. Остановите двигатель и выждите 5 минут.

15. Проверьте  уровень охлаждающей жидкости

в расширительном бачке (см. главу Проверка

уровня охлаждающей жидкости).

- 84 -

Проверка индикатора температуры охлаждающей жидкости

Индикатор температуры охлаждающей  жидкости (1)

Процедура проверки индикатора температуры охлаждающей жидкости :

- 85 -

Проверка клинового ремня

1. Снимите сиденье водителя и крышку вариатора

2. Установите  болты (3) в ведомый неподвижный

шкив. При затягивании болтов (3) зазор между

ведомыми неподвижным и подвижным шкивами

увеличится, что даст возможность снять ремень.

3.  Снимите клиновый ремень

4. Проверьте клиновый ремень (1), если обнаружены

трещины, износ, расслоение, выкрашивание –

замените ремень. Купить

5. Проверьте ведущий и ведомый шкивы  вариатора,

если обнаружены следы масла, cмазочного

материала  - устраните причину.

6. Проверьте ширину клинового ремня (2)

7. Установите клиновый ремень.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Клиновой ремень следует устанавливать таким образом, чтобы стрелка на нем была расположена, как показано на иллюстрации.

8. Снимите болты (3)

9. Установите крышку вариатора и сиденье

водителя на свое место.

- 86 -

Чистка пламягасителя

Работайте в хорошо проветриваемом помещении, где нет легковоспламеняющихся материалов.

Перед проведением данной процедуры следует подождать, пока выхлопная система остынет.

Не запускайте двигатель, если с глушителя снят пламегаситель.

1.  Снимите болты (1)

2.  Снимите пламегаситель (2), вытянув его из

глушителя.

3.  Постучите по пламегасителю и выхлопной трубе

киянкой с мягкой головкой или другим

подходящим инструментом,  затем используйте

проволочную щетку для  удаления отложений

нагара с искрогасителя и  внутренних

поверхностей глушителя.

4. Вставьте пламегаситель в глушитель  и

совместите отверстия для болтов.

5. Вставьте и затяните винты (1)

6. Запустите двигатель и задействуйте рычаг газа

(примерно двадцать раз) , при этом закройте

конец глушителя технической салфеткой,

создавая обратное давление в выхлопной

системе.

7. Остановите двигатель и дайте остыть

выхлопной трубе.

Регулировка педали тормоза

1.  Проверьте свободный ход педали тормоза, если

он имеется, произведите регулировку

ПРИМЕЧАНИЕ:

Конец тормозной тяги (1) должен слегка касаться главного тормозного цилиндра (2).

2.  Ослабьте контргайку (3)

3.  Вывинчивайте (уменьшение свободного хода)

или ввинчивайте (увеличение свободного хода)

тормозную тягу  (4) , пока не будет достигнута

правильная   величина свободного хода.

4.  Затяните контргайку (3)

- 87 -

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2. Убедитесь, что резервуар  с тормозной жидкостью

расположен вертикально и не наклонен.

3. Проверьте уровень тормозной жидкости, если он

ниже минимальной отметки (1) - долейте тормозную

жидкость.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Тормозная жидкость оказывает агрессивное воздействие на окрашенные поверхности и пластик. Пролившуюся тормозную жидкость следует немедленно вытереть.

Используйте только качественную тормозную жидкость: в противном случае возможны повреждения резиновых уплотнений, что вызовет утечку жидкости и неработоспособность тормозной системы.

Всегда заливайте один и тот же тип тормозной жидкости: Смешивание разных типов тормозных жидкостей может вызвать опасные химические реакции и отрицательно сказаться на работе тормозной системы.

Не допускайте попадания воды в главный тормозной цилиндр во время заправки. Присутствие воды в тормозной системе снижает точку кипения тормозной жидкости и может привести к возникновению паровой пробки.

Проверка передних тормозных колодок

1.  Снимите переднее колесо.

2.  Проверьте индикаторную канавку износа тормозных

колодок (a).

3. Если толщина накладки тормозной колодки не

не соответствует значению в табличке, то замените

комплект тормозных колодок. Купить

(См.глава 5.  "Замена передних тормозных колодок»)

4.  Установите переднее колесо.

Проверка задних тормозных колодок

1.  Снимите заднее колесо.

2.  Проверьте индикаторную канавку износа тормозных

колодок (a).

3. Если толщина накладки тормозной колодки не

не соответствует значению в табличке, то замените

комплект тормозных колодок. Купить

(См.глава 5.  «Замена задних тормозных колодок»)

4.  Установите заднее колесо.

- 88 -

Проверка шлангов и трубок тормозной системы

1. Проверьте :                                            Купить

• передние тормозные шланги (1) Лев.  Прав.

• задние тормозные шланги (2) Задн. Главный

2.  Если обнаружены трещины, износ, повреждения

утечка тормозной жидкости - замените все

поврежденные детали.

(См.глава 5.  «Тормозная система»)

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Необходимо удалить воздух из тормозной системы, если:

•  Тормозную систему разбирали.

•  Снимали тормозной шланг.

•  Уровень тормозной жидкости в резервуаре очень низкий.

•  В работе тормозов были обнаружены неполадки.

1.Убедитесь в герметичности всех узлов

гидропривода тормозов и их соединений.

2. Долейте нужный тип тормозной жидкости в бачок

главного тормозного цилиндра ручного тормоза(1)

3. Долейте нужный тип тормозной жидкости в

резервуар главного тормозного цилиндра  ножного

тормоза (2)

4. Сначала удалите воздух из одного контура,

затем из другого, начиная каждый раз с колеса,

наиболее удаленного от главного цилиндра.

5. Наденьте на головку штуцера суппорта тормоза

резиновый шланг,  другой конец которого

поместите в прозрачный сосуд, частично

заполненный тормозной жидкостью.

6. Резко  нажмите на педаль тормоза  3 – 5 раз с

интервалом между нажатиями 2-3 сек,

отверните на ½ - ¾  оборота штуцер при

нажатой педали.

7. Продолжая нажимать на педаль, вытесните

находящуюся в системе жидкость вместе с

воздухом через шланг в сосуд.

- 89 -

8. Когда педаль тормоза достигнет своего переднего

положения и истечение жидкости через шланг

прекратится, заверните штуцер .

Эти операции (п.6-8) повторите до тех пор, пока не

прекратится выход пузырьков из шланга.

9. Удержите педаль в нажатом положении, заверните

штуцер до отказа и снимите шланг.

10. Протрите штуцер насухо и наденьте защитный

колпачок.

11. Повторите эту операцию для других колес,

сначала на втором колесе этого же контура, а

затем последовательно на обоих колесах второго

контура.

12.  При удалении воздуха поддерживают

нормальный уровень жидкости в бачке главного

тормозного цилиндра ручного тормоза (1) и в

резервуаре главного тормозного цилиндра

ножного   тормоза (2).

Регулировка тяги переключения передач

(1) Нейтральная передача

(2) Повышенная

(3) Пониженная

(4) Заднего хода

(5) Парковочная

(6) Тяга переключения передач

(7) Контрольный кабель переключения передач

Перед переключением передачи следует остановить транспортное     средство и убрать ногу с педали газа. В противном случае возможно повреждение трансмиссии

Регулировка тяги переключения передач :

1. Убедитесь, что рычаг переключения передач

находится в положении НЕЙТРАЛЬНОЙ передачи.

2. Ослабьте обе контргайки (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Самоконтрящиеся гайки тяги переключения передач (сторона рычага переключения передач) снабжены левой резьбой. Чтобы ослабить гайку, поверните ее в направлении по часовой стрелке.

3. Затяните обе контргайки (1).

Купить механизм переключения передач

- 90 -

Регулировка концевого переключателя стоп - сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ:  •  выключатель стоп-сигнала управляется

движением педали тормоза. Купить

• выключатель стоп-сигнала правильно отрегулирован, если стоп-сигнал включается сразу перед началом торможения.

1. Проверьте синхронизацию включения стоп-сигнала,

если синхронизация нарушена – отрегулируйте ее.

2. Удерживая корпус (1) выключателя стоп-сигнала так,

чтобы он не поворачивался, поворачивайте

регулировочную гайку (2) в направлении (a) или (b).

• направление (a) - стоп-сигнал включается

слишком рано.

• направление (b) - стоп-сигнал включается

слишком поздно.

Проверка уровня  масла в заднем редукторе

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2. Снимиите пробку маслозаливного отверстия (2).

3. Проверьте уровень масла (1) в заднем редукторе.

Уровень масла должен доходить до края заливного

отверстия (3).

4. Если уровень масла ниже  – долейте масло до

необходимого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте внимательны, чтобы не    допустить попадания посторонних предметов в картер заднего редуктора.

5. Установите пробку маслозаливного отверстия (2) на

свое место.

Замена  масла в заднем редукторе

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2. Снимите пробку маслозаливного отверстия (2).

3. Установите подходящую емкость для сбора масла

под корпус редуктора.

4. Снимите пробку сливного отверстия (4),

слейте масло из редуктора.

5. Установите пробку сливного отверстия (4) на

свое место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте прокладку пробки сливного отверстия. Если она повреждена, установите новую.

6. Залейте рекомендованное  масло до необходимого

уровня.

7. Установите пробку маслозаливного отверстия (2)

- 91 -                на свое место.

Проверка уровня  масла в переднем редукторе

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2. Снимите пробку маслозаливного отверстия (1).

3. Проверьте уровень масла (2) в переднем редукторе

Уровень масла должен доходить до края заливного

отверстия (3).

4. Если уровень масла ниже  – долейте масло до

необходимого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте внимательны, чтобы не    допустить попадания посторонних предметов в картер заднего редуктора.

5. Установите пробку маслозаливного отверстия (1) на

свое место.

Замена  масла в переднем редукторе

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2. Снимите пробку маслозаливного отверстия (1).

3. Установите подходящую емкость для сбора масла

под корпус редуктора.

4. Снимите пробку сливного отверстия (4),

слейте масло из редуктора.

5. Установите пробку сливного отверстия (4) на

свое место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте прокладку пробки сливного отверстия. Если она повреждена, установите новую.

6. Залейте рекомендованное  масло до необходимого

уровня.

7. Установите пробку маслозаливного отверстия (1)

на свое место.

Проверка пыльников ШРУСов

1. Проверьте состояние пыльников ШРУСов (1)

передней и задней оси

Пыльники меняют, если они имеют трещины,

разрывы или отслоение , а так же если

смазывающий материал проникает наружу при

при сдавливании его руками.

-92 -

Проверка системы рулевого управления

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2.  Проверьте крепление руля, подшипник на нижнем

конце рулевой колонки

Если есть люфт в подшипнике – его   следует

заменить.

3. Поворачивая руль в обе стороны, на ощупь

проверьте отсутствие свободного хода в шаровых

шарнирах рулевых тяг. Если ощущается

свободный ход в шаровом шарнире, то замените

наконечники или рулевую в сборе. Купить

4. Проверьте наконечники рулевых тяг. Для этого,

используйте рычаг и опору, перемещайте

наконечник параллельно оси пальца.

Если у  шарового пальца наконечника рулевой тяги

имеется вертикальный люфт более 1-1.5 мм, его

заменяют.

5.  Проверьте состояние защитных колпачков

шаровых шарниров рулевых тяг. Колпачок меняют,

если он имеет трещины, разрывы или отслоение

резины от окантовки, а так же если смазывающий

материал проникает наружу при сдавливании его

руками.

6.  Проверьте втулки рычагов и колесные подшипники.

подвигайте колеса вперед/назад сидя сбоку от

колеса. Если ощущается сильный свободный  ход -

замените  втулки рычагов  (верхний и нижний)

и/или  колесные подшипники .

Купить подшипники ступицы

Проверка и регулировка углов установки колес

ПРИМЕЧАНИЕ:    Углы установки колес проверяют обязательно после замены или ремонта деталей

подвески,   которые   влияют  на  эти  углы,  а  так же  при  сильном  ударе  на узлы

подвески из-за неосторожного вождении транспортного средства.

ПРИМЕЧАНИЕ:     Перед регулировкой углов установки колес проверяют давление в шинах, зазор в

подшипниках ступиц колес, исправность амортизаторов (на отсутствие

заклинивания штока) , исправность рулевого  управления.

1. Поставьте транспортное средство на ровную,

горизонтальную поверхность.

2. Измерьте сходимость передних колес (шины стоят

на земле).

- 93 -

•  Закрепите руль в нейтральном положении.

•  Отметьте метки на оси протекторов обеих

шин.

•  Замерьте расстояние (А)   между метками

колеса спереди

•  Поверните оба колеса на 180˚.

•  Замерьте расстояние (В) между метками

колеса сзади.

•  Рассчитайте сходимость, используя формулу

ниже.

3.   Если сходимость неправильна, ее необходимо

отрегулировать.

Убедитесь, что левая и правая рулевые тяги имеют одинаковые длины. В противном случае АTV не будет двигаться по прямой, даже если руль будет установлен нейтрально. Это может привести к несчастному случаю. После регулировки угла схождения передних колес следует проехать небольшое расстояние с закрепленным рулем, чтобы убедиться, что АTV едет по прямой. При отклонении от курса следует заново отрегулировать рулевые тяги.

4. Отмаркируйте концы каждой рулевой тяги. Это

необходимо для проведения регулировки.

5.  Ослабьте контргайки (1) на концах левой и

правой рулевой тяги (2).

6.  Поверните рулевые тяги на одинаковую величину

в противоположных направлениях, чтобы

получить необходимое схождение передних

колес.

7.  Затяните контргайки (1) на концах левой и

правой рулевой тяги (2).

Регулировка передних и задних амортизаторов

Всегда выставляйте

одинаковую жесткость пружин

амортизаторов на одной оси.

Разная жесткость пружин может ухудшить

устойчивость и управляемость АTV.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Жесткость пружин амортизаторов можно

отрегулировать в соответствии с

предпочтениями водителя, весом

мотовездехода и условиями

эксплуатации.

1. Поверните регулировочный элемент (1),

чтобы усилить или ослабить жесткость пружины :

(1) -  минимальная жесткость (мягкая подвеска)

.                                                      (2) -  стандартная жесткость

(5) -  максимальная жесткость (жесткая подвеска)

- 94 -

Проверка шин

При использовании нестандартных шин, при неправильном давлении воздуха в шинах вы можете потерять контроль над  ATV  и   попасть   в   аварию.

Для данной модели мотовездехода предназначены перечисленные ниже шины.

Не рекомендуется применять иное сочетание шин !

•   Проверяйте  и регулируйте давление воздуха только на холодных  шинах.

•  Давление в правой и левой шинах одной оси должно быть шинах  одинаковым.

•   При  давлении,  значение которого меньше минимально  -  допустимого, шина

может сойти с обода при движении мотовездехода по пересеченной местности.

•  Высокое давление и быстрая накачка шины могут стать причиной ее разрыва

Накачивайте шину медленно и осторожно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Измерение давления производите дважды и примайте в расчет только второе значение, т.к. загрязнение вентиля или манометра (1) может отрицательно повлиять на первый замер.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Контролируйте  степень износа шин.

Рекомендуем заменить шины, когда глубина

протектора достигнет 3.0 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Контролируйте  целостность дисков колес.

После замены шины или диска колеса

произведите балансировку колеса

Проверка и смазка тросов

Контролируйте функционирование и состояние тросов: тросы и наконечники тросов должны смазываться при необходимости. Если трос поврежден или не перемещается плавно, обратитесь в сервисную мастерскую для проверки троса или замены.

Проверяйте тросы как можно чаще, неисправные   тросы меняйте.  Если  оболочка   троса  повреждена, вероятность появления коррозии увеличивается.

Кроме этого, трос может начать быстро изнашиваться и ломаться, что может привести к затруднениям при управлении и стать причиной аварии или ДТП.

- 95 -

Проверка и зарядка батареи

Аккумуляторные батареи являются источником водорода, который взрывоопасен и легко воспламеняется, и содержат электролит, который состоит из токсичной и крайне едкой серной кислоты. Поэтому необходимо всегда соблюдать данные меры предосторожности :

•   Всегда используйте защиту для глаз при работе с

аккумуляторной батареей или в непосредственной

близости от нее;

•    Заряжайте аккумуляторную батарею в хорошо

проветриваемом помещении;

•    Берегите аккумуляторную батарею от огня, искр или

открытого пламени (например сварочного оборудования,

зажженных сигарет);

•    Не курите во время работы с аккумуляторной батареей

или во время ее зарядки;

•    Храните аккумуляторную батарею и электролит в местах,

недоступных для детей;

•    Избегайте непосредственного контакта с электролитом,

это может привести к получению сильных ожогов и

серьезной травме глаз;

Первая помощь при поражении электролитом:

Внешнее поражение:

•  Попадание на кожу - промыть водой.

•  Попадание в глаза - промывать водой в течение 15 минут, затем немедленно обратиться за

медицинской помощью;

Внутреннее поражение :

Выпить большое количество воды или молока, затем выпить гидроксид магния, взбитые яйца или

растительное масло. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Данная батарея является батареей закрытого типа. Не пытайтесь вскрыть ее, так

как это приведет к выходу ее из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ:      Свинцово-кислотные   аккумуляторы  герметичны,  поэтому  невозможно проверить

состояние  аккумулятора  измерив  плотность   электролита.  Заряд  батареи   нужно

проверять, измеряя напряжение на ее выводах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Время зарядки, сила тока и напряжение при зарядки для свинцово-кислотного

Аккумулятора  отличаются  от  используемых  для  зарядки   обычных  батарей.

Свинцово – кислотный    аккумулятор      следует   заряжать   в   соответствии  с

инструкциями и рисунками в данном руководстве. Если произошла перезарядка

батареи   (избыточная   зарядка),   уровень    электролита  значительно   упадет.

Поэтому во время зарядки аккумулятора следует быть внимательным.

ПРИМЕЧАНИЕ:    Для проверки сначала отсоедините отрицательный вывод батареи (1), затем

положительный вывод батареи (2).

•  Снимите батарею.

•  Проверьте заряд батареи.

Состояние заряда свинцово-кислотного аккумулятора

можно определить, измерив  напряжение батареи без

нагрузки :

1. Подсоедините положительный провод прибора к

положительному  выводу батареи.

2.  Батарея заряжена, если напряжение равно или

превышает  12.8 В.

- 96 -

3. Проверьте заряд  аккумулятора с помощью таблиц на

следующем примере :

•  напряжение батареи без нагрузки  - 12.0 В

•  продолжительность зарядки           -  6.5 часа

•  заряд  батареи                                 - 20 ~ 30%

4. Перед зарядкой батарею обязательно необходимо

снять с транспортного средства. (Если необходимо

зарядить батарею, не снимая ее с транспортного

средства, отсоедините ее отрицательный вывод от

зажима батареи).

5.  Чтобы избежать искрения, не включайте зарядное

устройство до подсоединения выводов устройства

к батарее. (Перед отсоединением выводов

зарядного устройства от батареи, убедитесь, что

зарядное устройство выключено.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•  Не снимайте герметичную крышку с батареи.

•  Не используйте зарядное устройство для быстрой

зарядки с большим током. Использование такого

устройства может привести к перегреву и

повреждению пластин батареи.

•  Если батарея слишком нагревается во время

зарядки, отключите зарядное устройство и дайте

батарее остыть перед тем, как продолжать

зарядку. Перегрев батареи может привести к

взрыву!

6.  Установите зарядное напряжение на 16 ~ 17 В.

Если зарядное напряжение ниже, зарядка будет

недостаточной, если выше, то произойдет

перезаряд батареи. Заряжайте аккумулятор, пока

зарядное напряжение не достигнет 15 В.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Для зарядки аккумуляторной

батареи герметичного типа

используйте специальное 12

вольтовое (1 ампер) зарядное

устройство (постоянного

напряжения). Использование

обычного зарядного устройства

может сократить срок службы

аккумулятора герметичного типа.

7.   Время зарядки не должно превышать 20 часов.

(рекомендуется первоначально, сразу после

заливки электролита и герметизации батареи)

8.   Емкость свинцово-кислотной батареи (см.график)

стабилизируется около 30 мин. после окончания

зарядки. Поэтому следует подождать  30 минут

после зарядки перед тем, как измерять

напряжение батареи без нагрузки.

•  12.8 В —► зарядка закончена.

•  12.0 ~ 12.7 В  —►  требуется зарядка.

•  Меньше 12.0 В —► замените аккумулятор

- 97 -

Подготовка новой аккумуляторной батареи (герметичного типа) к работе

1. установите аккумуляторную батарею на ровную, горизонтальную поверхность и

удалите герметизационную полосу.

2. Выньте контейнер с электролитом из упаковки и удалите ленту –заглушку с пробками

3. Переверните контейнер с электролитом вверх дном, установите его на батарею

таким образом, чтобы выходы емкостей точно совпали с заливными отверстиями в

аккумуляторной батарее.

4. Резко прижмите вниз контейнер с электролитом для прокола отверстий в нем и

плотного соединения с заливным отверстиями аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не наклоняйте контейнер с электролитом !

5. Убедитесь, что из всех выходов контейнера вытекают воздушные пузырьки. Оставьте

контейнер с электролитом на 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если воздушные пузырьки не идут, постучите по контейнеру с

электролитом 2-3 раза.

Если постукивание не помогло, проткните иглой из комплекта ту емкость, в

которой Вы не видите воздушных пузырьков.

6. Убедитесь, что контейнер абсолютно пуст, затем медленно вытяните его из

аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ : В заправочных емкостях не должно оставаться кислоты.

Электролит полностью поглотится сепараторными пластинами батареи.

7. Плотно и аккуратно вставьте ленту – заглушку с пробками в заливные отверстия

батареи. Убедитесь, что лента находится заподлицо с верхней частью аккумулятора.

- 97 -

Проверка плавких предохранителей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Всегда используйте предохранители с необходимым номиналом.  спользование

плавкого предохранителя иного номинала или использование неплавких

перемычек опасно. Неподходящий номинал предохранителя приведет к

повреждению электросистемы, что, в свою очередь, может вызвать возгорание.

Чтобы избежать случайного короткого замыкания цепи во время проверки или

замены предохранителя, всегда устанавливайте замок зажигания в положение

«OFF».

1.  Подсоедините измерительный прибор к плавкому

предохранителю и проверьте целостность цепи.

2. Если прибор показывает бесконечность,

предохранитель следует заменить, для этого :

•  выключите зажигание

•   установите предохранитель

соответствующего номинала

•  включите зажигание

•  если  предохранитель сразу же   сгорает,

проверьте электрическую цепь.

Номиналы плавких предохранителей :

1. Главный предохранитель		      						30 А

2. Запасной главный предохранитель	      					30 А

3. Предохранитель цепи фары	     						15 А

4. Предохранитель цепи зажигания	      						10 А

5. Предохранитель цепи розетки  постоянного тока			      	10 А

6. Предохранитель цепи включения полного привода «4WD - DIFF.LOCK»    	  3 А

7. Предохранитель сигнальной системы  						10 А

8. Предохранитель цепи резервного питания (для одометра и часов)            	10 А

Регулировка света передних фар

Для регулировки луча передних фар поверните

регулировочный винт (1) :

•  по часовой стрелке – для подъема луча

•  против часовой стрелки – для опускания луча

Замена ламп передних фар

1. Потянув    за    крышку   на  задней стороне  блок-

фары,  снимите ее.

2. Отсоедините разъем фары (1) и извлеките

неисправную фару (2).

3. Установите новую лампу и зафиксируйте ее в

держателе (патроне) лампы

4.  Установите    крышку   на  задней стороне блок- фары

на свое место.

- 98 -

Лампа фары раскалена во время работы и некоторое время после ее выключения. Дайте лампе остыть, прежде чем приступать к выполнению  операции по замене. Вы можете получить ожоги. Контакт раскаленной лампы с горючими веществами способен вызвать возгорание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Не прикасайтесь к стеклянному баллону лампы, чтобы не испачкать его

маслом, иначе это отрицательно повлияет на прозрачность стекла, яркость

свечения лампы и срок ее службы. Тщательно протрите грязь и следы

пальцев на баллоне лампы при помощи ткани, смоченной в спирте или

растворителе.

Замена лампы стоп-сигнала

1. Снимите гнездо (1) (вместе с лампой), путем

поворота против часовой стрелки.

2. Выньте  перегоревшую  лампу,  нажав  на нее и

повернув против часовой стрелки.

3. Вставьте    новую    лампу,    нажав    на   нее  и

повернув по часовой стрелке до упора.

4. Установите гнездо (вместе с лампой) на место.

Лампа фары раскалена во время работы и некоторое время после ее выключения. Дайте лампе остыть, прежде чем приступать к выполнению  операции по замене. Вы можете получить ожоги. Контакт раскаленной лампы с горючими веществами способен вызвать возгорание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Не прикасайтесь к стеклянному баллону лампы, чтобы не испачкать его

маслом, иначе это отрицательно повлияет на прозрачность стекла, яркость

свечения лампы и срок ее службы. Тщательно протрите грязь и следы

пальцев на баллоне лампы при помощи ткани, смоченной в спирте или

растворителе.

- 99 -

Глава 4    Двигатель

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  РАБОТ НА ДВИГАТЕЛЕ

1.  Убедитесь, что все компоненты, масла, клеющие вещества, герметики произведены нужным

поставщиком и рекомендованы им к использованию.

2.  Сальники, уплотнения, уплотнительные и поршневые кольца после снятия не подлежат повторной

установке. Необходимо заменить эти детали на новые.

3.  Раскладывайте снимаемые детали в нужном порядке. Убедитесь, что при повторной сборке их

устанавливают на свое  место.

4.  Чтобы предотвратить повреждение снятых деталей, перед повторной установкой их необходимо

почистить. Удалите масло с помощью растворителя и сжатого воздуха. Нанесите масло нужного типа

на вращающие и скользящие детали, смажьте необходимые поверхности смазкой нужного типа.

5.  Последовательность затяжки болтов и гаек: : установите болты, затем затяните их от большого

диаметра к малому, изнутри наружу, крест-накрест, в 2 или 3 подхода до достижения необходимого

момента затяжки. При снятии болтов и гаек действуйте в обратном порядке.

6.  Болты с герметиком необходимо заменить на новые.

7.  Используйте новые подшипники при замене запрессованных подшипников.

8.  На ощупь определите величину осевого и радиального зазоров внутреннего и внешнего кольца

подшипника. Если зазор слишком большой следует установить новый подшипник.

9.  Инструкции по установке подшипников: На установленном подшипнике должен быть виден логотип.

После запрессовки подшипника убедитесь, что его внешнее кольцо свободно вращается.

10.Установка сальников: Убедитесь в правильности установки сальника. Сторона с логотипом должна

быть обращена наружу. Сальник должен быть смазан, а на его поверхности не должно быть царапин

и повреждений.

11.Перед установкой необходимо почистить все поверхности картера двигателя, сопрягающиеся с

уплотнениями.

12.Перед сборкой двигателя необходимо ознакомиться с устройством его смазочной системы. Почистите

и продуйте масляные каналы.

- 100 -

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| № п.п | Название детали | Количество | 500 Отметки 700 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж карбюратора и впускного коллектора. |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Карбюратор | 1 | Купить Купить |
| 2 | Патрубок впускной карбюратора | 1 | Купить Купить |
| 3 | Впускной коллектор | 1 | Купить Купить |
| 4 | Болт – пробка сливного отверстия масла | 1 | Купить |
|  | Для инжекторного двигателя : |  | ATV 500H EFI / ATV 700H EFI |
| 1 | Дроссельная заслонка (EFI) | 1 | Купить_500H Купить_700H |
| 2 | Патрубок впускной дроссельной заслонки | 1 | Купить |
| 3 | Впускной коллектор | 1 | Купить_500H Купить_700H |
| 6 | Скоба крепления датчика давления и температуры смеси | 1 |  |
| 7 | Датчик давления и температуры смеси | 1 | Купить |
| 8 | Скоба крепления топливной форсунки | 1 |  |
| 9 | Форсунка топливная | 1 | Купить_500H Купить_700H |
| 10 | Болт – пробка сливного отверстия масла | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед снятием сливной пробки подготовьте ветошь и емкость для сбора масла.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Проверьте свободное движение дроссельной заслонки (EFI). Если дроссельная

заслонка не открывается, или работает туго -  замените ее.

- 101 -

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА И КРЫШКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж крышки головки цилиндра и головки цилиндра. |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Болт маслопровода | 3 |  |
| 2 | Шайба, медь | 7 |  |
| 3 | Трубка маслопровода 2 | 1 | Купить |
| 4 | Трубка маслопровода 3 | 1 | Купить |
| 5 | Свеча зажигания | 1 | Купить |
| 6 | Крышка клапанного механизма (впуск) | 1 |  |
| 7 | Крышка клапанного механизма (выпуск) | 2 |  |
| 8 | Болт натяжителя цепи | 1 |  |
| 9 | Натяжитель цепи с прокладкой | 1/1 | Купить Купить |
| 10 | Успокоитель цепи ГРМ | 1 | Купить Купить |
| 11 | Датчик температуры | 1 | Купить Купить |
| 12 | Головка цилиндра | 1 | Купить Купить |
| 13 | Направляющая втулка | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 102 -

1. Проверьте клапанный зазор.

См. раздел "Регулировка зазоров клапанов" в

главе 3.

2. Проверьте крышку головки блока цилиндров.

Если крышка головки блока цилиндров имеет

трещины, повреждения – заменить крышку

головки блока цилиндров.

Если имеются отложения солей коррозия на рубашке охлаждения головки цилиндра  -устранить.

3. Проверьте крышки клапанного механизма(1) и(2)

Если крышка клапанного механизма имеет

трещины, повреждения – заменить крышку

головки блока цилиндров.

4. Проверьте прокладку крышки клапанного

механизма, при  порванной , загрубевшей

прокладке  используйте новую прокладку (3).

5. Проверьте натяжитель цепи ГРМ.

Стержень натяжителя цепи ГРМ должен плавно

выходить из корпуса, после того как отверткой

отпустили фиксатор положения натяжителя.

Если движение неровное, с заеданием –

натяжитель цепи заменить.

6.  Проверьте головку цилиндров, устраните

округлым скребковым инструментом слой

нагара (в камере сгорания)

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не используйте для чистки

острый инструмент, чтобы не

повредить и не поцарапать

очищаемую поверхность в

районе резьбы свечи

зажигания и седел клапанов.

- 103 -

Для крепления головки блока цилиндра

установите на свое место:

• прокладку головки блока цилиндра

• головку блока цилиндров

•  затяните болты в два приема согласно

приведенной схеме.

•  успокоитель цепи ГРМ

•   натяжитель цепи ГРМ :

-  аккуратно вручную установите стержень

натяжителя цепи ГРМ в корпус натяжителя.

-  при помощи отвертки (1) завинтите его по

часовой стрелке до упора и зафиксируйте.

-   не убирая отвертку установите натяжитель

цепи ГРМ и прокладку в блок цилиндров.

Затем, затяните болты натяжителя цепи с

указанным моментом затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте новую

прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отметка "ВВЕРХ(UP)" на

натяжителе цепи ГРМ должна

быть обращена вверх.

-    уберите отвертку. Убедитесь, что стержень

натяжителя цепи ГРМ отпущен, затяните болт

крышки натяжителя с необходимым моментом затяжки.

Для крепления крышки головки блока цилиндра

установите на свое место:

• крышку головки блока цилиндра

• шайбы (1)

• болты (2)

- 104 -

КОРОМЫСЛА КЛАПАНОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж коромысел клапанов цилиндра и распределительного вала. |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Снять крышку головки цилиндра |  | Купить Купить |
| 1 | Винт-заглушка смотрового отверстия распредвала /кольцо уплотнительное | 1/1 |  |
| 2 | Болт стопорный оси коромысел клапанов | 2 |  |
| 3 | Ось коромысла клапана III | 1 |  |
| 4 | Коромысло выпускного клапана II | 1 |  |
| 5 | Ось коромысла клапана II/кольцо уплотнительное | 1/1 |  |
| 6 | Коромысло выпускного клапана I | 1 |  |
| 7 | Ось коромысла клапана I/кольцо уплотнительное | 1/1 |  |
| 8 | Коромысло впускного клапана I | 1 |  |
| 9 | Коромысло впускного клапана II | 1 |  |
| 10 | Шайба волнистая оси коромысла клапана | 4 |  |
| 11 | Контргайка винта регулировки клапана | 5 |  |
| 13 | Пластина декомпрессора | 2 |  |
| 14 | Шестерня распределительного вала | 1 |  |
| 15 | Распределительный вал | 1 | Купить |
| 16 | Головка цилиндра | 1 |  |
| 12 | Прокладка головки блока цилиндра | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 105 -

Проверьте коромысло клапана :

1. Кулачок коромысла клапана (1)

- если есть посинение, выкрашивание,

царапины - замените коромысло клапана

2.  Винт регулировочный клапана (2)

3. Коромысло клапана и его ось

- если есть  повреждение, износ коромысла

клапана или его оси  – бракованные детали.

•  Убедитесь в отсутствии сильного износа или повреждений коромысла клапана, а также в том, что масляное отверстие не закупорено.

•  Если необходимо замена коромысла клапана,

удостоверьтесь в том, что распредвал установлен

ровно и правильно.

•  Измерьте внутренний диаметр отверстий коромысла

клапана (3). Замените коромысло, если диаметр  отверстия не соответствует значению :

Проверьте ось коромысла клапана :

•  Измерьте внешний диаметр осей коромысел

клапанов при помощи микрометра. Замените

коромысло, если диаметр  отверстия не

соответствует значению :

Проверьте зазор между осью коромысла  и

коромыслом клапана :

•  Для этого из внутреннего диаметра оси коромысла

клапана вычтите внешний диаметр. Замените

бракованные детали, если зазор не соответствует

значению :

Проверьте распределительный вал и замените

его, если :

•  на распредвале есть выкрашивание, царапины   и

посинение.

•  имеется износ, повреждение шейки распредвала

•  внешний диаметр шейки распредвала не

соответствует значению в спецификации.

•  отметка "I" на роторе не совпадает с нужным

положением.

- 106 -

Проверьте звездочку распределительного вала

и замените ее, с цепью ГРМ в комплекте, если :

•  выработка (а) составляет  более 1/4 зуба от

номинального

•  правильное значение зазора  (в)

(1)  цепь ГРМ

(2)  звездочка распределительного вала

Проверьте систему декомпрессии при

установке звездочки на распределительный вал.

•  Убедитесь, что контактный штифт декомпрессора (1)

установлен на распределительный вал

•  Убедитесь, что пластины декомпрессора ходят

легко, без заеданий

Сборка :

1. установка коромысел клапанов :

•  установите коромысла клапанов  (1)

•  установите валы коромысел клапанов  (2)

ПРИМЕЧАНИЕ:  После установки убедитесь, что

резьбовое отверстие (а) оси

коромысла расположено

правильно.

2. установка распределительного вала :

•  вращайте коленчатый вал двигателя против

часовой стрелки  до совмещения меток на

роторе магнето (1) и  крышке магнето (2)

•  установите шестерню с распределительным

валом (с  цепью ГРМ) так, чтобы совпали

метки :

- ATV700 – две метки на шестерне

расположены горизонтально

и параллельны верхнему срезу головки

блока цилиндра (7), убедитесь, что

маленькие отверстия (3) на распредвале

расположены сверху.

- ATV500	- одна метка на шестерне

расположена вертикально сверху и

совмещена с символом “▼” на крышке

головки цилиндра двигателя.

•  Если метки совпали – закрепите шестерню

с распредвалом в корпусе подшипника

распредвала.

•  Если метки не совпали, то заново

Устанавите шестерню распредвала, откорректировав положение звездочки

распределительного вала относительно

коленвала  двигателя.

- 107 -

•  После установки распределительного вала

необходимо отрегулировать зазоры в

клапанах и проверить момент зажигания.

3. установка декомпрессора :

•  совместите пазы (4) пластин декомпрессора

с направляющими подвижного вала (5),

установите пружины

•  убедитесь, что  пластины декомпрессора

ходят легко, без заеданий

•  убедитесь, что накерненая метка (6) на торце

подвижного вала декомпрессора (пластины

сжаты), совпала с меткой на шестерне  “●”

(сверху), расположенной под прижимной

пластиной (8).

•  убедитесь, что все части декомпрессора

находятся в положении, согласно картинке.

•   затяните болты декомпрессора (9) :

КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ

- 108 -

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж клапанов и пружин клапанов. |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Снять крышку головки цилиндра |  |  |
| 1 | Сухарь клапана | 10 | Купить |
| 2 | Тарелка пружины клапана | 5 |  |
| 3 | Пружина впускного клапана | 3 |  |
| 4 | Пружина выпускного клапана | 2 |  |
| 5 | Клапан впускной | 3 | Купить |
| 6 | Клапан выпускной | 2 | Купить |
| 7 | Колпачок маслоотражательный | 5 | Купить |
| 8 | Тарелка пружины клапана | 5 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

Проверьте уплотнение клапана

•   налейте чистый растворитель (1) во впускные и

выпускные отверстия головки цилиндров.

•   проверьте надежность уплотнения клапана. В седле

клапана не должно быть утечки (2).

Клапана заменить, если обнаружено :

•   выкрашивание, износ фаски клапана

•   грибовидная форма конца стержня клапана

Проверка клапана

Перед проверкой клапана удаляют с них нагар, обычной щеткой или на полировальном станке с вращающимися щетками, после чего проверяют – не деформирован ли стержень, нет ли трещин на тарелке, не слишком ли изношена рабочая фаска. Если же имеются небольшие повреждения рабочей фаски клапана, то ее шлифуют на шлифовальном станке, выдерживая угол фаски 45˚ 30±5΄

следя, чтобы у выпускного клапана не оказался снятым слой твердого сплава, наплавленный на фаску.

Измерьте :

•   ширину клапана (ремонтное ограничение 2,0 мм)

•   зазор между штоком и направляющей клапана

•   толщину кромки (a) клапана

- 109 -

•   биение стержня клапана

ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке нового клапана

всегда заменяйте направляющую

втулку клапана и

маслоотражательные колпачки.

•   ширину седла клапана.

При перешлифовке седла клапана – ремонтное

ограничение - 2.0мм

•   свободную длину и предельный наклон пружины

клапана. Если размеры не соответствуют

указанным значениям – пружину заменить :

•   усилия сжатия пружины клапана. Если усилия (а)

сжатия не соответствуют указанным значениям (в) -

пружину заменить :

Снимите направляющую клапана

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для облегчения снятия направляющей

и обеспечения  правильной установки,

цилиндр   цилиндр  следует   нагреть

до  температуры 100 °C (212°F. ) в  печи.

Установите новую направляющую клапана при

помощи съемника для клапанных направляющих (1) и устройства для установки клапанных направляющих (2).

После установки направляющей клапана, разверните направляющую втулку при помощи развертки(3), чтобы получить требуемую ширину зазора между штоком и направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены клапанной направляющей

перешлифуйте седло клапана.

Если седло клапана слишком широкое, слишком узкое

или на нем есть трещины, притрите  седло и фаску

клапана, чтобы обеспечить их непроницаемость.

ПРИМЕЧАНИЕ: После перешлифовки седла клапана

или замены клапана с направляющей,

необходима притирка седла и фаски

клапана.

- 110 -

Притирка клапана

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания притирочного

средства в зазор между штоком клапана и

направляющей клапана.

а. Нанесите средство для притирки на фаску клапана

в. Установите клапан в головку цилиндра.

с. Поворачивайте клапан до ровной притирки фаски и

седла клапана.

d. После завершения притирки тщательно удалите все

притирочное средство с фаски клапана и  седла

клапана.

Установка клапана

•   измерьте ширину седла клапана. Устраните

посинение на контактных поверхностях седла

клапана и фаски клапана. Если ширина седла

клапана не соответствует спецификации,

перешлифуйте седло клапана и снова проведите

его притирку.

•   установите клапан в головку цилиндра.

•   запрессуйте клапан через направляющую клапана в

седло, для этого :

- нанесите масло с дисульфидом молибдена

на шток клапана и маслоотражательный

колпачок)

-  установите :

клапан

опорную шайбу клапанной пружины

пружину клапана

тарелку пружины клапана

сухарь клапана

маслоотражательный колпачок

ПРИМЕЧАНИЕ:  Установите клапанные пружины

с широким расстоянием (а) между

витками вверх, а с узким расстоянием

между витками (b) вниз на стержень

клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установку сухарей клапана, проводите

при помощи съемника клапанных

пружин (1) и дополнительного

устройства (2).

- 111 -

ЦИЛИНДР И ПОРШЕНЬ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж цилиндра и поршня |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Снять выходной патрубок водяного насоса |  |  |
|  | Снять головку цилиндра |  |  |
| 1 | Штуцер впускной цилиндра, системы охлаждения | 1 |  |
| 2 | Цилиндр/кольцо уплотнительное | 1/1 | Купить |
| 3 | Прокладка блока цилиндра | 1 | Купить |
| 4 | Втулка направляющая | 2 |  |
| 5 | Кольцо стопорное поршневого пальца | 2 |  |
| 6 | Поршневой палец | 1 | Купить |
| 7 | Поршень | 1 | Купить |
| 8 | Поршневые кольца | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 112 -

Проверьте цилиндр, поршень и поршневые кольца :

Трещины любого характера напоршне, поршневых  кольцах, пальце, шатуне недопустимы. В этом случае детали заменяют.

• Если стенки цилиндра и поршня имеют   вертикальные царапины – расточите или замените цилиндр и поршень.

•     Вставьте поршневое кольцо в цилиндр (1) и

замерьте зазор в поршневом  кольце.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в отсутствии трещин и

износа поршня и поршневой канавки.

•     Проверьте поршневой палец. Если имеются следы

посинения, царапины – поршневой палец замените, а

затем проверьте систему смазки.

•     Измерьте цилиндр в верхней, средней и нижней

части хода поршня.

•     Измерьте поршень в точке на 10см выше юбки поршня.

•     Вставьте поршневое кольцо в цилиндр (1) и

замерьте зазор в замке кольца.

•     Измерьте боковой зазор по высоте между канавками и кольцами. Их проверяют набором щупов, устанавливая кольцо в соответствующую канавку для поршневого кольца на поршне.

|  | Боковой зазор |
| --- | --- |
|  | Стандарт | Ограничение |
| Верхнее кольцо | 0,04 ~ 0,08 мм | 0,13 мм |
| Второе кольцо | 0,03 ~ 0,07 мм | 0,13 мм |

ПРИМЕЧАНИЕ:   Удалите нагар с канавок

поршневых колец и самих колец

перед измерением бокового зазора.

•    Измерьте наружный диаметр поршневого

пальца :

- 113 -

•    Измерьте внутренний диаметр для поршневого

пальца в поршне.

•      Расчитайте зазор между поршнем и поршневым

пальцем. Для этого из размера наружного диаметра

поршневого пальца отнимите внутренний диаметр для

поршневого пальца в поршне. Если зазор не

соответствует спецификации – детали заменить.

Установка поршня:

•      Установите поршневые кольца  на поршень (1) :

- устанавливайте кольца так, чтобы отметки

или номера изготовителя были обращены вверх.

•      Смажьте поршневые кольца,  поршень  и

поршневой палец (2)  моторным маслом.

•      Проверьте посадку поршневого пальца в поршень,

вставляя предварительно смазанный поршневой

палец в бобышку поршня. Посадка считается

нормальной, если поршневой палец входит в

отверстие от простого нажатия большого пальца

руки и не выпадает из бобышки, если держать

поршень с поршневым пальцем в вертикальном

положении. При выпадении пальца из бобышки

его заменяют новым пальцем следующей

категории (либо заменяют поршень).

•      Установите стопорное кольцо поршневого пальца

(3)(новое при замене).

ПРИМЕЧАНИЕ:    Перед установкой стопорного

кольца поршневого пальца,

накройте картер чистой ветошью,

чтобы исключить возможность

попадания кольца в картер.

•      Убедитесь, что стрелка (а) на поршне указывает

на выпуск.

Установка цилиндра :

•      установите уплотнительное кольцо.

•      установите прокладку блока цилиндра.

•      затяните болты М10 с усилием                 42 Н·м

•      затяните болты М6   с усилием                 10 Н·м

ПРИМЕЧАНИЕ:  Устанавливайте цилиндр одной

рукой, другой рукой сжимайте

поршневые кольца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	Не допускайте повреждения успокоителя

цепи ГРМ во время установки.

•	Пропустите цепь ГРМ через успокоитель

цепи.

- 114 -

КАРТЕР МАГНЕТО И МАГНЕТО

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж корпуса магнето и магнето |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Слить охлаждающую жидкость |  | Купить |
|  | Слить моторное масло |  | Купить |
| 1 | Ручной стартер | 1 | Купить |
| 2 | Болт | 4 |  |
| 3 | Шайба | 4 |  |
| 4 | Шестерня храповая ручного стартера | 1 |  |
| 5 | Разъем магнето | 2 |  |
| 6 | Корпус магнето и прокладка | 1/1 |  |
| 7 | Направляющая втулка | 2 |  |
| 8 | Фиксатор эл.провода корпуса магнето | 1 |  |
| 9 | Датчик Холла | 1 |  |
| 10 | Статор магнето | 1 | Купить |
| 11 | Ротор магнето | 1 | Купить |
| 12 | Шпонка коленвала | 1 |  |
| 13 | Шестерня стартера, ведомая | 1 | Купить |
| 14 | Шайба | 1 |  |
| 15 | Ось сдвоенной шестерни стартера | 1 |  |
| 16 | Подшипник роликовый игольчатый | 1 |  |
| 17 | Шестерня сдвоенная стартера | 1 | Купить |

- 115 -

Проверка :

•   Проверьте статор магнето :

- обмотку статора магнето.

- датчик Холла.

-  жгут проводов магнето.

Если есть повреждения – детали заменить.

•   Проверьте :

-  муфту обгонную стартера (1)

Если есть повреждения – муфту заменить.

-   болты крепления муфты стартера (2)

Если крепление ненадежное – болты заменить,

концы болтов расклепать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка на муфте стартера должна

быть обращена внутрь, в

противоположную сторону от

ротора магнето.

Во время установки следует

использовать фиксирующее

вещество.

•   Проверьте :

-  зубцы промежуточной шестерни стартера (1)

-  зубцы шестерни стартера (2)

-  сопрягающиеся поверхности шестерни стартера

Если есть повреждения, износ, выкрашивание –

детали заменить.

Установка :

•   Установите шестерню стартера так ,чтобы канавка (а)

на   шестерне стартера находилась спереди.

•   Установите шпонку коленвала

•   Установите ротор магнето.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Перед установкой ротора, почистите

внешнюю часть коленчатого вала и

внутреннюю часть ротора магнето.

После установки ротора, проверьте

его биение при  вращении.

Если есть биение, замените  шпонку и

ротор магнето.

•   Повращайте шестерню стартера против часовой

стрелки  (1), чтобы проверить вращение шестерни и

зацепление   обгонной муфты стартера.

Если сцепления не происходит, замените муфту

стартера.

•   Повращайте шестерню стартера по часовой стрелке

(2), чтобы проверить ее работу.

Если вращение не ровное, замените муфту стартера.

- 116 -

•   Установите направляющие втулки

•   Установите прокладку и корпус магнето

•   Нанесите герметик (1) на резьбовую часть болтов

крепления корпуса магнето (2)

•   Установите болты крепления корпуса магнето

•   Затяните болты поэтапно, используя перекрестный

метод затяжки.

ПРИВОД БАЛАНСИРНОГО МЕХАНИЗМА И МАСЛЯНОГО НАСОСА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж шестерней привода балансирного вала шестерни привода масляного насоса |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Гайка/фиксирующая шайба | 1/1 |  |
| 2 | Шестерня балансирного вала | 1 | Купить |
| 3 | Цепь привода масляного насоса | 1 | Купить |
| 4 | Шпонка балансирного вала | 1 |  |
| 5 | Звездочка ведомая привода масляного насоса | 1 | Купить |
| 6 | Пластина фиксирующая | 1 |  |
| 7 | Шестерня привода балансирного вала | 1 | Купить |
| 8 | Пружина шестерни привода балансирного вала | 8 | Купить |
| 9 | Штифт шестерни привода балансирного вала | 4 | Купить |
| 10 | Башмак натяжителя цепи ГРМ | 1 | Купить |
| 11 | Цепь ГРМ | 1 | Купить 500H Купить 700H |

- 117 -

Проверьте :

•   Шестерню привода масляного насоса (1) и ведомую

звездочку привода масляного насоса (2)

Если есть повреждения, износ, выкрашивание –

детали заменить.

•   Шестерню балансирного вала (3) и шестерню

привода балансирного вала (4)

Если есть повреждения, износ, выкрашивание –

детали заменить шестерню балансирного вала (3) и

шестерню привода балансирного вала (4) в

комплекте.

•   Цепь ГРМ

Если есть износ, трещины,  жесткость цепи–

заменить цепь вместе с шестерней распредвала в

комплекте.

•   Башмак натяжителя цепи ГРМ

Если есть повреждения, износ, выкрашивание –

башмак натяжителя цепи ГРМ заменить.

Установите :

•   Штифты шестерни привода балансирного вала

•   Пружины шестерни привода балансирного вала

•   Шестерню привода балансирного вала

•   Пластину фиксирующую шестерни привода

балансирного вала

•   Стопорное кольцо

ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке шестерни привода

балансирного вала на коленчатый

вал двигателя, проверьте

совпадение  метки  (а) шестерни

привода балансирного вала "●" с

меткой (в) на буфере коленвала "●"

•   Шестерню балансирного вала

ПРИМЕЧАНИЕ:  При установке шестерни

балансирного вала на балансирный

вал, проверьте совпадение  метки

(а) шестерни привода

балансирного вала "●", с меткой (в)

шестерни  балансирного вала "●" .

•   Фиксирующую шайбу балансирного вала

•   Гайку балансирного вала

- 118 -

ПРИМЕЧАНИЕ:  При затяжке гайки (1) шестерни

балансирного вала (4), вставьте

между шестернями (3) и (4)

алюминиевую пластину.

Смажьте резьбу балансирного вала

и его гайку  смазкой дисульфида

молибдена.

ВАРИАТОР, ПЕРВИЧНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ШКИВЫ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж первичного и вторичного шкива вариатора |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Крышка вариатора | 1 | Купить |
| 2 | Прокладка крышки вариатора | 1 | Купить |
| 3 | Корпус подшипника вариатора | 1 | Купить |
| 4 | Втулка направляющая | 2 |  |
| 5 | Шкив ведущий вариатора | 1 | Купить |
| 6 | Ремень вариатора | 1 | Купить500/700H Купить400/450H |
| 7 | Половина ведущего шкива, неподвижная | 1 |  |
| 8 | Шкив ведомый вариатора | 1 | Купить |
| 9 | Корпус вариатора | 1 | Купить |
| 10 | Прокладка уплотнительная корпуса вариатора | 2 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 119 -

ВАРИАТОР, ПЕРВИЧНЫЙ  ШКИВ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка первичного шкива вариатора |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Крышка первичного шкива вариатора | 1 |  |
| 2 | Направляющая скольжения грузиков вариатора | 4 |  |
| 3 | Обойма направляющей скольжения грузиков вариатора | 4 |  |
| 4 | Пластина фигурная центробежного регулятора | 1 |  |
| 5 | Грузик вариатора | 8 |  |
| 6 | Втулка направляющая ведущего шкива вариатора | 1 |  |
| 7 | Сальник | 2 |  |
| 8 | Половина ведущего шкива вариатора, подвижная | 1 |  |
| 9 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 120 -

ВАРИАТОР, ВТОРИЧНЫЙ  ШКИВ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка вторичного шкива вариатора |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Гайка вторичного шкива вариатора | 1 |  |
| 2 | Чашка опорная пружины вариатора | 1 |  |
| 3 | Пружина вариатора | 1 |  |
| 4 | Втулка направляющая пружины вариатора | 1 |  |
| 5 | Штифт неподвижн.половины ведом.вала вариатора | 1 |  |
| 6 | Половина ведомого шкива вариатора подвижная | 1 |  |
| 7 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |
| 8 | Половина ведомого шкива вариатора неподвижная | 1 |  |
| 9 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |
| 10 | Кольцо уплотнительное | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 121 -

Проверьте :

Примечание :Перед проверкой деталей вариатора с

них удаляют грязь обычной щеткой

либо на полировальном станке с

вращающимися щетками либо

растворителем.

1. Первичный шкив вариатора.

•   Внешний диаметр грузиков вариатора.

Если диаметр грузика  не соответствует указанному значению – комплект грузиков заменяют.

•   Обойму грузиков вариатора.

•   Направляющая скольжения грузиков вариатора.

•   Обойму направляющей скольжения грузиков

вариатора.

•   Пластину фигурную центробежного регулятора.

•   Гладкую рабочую поверхность  половины ведущего

шкива вариатора, подвижную.

•   Гладкую рабочую поверхность  половины ведущего

шкива вариатора, неподвижную.

Если есть повреждения, износ, трещины первичного шкива вариатора –  детали заменить.

2. Вторичный шкив вариатора.

•   Гладкую рабочую поверхность  вторичного шкива

вариатора.

•   Бесперебойное (без рывков и заедания) скольжение

вторичного шкива вариатора.

•   Целостность паза (1)  вторичного шкива

вариатора.

•   Наличие штифта (2) ведомого вала вариатора

•   Целостность внутренних сальников

•   Пружину вариатора, ее длину (а)

Если есть повреждения, износ, трещины деталей  вторичного шкива вариатора – детали заменить.

- 122 -

Установите на подвижную половину ведущего

шкива вариатора  :

•   Грузики вариатора (1).

•   Нанесите сборочную смазку (90 г) на внешнюю

поверхность грузиков и    установите их.

•   Нанесите смазку на внутреннюю поверхность

направляющей втулки ведущего шкива вариатора.

•   Нанесите смазку на внутреннюю  поверхность

подвижной половины ведущего шкива вариатора

•   Обоймы направляющих скольжения грузиков (2)

вариатора в фигурную пластину центробежного

регулятора (3).

•    Направляющие скольжения грузиков вариатора.

Соберите ведомый шкива вариатора  :

•    нанесите сборочную смазку на внутреннюю

поверхность и сальники вторичного подвижного

шкива (1).

•    нанесите  сборочную смазку на подшипники,

сальники и внутреннюю поверхность вторичного

неподвижного шкива (2).

•    установите штифт (3) неподвижной половины

ведомого вала вариатора.

•    подсоедините блок шкива ведомого вала в сборе к

устройству сжатия пружины.

•    поместите блок шкива ведомого вала с

устройством  сжатия пружины в тиски и закрепите

его.

•    установите :

- втулку направляющую пружины вариатора

- пружину вариатора

- чашку опорную пружины вариатора

•    затяните гайку (1) устройства сжатия пружины и

сожмите пружину

•    установите гайку вторичного шкива вариатора и

затяните ее нужным моментом :

•    выньте блок шкива ведомого вала с

устройством  сжатия пружины из тисков и

освободите его от устройства сжатия пружины.

- 123 -

Сборка вариатора  :

•    установите ведомый шкив вариатора в сборе

•    установите клиновый ремень вариатора

•    установите ведущий шкив вариатора в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ: При затяжке болтов вторичный

подвижный шкив отодвинется, в

результате чего зазор между

вторичным неподвижным и

подвижным шкивами увеличится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клиновой ремень следует

устанавливать таким образом,

чтобы его правая сторона была

расположена, как показано на

иллюстрации.

Затяните :

•   Гайку ведущего шкива вариатора (1) :

•   Гайку ведомого шкива вариатора (2) :

ПРИМЕЧАНИЕ:

•	Удерживайте ведущий шкив вариатора при помощи удерживающего приспособления (3).

•	Сначала затяните гайку ведущего шкива (1), затем затяните гайку ведомого шкива (2).

- 124 -

СЦЕПЛЕНИЕ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж сцепления |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Снять первичный и вторичный шкив вариатора |  |  |
| 1 | Корпус подшипника сцепления с барабаном сцепления в сборе | 1 | Купить купить корпус |
| 2 | Прокладка/втулка направляющая корпуса сцепления | 1/2 | Купить |
| 3 | Муфта обгонная барабана сцепления | 1 | Купить |
| 4 | Гайка диска сцепления | 1 |  |
| 5 | Диск сцепления | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 125 –

СЦЕПЛЕНИЕ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка сцепления |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Сальник | 1 | Купить |
| 2 | Кольцо стопорное | 1 |  |
| 3 | Корпус подшипника сцепления | 1 | Купить |
| 4 | Кольцо стопорное | 1 |  |
| 5 | Подшипник сцепления | 1 | Купить |
| 6 | Кольцо стопорное | 1 |  |
| 7 | Подшипник роликовый игольчатый | 1 | Купить |
| 8 | Барабан сцепления | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

Проверьте :

•    барабан сцепления (1)  купить

Если есть следы теплового повреждения (синева),

износ, трещины –  заменить барабан сцепления .

•    муфту обгонную барабана сцепления (2) купить

Если есть следы износа, повреждения –  заменить

обгонную муфту барабана сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене обгонной муфты

барабана сцепления , замените и

барабан сцепления в комплекте.

- 126 -

ПРИМЕЧАНИЕ: Обгонная муфта барабана

сцепления должна быть

установлена фланцевой стороной

внутрь.

•    установите обгонную муфту сцепления на диск

сцепления в барабан  сцепления и удерживайте

диск сцепления.

•    при вращении барабана сцепления по часовой

стрелке (А), он должен свободно поворачиваться.

В противном случае обгонная муфта сцепления

неисправна и требует замены.

•    при вращении барабана сцепления против часовой

стрелки (В) барабан сцепления и коленвал должны

прийти в зацепление.

В противном случае обгонная муфта сцепления

неисправна и требует замены.

•    толщину накладок диска сцепления (а) :

Установите :

•    диск сцепления  на свое место

•    гайку диска сцепления (1) :

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удержания диска сцепления и

затяжки гайки диска сцепления (1)

используйте универсальный

съемник  сцепления (2).

•    аккуратно, с помощью молотка законтрите гайку

диска сцепления (1) :

•     обгонную муфту сцепления на диск сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обгонная муфта барабана

сцепления должна быть

установлена на диск сцепления

так,чтобы стрелка (а)  на ней была

обращена в сторону барабана

сцепления .

•    направляющие втулки

•    барабан сцепления

•    прокладку корпуса подшипника сцепления

•    корпус подшипника сцепления

•    болты крепления корпуса подшипника сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните болты поэтапно, используя

перекрестный метод затяжки.

Убедитесь после затяжки болтов, что барабан сцепления свободно вращается против часовой стрелки.

- 127 -

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ

Стартер и масляный фильтр

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж стартера, цепи ГРМ и масляного фильтра |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Снять ротор магнето |  |  |
|  | Снять ведущий и ведомый шкивы вариатора |  |  |
|  | Снять диск сцепления |  |  |
| 1 | Стартер/уплотнительное кольцо | 1/1 | Купить |
| 2 | Масляный фильтр/уплотнительное кольцо | 1/1 | Купить |
| 3 | Датчик скорости | 1 | Купить |
| 4 | Болт направляющий мех-ма переключения передач | 1 |  |
| 5 | Датчик включенной передачи | 1 | Купить |
| 6 | Датчик включения реверса | 1 | Купить |
| 7 | Щуп уровня масла | 1 | Купить |
| 8 | Трубка маслопровода | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 128 -

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разделение картера |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Крышка мех-ма переключения передач/прокладка | 1/1 | Купить |
| 2 | Втулка направляющая | 1 |  |
| 3 | Шестерни мех-ма переключения передач, ведущая | 1 |  |
| 4 | Шестерни мех-ма переключения передач, ведомая | 1 |  |
| 5 | Картер двигателя, левая сторона | 1 | Купить Купить |
| 6 | Втулка направляющая | 1 |  |
| 7 | Картер двигателя, правая сторона | 1 | Купить Купить |
| 8 | Втулка распорная коленвала двигателя | 1 |  |
| 9 | Кольцо уплотнительное | 2 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 129 -

КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена подшипников в картере двигателя |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Снять коленчатый вал и масляный насос |  |  |
|  | Снять механизм переключения передач |  |  |
|  | Снять ведущий/ведомый шкивы вариатора |  |  |
| 1 | Втулка/уплотнительное кольцо | 1/1 |  |
| 2 | Сальник | 1/1 |  |
| 3 | Пластина - фиксатор подшипника | 1 |  |
| 4 | Подшипник | 9 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 130 -

Проверьте :

•    трубки маслопровода

Если есть трещины, повреждения –

замените трубки маслопровода.

Если трубки засорены – прочистите сжатым

воздухом.

•    предохранительный клапан (1)

•    пружину предохранительного клапана (2)

Если есть повреждения, следы износа –

замените детали клапана

•    половинки картера :

- перед проверкой тщательно вымойте

полости картера растворителем

- тщательно очистите остатки прокладок

на сопрягаемых поверхностях картера.

Если есть трещины, повреждения –

замените половинки картера.

Если каналы картера засорены – прочистите

каналы сжатым  воздухом.

•    очистите, смажьте подшипники, затем

проверните пальцем внутреннюю обойму.

Если есть шероховатость, износ, люфт –

замените подшипники картера.

Сборка картера :

•     нанесите герметик (для прокладок) (1) на

сопрягаемые поверхности картера

•     вставьте направляющие втулки (2)

•     совместите  половинки картера, используя

киянку с пластиковой головкой

- (А) левая половинка картера

- (В) правая половинка картера

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой и затяжкой

болтов картера проверьте

правильность работы

трансмиссии. Для этого вручную

поверните барабан переключения

передач в обоих направлениях.

•     затяните болты (1) и (2) (следите за

правильной последовательностью затяжки)

- 131 -

•     затяните болты (3) и  (следите за

правильной последовательностью затяжки)

ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите герметик (4) на резьбу (2)

болта, показанного на иллюстрации.

Затяните болты поэтапно, используя

перекрестный метод затяжки.

•     примените моторное масло для 4-тактных

двигателей для смазки шейки коленвала,

подшипников и магистралей подачи масла.

•     установите ведущую шестерню мех-ма

переключения передач (2)

•     установите ведомую шестерню мех-ма

переключения передач (1)

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке шестерен

переключения передач совместите

отметку (а) на ведущей шестерне с

отметкой (b) на ведомой шестерне.

- 132 -

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАСЛЯНЫЙ НАСОС

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж коленвала и масляного насоса |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Располовинить картер двигателя |  |  |
| 1 | Фильтр-сетка моторного масла/прокладка | 1/1 |  |
| 2 | Насос масляный/ прокладка | 1/1 |  |
| 3 | Вал с балансиром | 1 |  |
| 4 | Фиксатор обратного клапана масляной системы | 1 |  |
| 5 | Обратный клапан масляной системы | 1 |  |
| 6 | Коленчатый вал | 1 | Купить500/700H Купить400/450H |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 133 –

МАСЛЯНЫЙ НАСОС

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка масляного насоса |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Корпус масляного насоса | 1 |  |
| 2 | Штифт | 2 |  |
| 3 | Ось масляного насоса | 1 |  |
| 4 | Штифт оси масляного насоса | 1 |  |
| 5 | Ротор масляного насоса, внутренний | 1 |  |
| 6 | Ротор масляного насоса, внешний | 1 |  |
| 7 | Пластина масляного насоса | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

Проверьте :

•     корпус масляного насоса

•     пластину масляного насоса

•     работу масляного насоса

Если есть повреждения, трещины, следы износа или работа  масляного насоса неровная  –  замените детали масляного насоса.

-134 -

•     фильтр-сетку моторного масла (1)

•     прокладку фильтра-сетки моторного масла (2)

Если есть повреждения фильтра-сетки моторного масла –  замените фильтр-сетку.

Если фильтр-сетка моторного масла засорена –  прочистите  фильтр-сетку.

Измерьте :

•    радиальный зазор (a) (между внутренним  ротором

(1) и внешним ротором (2))

•    боковой зазор (b) (между внешним ротором (2)

и корпусом насоса(3))

•     зазор (c) (между внешним ротором (2) и торцом

корпуса насоса (3))

Измерьте коленчатый вал :

•      ширину колена (A)

•      ширину колена (A)

•      боковой зазор (D)

•      боковой зазор (D)

•     биение коленвала (b) (C)

•     масляные каналы коленвала (1) и шатунной шейки

(2) должны быть надежно соединены с допуском

менее 1 мм (0,04 дюйма).

ВНИМАНИЕ: 	Если с коленвала снимают шпонку ее необходимо заменить на новую, при

последующей установке.

Сборка  :

•     соберите масляный насос с и установите его

•     установите коленвал и вал с балансиром

ПРИМЕЧАНИЕ: Удерживайте шатун в верхней мертвой точке (ВМТ) одной рукой, в это же время поворачивайте другой рукой гайку установочного инструмента. Действуйте так до тех пор пока коленвал не упрется в подшипник.

- 135 -

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка коробки передач |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Располовинить картер двигателя |  |  |
|  | Снять главную передачу |  |  |
| 1 | Шестерня пониженной передачи | 1 |  |
| 2 | Барабан механизма переключения передач | 1 | Купить |
| 3 | Ось с вилкой механизма переключения передач в сборе | 1 |  |
| 4 | Пружина вилки механизма переключения передач (задняя передача) | 1 |  |
| 5 | Вилка механизма переключения передач (задняя передача) | 1 |  |
| 6 | Пружина вилки механизма переключения передач (повышен./пониженная передача) | 1 |  |
| 7 | Вилка механизма переключения передач (повышен./пониженная передача) | 1 |  |
| 8 | Ось вилки механизма переключения передач | 1 |  |
| 9 | Вал ведущий, коробки передач | 1 | Купить |
| 10 | Вал промежуточный коробки передач, в сборе | 1 | Купить |
| 11 | Цепь привода коробки передач | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 136 -

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка промежуточного вала |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Муфта сцепления механизма переключения передач | 1 |  |
| 2 | Шестерня повышенной передачи | 1 |  |
| 3 | Шестерня промежуточная мех-ма перекл-я передач | 1 |  |
| 4 | Шестерня ведомая механизма переключения передач | 1 |  |
| 5 | Вал промежуточный мех-ма перекл-я передач | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

Проверьте :

•     толкатель вилки мех-ма переключения передач (1)

•     вилка мех-ма переключения передач (2)

•     ось вилки механизма переключения передач –

прокатите по ровной поверхности.

Если есть задиры, изгиб, износ, повреждения,–

замените детали КПП

- 137 -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь выправить

погнутую ось вилки механизма

переключения передач –

замените ее новой.

•     скольжение  вилки вдоль оси вилки механизма

переключения передач

Если перемещение неровное, с защемлением –

замените ось и вилки механизма переключения

передач.

•      пружины оси вилки механизма переключения

передач

Если есть повреждения, трещины  –  замените

пружины.

•     шлицы  барабана  механизма переключения

передач

Если есть задиры, износ, повреждения –

замените барабан  механизма переключения передач

•     зубья шестерен

Если есть изменение цвета, выкрашивание зубьев,

износ - замените шестерни

•     шлицы  шестерен

Если есть закругленные грани, трещины,

выкрашивание шлицев - замените шестерни

•     стопорное кольцо

Если есть деформация , неплотная посадка,

повреждение  - замените стопорное кольцо

- 138 -

•     промежуточный вал

•     ведомую шестерню

Если есть изменение цвета, выкрашивание зубьев,

износ - замените вал и шестерню

•     цепь

Если есть трещины, люфт,  износ - замените цепь, вал

промежуточный и ведомую шестерню  комплектом.

Измерьте :

•     биение промежуточного вала  (используйте

центрирующее устройство  и калибр с

циферблатом).

Сборка  :

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой шестерен

переключения передач и подшипников в

КПП, тщательно смажьте детали в

моторном масле.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой картера убедитесь, что

включена нейтральная передача, а

шестерни свободно вращаются.

•     соберите ось вилки механизма переключения

передач , установите :

- ось вилки механизма переключения

передач (1)

- вилку мех-ма переключения передач (2)

- длинную пружину (3)

- вилку мех-ма переключения передач (4)

- короткую пружину (5)

- стопорное кольцо

•     соберите коробку передач, установите :

- цепь (1)

- вал промежуточный коробки передач (2)

- вал ведущий, коробки передач (3)

- ось вилки механизма переключения

передач в  сборе (4)

- барабан механизма переключения

передач (5)

- шестерню пониженной передачи (6)

- 139 –

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж узла главной передачи |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Располовинить картер двигателя |  |  |
| 1 | Фланец с обоймой подшипника выходного вала коробки передач | 1 | Купить Купить |
| 2 | Шестерня ведомая механизма переключения передач | 1 |  |
| 3 | Гайка конической шестерни выходного вала | 1 |  |
| 4 | Шестерня коническая выходного вала, ведущая | 1 | Купить |
| 5 | Шайба регулировочная конической шестерни выходного вала | 1 |  |
| 6 | Вал ведомый, коробки передач | 1 |  |
| 7 | Фиксатор подшипника коробки передач | 2 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 139 -

ВАЛ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж вала главной передачи |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
|  | Располовинить картер двигателя |  |  |
| 1 | Муфта шлицевая выходного вала главной передачи, передняя | 1 | Купить |
| 2 | Муфта шлицевая выходного вала главной передачи, задняя | 1 | Купить |
| 3 | Фланец с обоймой подшипника выходного вала, задний/прокладка | 1/1 | Купить |
| 4 | Прокладка регулир.конич.шестерни выходного вала | 1 |  |
| 5 | Шестерня коническая выходного вала, ведомая | 1 |  |
| 6 | Кольцо запорное выходного вала коробки передач | 1 |  |
| 7 | Кольцо запорное выходного вала коробки передач | 1 |  |
| 8 | Вал выходной главной передачи | 1 | Купить |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

- 140 -

Проверьте :

•     Шестерни конические главной передачи

- зубья ведущей шестерни (1)

- зубья ведомой шестерни (2)

Если есть задиры, выкрашивание зубьев,  износ -

замените шестерни главной передачи.

- уплотнительное кольцо

Если есть повреждение – замените уплотнительное

кольцо.

- подшипник главной передачи

Если есть выкрашивание ,  повреждение , люфт  -

замените подшипник главной передачи.

•     Регулировочные шайбы ведущей (1) и ведомой (2)

шестерен главной передачи

ПРИМЕЧАНИЕ : При замене ведущей и ведомой

шестерен, корпуса подшипника

и картера необходимо

отрегулировать зазор между зубьями

шестерен главной передачи,

шайбами  (1)   и (2).

Измерьте :

•     Биение выходного вала главной передачи, для

этого :

- временно установите детали главной

передачи с  фланцем (1)

-  Вставьте отвертку в установочное отверстие

(3) датчика скорости вращения в правой

половине картера, чтобы зафиксировать

промежуточную ведомую шестерню.

- подсоедините инструмент для измерения

зазора зубьев (4) и нутромер (5).

- измерьте биение вала главной передачи,

вращая  выходной вал взад-вперед.

(a) =  6,7 мм (0,26 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерьте биение вала главной

передачи в четырех точках.

Каждый раз при замере

поворачивайте ведомую шестерню

промежуточного вала на 90о.

Сборка  :

•     установите выходной вал главной передачи

•     зафиксируйте передний подшипник вала главной

передачи запорным кольцом (1), с помощью

динамометрического ключа (2) .

- 141 -

ПРИМЕЧАНИЕ:   Запорное  кольцо переднего и

заднего подшипника  вала

главной передачи имеет левую

резьбу.

Для затяжки, запорное кольцо

следует  поворачивать против

часовой стрелки.

•     зафиксируйте задний подшипник вала главной

передачи запорным кольцом во фланце с обоймой

подшипника (1), с помощью динамометрического

ключа (3) , предварительно зафиксировав фланец

в тисках через прокладочную ветошь (2).

•     установите регулировочные шайбы (4) между

фланцем и картером двигателя так, как показано

на картинке и закрепите его на картере.

•     установите переднюю шлицевую муфту вала

главной передачи, опорную шайбу и

самоконтрящуюся гайку (1).

•     зафиксируйте гайку вала главной  передачи

(1), с помощью динамометрического ключа (2) .

•     зафиксируйте гайкой ведущую шестерню

выходного вала коробки передач (3), с помощью

динамометрического ключа.

•      установите Фланец с обоймой подшипника

выходного вала коробки передач с конической

ведущей шестерней в сборе.

- 142 -

КАРБЮРАТОР

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка карбюратора |  | Снимите детали, действуя в предписанном порядке. |
| 1 | Карбюратор в сборе | 1 | Купить Купить |
| 2 | Винт крышки камеры дозирующей иглы | 2 |  |
| 3 | Пружина дозирующей иглы карбюратора | 1 |  |
| 4 | Игла дозирующая карбюратора в сборе | 1 |  |
| 5 | Большая диафрагма | 1 |  |
| 6 | Золотник карбюратора | 1 |  |
| 7 | Кольцо стопорное диафрагмы | 1 |  |
| 8 | Мембранный клапан ACV | 1 |  |
| 9 | Винт качества смеси | 1 |  |
| 10 | Винт слива топлива из поплавковой камеры | 1 |  |
| 11 | Поплавковая камера карбюратора | 1 |  |
| 12 | Поплавок поплавковой камеры карбюратора | 1 |  |
| 13 | Эмульсионный колодец | 1 |  |
| 14 | Главный топливный жиклер | 1 |  |
| 15 | Жиклер воздушный карбюратора | 1 |  |
| 16 | Жиклер холостого хода | 1 |  |
| 17 | Жиклер пусковой | 1 |  |

- 143 -

| 18 | Регулировочный винт заслонки карбюратора | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Винт М4х8 | 3 |  |
| 20 | Крышка карбюратора | 1 |  |
| 21 | Прокладка крышки карбюратора | 1 |  |
| 22 | Тросик газа карбюратора | 1 |  |
|  |  |  | Установку следует производить в обратном порядке. |

Проверьте  :

•     корпус карбюратора

•     поплавковую камеру карбюратора

•     поплавок карбюратора (1)

•     пластину поплавка карбюратора (2)

Если есть трещины, повреждения – замените

поврежденные детали карбюратора.

•     седло игольчатого клапана карбюратора (1)

•     игольчатый клапан карбюратора (2)

•     уплотнительное кольцо игольчатого клапана

карбюратора (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:   Всегда заменяйте игольчатый

клапан в комплекте с седлом и

уплотнительным кольцом.

•     золотник карбюратора (1)

Если есть задиры, износ, повреждения – замените

золотник карбюратора.

•     резиновую диафрагму (2)

Если есть трещины, разрывы – замените

диафрагму  карбюратора.

•     шток золотника карбюратора

Если изогнут, изношен – замените

шток золотника карбюратора.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Если золотник  поврежден – в нем

будет скапливаться бензин.

При наличии бензина в золотнике

карбюратора – замените золотник.

•     крышку вакуумной камеры карбюратора (1)

•     пружину вакуумной камеры карбюратора (2)

Если есть трещины, повреждения – замените

детали  карбюратора.

- 144 -

•     диафрагму обогатителя (1)

•     пружину обогатителя (2)

•     крышка обогатителя (3)

Если есть трещины, повреждения – замените

диафрагму  обогатителя.

•     иглу дозирующую  (1)

•     главный топливный жиклер (2)

•     жиклер воздушный  (3)

•     жиклер холостого хода (4)

•     эмульсионный колодец (5)

•     жиклер пусковой (6)

Если есть изгиб, износ, повреждения – замените

жиклеры карбюратора.

Если жиклеры засорены – прочистите деревянной

палочкой с растворителем, затем продуйте сжатым

воздухом.

•     свободный ход золотника карбюратора

•     свободный ход дроссельной заслонки

Карбюратора

Измерьте  :

•    Удерживая   карбюратор     в   перевернутом

положении измерьте расстояние от передней

сопрягающейся поверхности поплавка    (при

убранной прокладке) до верхнего конца поплавка

ПРИМЕЧАНИЕ:   Рычажок поплавка должен лежать

на игольчатом клапане,но не

должен давить на него.

- если высота поплавка не соответствует техническим

условиям проверьте седло клапана и игольчатый

клапан. При обнаружении износа замените детали.

-  если детали в порядке, отрегулируйте высоту

поплавка. Для этого согните выступ 4.

-  Повторно проверьте высоту поплавка (а).

•     уровень топлива (a), если не соответствует

техническим условиям – отрегулируйте :

a. Поставьте транспортное средство на ровную

поверхность.

b. Подсоедините указатель уровня топлива 1 к сливной

трубке 2. Ослабьте сливной винт 3.

С. Удерживайте указатель уровня топлива в

вертикальном положении рядом с линией поплавковой

камеры.

d. Измерьте уровень топлива (а) с помощью указателя

уровня топлива.

e. Если уровень топлива неправильный, его следует

отрегулировать.

f. Снимите карбюратор.

g. Проверьте седло клапана и игольчатый клапан.

При обнаружении износа замените детали.

h. Если обе детали в порядке, отрегулируйте высоту

поплавка. Для этого немного согните выступ 4.

i. Установите карбюратор.

j. Повторно проверьте уровень топлива.

- 145 –

Глава 5    Ходовая часть

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ |
| --- |
| № | Неисправность | Устранение неисправности |
| 1 | Повреждение облицовки Передний пластик, задний | 1. Установите новую облицовку. |
|  |  | 2. Перед установкой новой облицовки убедитесь в отсутствии деформации крепежной кронштейнов. При необходимости произведите ремонт или покраску. |
|  |  | 3. Заново наклейте наклейки и прикрепите заклепками предупредительные таблички. |
| 2 | Повреждение бампера | 1. Замените бампер. |
|  |  | 2. Перед установкой нового бампера убедитесь в отсутствии деформации крепежных кронштейнов. При необходимости произведите ремонт или покраску. |
| 3 | Повреждение подножки рамы | 1. Установите новую подножку. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии повреждений и нарушении герметичности коробки передач и переднего и заднего редукторов. |
| 4 | Повреждение переднего и заднего багажников | 1. Установите новый багажник. |
|  |  | 2. Перед установкой нового бампера убедитесь в отсутствии деформации крепежных кронштейнов. При необходимости произведите ремонт или покраску. |
|  |  | 3. Убедитесь в отсутствии деформаций и повреждений пластиковых щитков.При необходимости установите новые щитки. |
| ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
| № | Неисправность | Устранение неисправности |
| 1 | Блокировка тормозной системы. | 1. Убедитесь в отсутствии деформаций тормозных дисков. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии заедания гидравлического цилиндра или колодок, или деформации колодок. |
| 2 | Плохая работа тормозов | 1. Убедитесь в отсутствии чрезмерного износа колодок. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии на колодках загрязнений, например масляного загрязнения. |
| 3 | Шум из переднего тормоза, тормозные колодки раскаляются докрасна во время движения. | 1. Убедитесь в отсутствии деформаций колодок. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии заедания гидравлического цилиндра или колодок, или деформации колодок. |
| 4 | Шум из заднего тормоза, тормозные колодки раскаляются докрасна во время движения. | 1. Убедитесь в отсутствии деформации колодок. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии заедания гидравлического цилиндра или колодок, или деформации колодок. |
|  |  | 3.Убедитесь, что устройство возвращения тормозных колодок работает нормально и точно. |
| 5 | Уход с курса при торможении на высокой скорости. | 1. Убедитесь в том, что отклонение тормозного усилия справа и слева не превышает нормы. |
|  |  | 2. Проверьте, не блокируется ли заднее колесо перед передним в процессе торможения, что может быть вызвано плохой работой переднего тормоза. |
|  |  | 3. Убедитесь, что отклонение усилия пружины левого и правого амортизатора не превышает допустимого значения. |
|  |  | 4. Проверьте, не повреждено ли переднее колесо и колесная гайка. Проверьте надежность крепления. |
|  |  | 5. Убедитесь в отсутствии износа и надежности крепления внутреннего шлица колесной ступицы и внешнего шлица переднего колеса. |
|  |  | 6. Убедитесь в отсутствии повреждений резиновых сайлентблоков рычагов передней подвески. |

- 146 –

| ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДРУГИХ СИСТЕМ |
| --- |
| № | Неисправность | Устранение неисправности |
| 1 | Ненадежное крепление руля. Люфт вверх-вниз. | 1. Убедитесь в отсутствии повреждений и надежности крепления кронштейна руля. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии повреждений и надежности крепления кронштейна рулевой колонки и гнезда кронштейна. |
|  |  | 3. Убедитесь в отсутствии повреждений нижнего подшипника рулевой колонки. |
| 2 | Слишком большой люфт при управлении передними колесами | 1. Убедитесь в отсутствии повреждений и надежности крепления рулевой тяги и гайки рулевой колонки, поворотного кулака. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии повреждений рулевой тяги и шарниров. |
| 3 | Биение переднего колеса. | 1. Убедитесь в отсутствии повреждений поворотного кулака. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии повреждения пальца шаровой опоры. |
|  |  | 3. Проверьте, не повреждены ли переднее колесо и колесная гайка. Проверьте надежность крепления. |
|  |  | 4. Убедитесь в отсутствии износа и надежности крепления внутреннего шлица колесной ступицы и внешнего шлица переднего колеса. |
|  |  | 5. Убедитесь в отсутствии повреждений резиновых сайлентблоков рычагов передней подвески. |
| 4 | Люфт заднего колеса в вертикальной и угловой плоскостях. | 1. Убедитесь в отсутствии повреждений подшипника задней оси. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии повреждений и надежном креплении скользящего подшипника, подсоединенного к задней оси корпуса подшипника и рычага подвески. |
|  |  | 3. Проверьте, не повреждены ли заднее колесо и колесная гайка. Проверьте надежность крепления. |
|  |  | 4. Убедитесь в отсутствии износа и надежности крепления внутреннего шлица колесной ступицы и внешнего шлица заднего колеса. |
|  |  | 5. Убедитесь в отсутствии повреждений резиновых сайлентблоков рычагов задней подвески. |
| 5 | Колебание колеса в вертикальной плоскости во время движения. | 1. Убедитесь в отсутствии деформации обода. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии деформации передней и задней оси. |
|  |  | 3. Убедитесь в отсутствии износа шин. |
| 6 | «Мягкий» амортизатор и ухудшение комфортности езды. | 1. Убедитесь в отсутствии перегрузки. |
|  |  | 2. Проверьте, не ослабла ли пружина амортизатора. |
|  |  | 3. Проверьте, не растянулась ли пружина амортизатора. |
| 7 | Передняя и задняя ось издают шум во время движения. | 1. Убедитесь в отсутствии повреждений шлицев промежуточных валов передней и задней осей. |
|  |  | 2. Убедитесь в отсутствии повреждений шлицев передней и задней оси. |
|  |  | 3. Убедитесь в отсутствии чрезмерного износа переднего и заднего редукторов. |
|  |  | 4. Проверьте шестерни заднего редуктора. |
|  |  | 5. Убедитесь в отсутствии повреждений карданного шарнира и его пыльника. |
| 8 | Невозможно включить режим полного привода или заблокировать дифференциал | 1. Проверьте работу переключателя режима полного привода. |
|  |  | 2. Проверьте работу раздаточной коробки. |
|  |  | 3. Проверьте работу дифференциала. |

- 147 –

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали рулевого управления |  |  |
| 1 | Колонка рулевая | 1 | Купить |
| 2 | Сошка рулевая | 1 | Купить |
| 3 | Болт с фланцем М8×50мм | 4 |  |
| 4 | Кронштейн крепления руля верхний | 2 |  |
| 5 | Кронштейн крепления руля нижний | 2 |  |
| 6 | Кронштейн крепления рулевой колонки | 2 |  |
| 7 | Прокладка рулевой колонки | 2 |  |
| 8 | Кронштейн маслопровода рулевой колонки | 1 |  |
| 9 | Болт с фланцем M8х1.25х60мм | 2 |  |
| 10 | Пластина упорная кронштейна рулевой колонки | 1 |  |
| 11 | Втулка направляющая кронштейна рулевой колонки | 2 |  |
| 12 | Шайба 14х32х4мм | 1 |  |
| 13 | Гайка корончатая M14х1.5мм | 1 |  |
| 14 | Шплинт 3.2х32мм | 1 |  |
| 15 | Тяга рулевая, в сборе | 2 | Купить |
| 16 | Тяга рулевая | 2 |  |
| 17 | Наконечник рулевой тяги внутренний | 2 |  |
| 18 | Наконечник рулевой тяги внешний | 2 |  |
| 19 | Гайка | 2 |  |
| 20 | Гайка | 2 |  |
| 21 | Гайка M12х1.0мм | 4 |  |
| 22 | Шплинт 3.2х32мм | 4 |  |

- 148 –

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ И ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали блока управл. дросс.заслонкой и троса управления |  |  |
| 1 | Руль | 1 | Купить |
| 2 | Рукоятка руля | 2 | Купить |
| 3 | Блок управления дроссельной заслонкой с переключателем 2WD/4WD в сборе | 1 | Купить |
| 4 | Крышка блока управления дроссельной заслонкой | 1 |  |
| 5 | Рычаг управления дроссельной заслонкой | 1 |  |
| 6 | Винт | 3 |  |
| 7 | Винт регулировочный | 1 |  |
| 8 | Гайка | 1 |  |
| 9 | Контргайка | 1 |  |
| 10 | Сальник | 1 |  |
| 11 | Пружина | 1 |  |
| 12 | Прокладка | 1 |  |
| 13 | Шайба | 1 |  |
| 14 | Шайба | 1 |  |
| 15 | Втулка с фланцем | 1 |  |
| 16 | Переключатель 2WD/4WD | 1 | Купить |
| 17 | Шайба | 1 |  |
| 18 | Винт | 1 |  |
| 19 | Кронштейн блока управления дроссельной заслонкой | 1 |  |
| 20 | Винт | 1 |  |
| 21 | Шайба | 1 |  |
| 22 | Блок управления дроссельной заслонкой в сборе | 1 | Купить |
| 23 | Трос управления дроссельной заслонкой | 1 |  |
| 24 | Трос управления воздушной заслонкой | 1 |  |
| 25 | Щиток защитный руля | 1 |  |

- 149 -

РУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И РЫЧАГИ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали рулевых переключателей и рычагов |  |  |
| 1 | Рычаг тормоза левый в сборе | 1 | Купить |
| 2 | Кронштейн крепления рычага тормоза, передняя половина | 1 |  |
| 3 | Кронштейн крепления рычага тормоза, задняя половина | 1 |  |
| 4 | Рычаг тормоза, левый | 1 |  |
| 5 | Болт крепления рычага тормоза M6х1.0мм | 1 |  |
| 6 | Гайка M6 | 1 |  |
| 7 | Болт с фланцем M6х1.0х16мм | 2 |  |
| 8 | Выключатель индикации заднего тормоза | 1 |  |
| 9 | Болт рукоятки тормоза, регулировочный | 1 |  |
| 10 | Гайка рукоятки тормоза, регулировочная | 1 |  |
| 11 | Блок переключателей, левый, в сборе | 1 | Купить |
| 12 | Рычаг троса управления воздушной заслонкой | 1 |  |
| 13 | Шайба специальная | 1 |  |
| 14 | Шайба | 1 |  |
| 15 | Винт рычага троса управления воздушной заслонкой | 1 |  |
| 16 | Шайба пружинная | 1 |  |
| 17 | Болт крепления левого блока переключателей | 2 |  |

- 150 -

Демонтаж деталей рулевого управления

Демонтаж деталей руля

Снимите  :

•    Щиток кузова облицовочный передний (1) Купить

•    Щиток кузова облицовочный задний (2) Купить

•    Щиток облицовочный руля (3) Купить

Отсоедините  :

•    все соединительные провода

•    трос управления воздушной заслонкой

•    трос управления дроссельной заслонкой

•    трос управления передним тормозом

•    трос управления задним тормозом

Снимите  :

•    болт с фланцем М8×35мм (1)

•    кронштейн крепления руля верхний (2)

•    кронштейн крепления руля нижний (3)

Демонтаж рулевой колонки

Снимите  :

•    болт с фланцем М8×60мм (1)

•    пластину упорную кронштейна рулевой колонки (2)

•    кронштейн рулевой колонки, нижний (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:   При сборке всегда используйте

новую упорную пластину рулевой

колонки. Купить

Снимите   :

•    шплинт рулевой колонки 3.2х32мм, сталь (1)

•    гайку корончатую рулевой колонки M14х1.5мм

(нижнюю)

- 151 -

Снимите   :

•    шплинты наконечников рулевой тяги  (1)

•    гайку корончатую наконечников рулевой тяги (2)

Снимите   :

•    рулевую колонку (1)

•    кронштейны крепления рулевой колонки

(подшипники скольжения)  (2)

Снимите   :

•    кронштейны крепления рулевой колонки

(подшипники скольжения)  (1)

•    втулки направляющие кронштейнов крепления

рулевой колонки  (2)

•    уплотнительные кольца  (3)

Осмотр деталей рулевого управления

проверьте  :

•    трубу руля

•    проверьте элементы крепления руля,

убедитесь в отсутствии трещин и повреждений.

Если руль изогнут или имеются повреждения –

замените руль Купить

- 152 –

п     проверьте  :

•    трубу рулевой колонки

•    центральную ось рулевой колонки со шлицами

При обнаружении трещин и коррозии, а так же если

рулевая колонка изогнута или имеются

повреждения – замените рулевую колонку Купить

При износе двух концов шлицев на центральной оси

следует заменить рулевую колонку.

проверьте  :

•    кронштейны крепления рулевой колонки

(подшипники скольжения)  (1) Купить Купить

•    уплотнительные кольца  (2) Купить

При износе или повреждении кронштейнов крепления

рулевой колонки (подшипников скольжения) и

уплотнительных колец – замените их.

ПРИМЕЧАНИЕ:   При сборке узла всегда

используйте  новую

консистентную смазку на

литиевой основе.

проверьте  :

•    рулевую тягу  (1)

При обнаружении трещин и коррозии, а так же если

рулевая тяга изогнута или имеются повреждения -

замените рулевую тягу. Купить

проверьте  :

•	наконечник рулевой тяги (1)

•	состояние защитного колпачка

•	вращение пальца наконечника рулевой тяги (2)

•	достижение пальцем крайних точек (3)

Прежде всего проверьте перемещение наконечников

рулевых тяг вдоль оси пальцев. Для этого используя рычаг и опору, переместите наконечник параллельно оси пальца. Осевое перемещение должно быть 1-1.5мм, оно свидетельствует о том, что вкладыш пальца не заклинен в гнезде наконечника тяги и перемещается вместе с пальцем , сжимая пружину.

Шарнир с заклиненным пальцем замените на новый.

Поворачивая руль в обе стороны, на ощупь проверьте отсутствие свободного хода (люфта) в шаровом шарнире рулевой тяги.

Если обнаружен люфт пальца наконечника рулевой

тяги - замените наконечник  рулевой тяги или тягу в

сборе.

Проверьте состояние защитных колпачков шаровых

шарниров рулевых тяг. Колпачок заменяют, если он

имеет трещины, разрывы или отслоения резины от

окантовки, а так же если смазывающий материал

проникает наружу при сдавливании его руками.

- 153 –

регулировка  :

•    соберите рулевую тягу с наконечниками  рулевой

тяги

•    отрегулируйте длину рулевой тяги в сборе

(расстояние между осями «С» - «D»), для этого :

- ослабьте контргайки «А» и «В»

- добейтесь требуемой длины рулевой тяги,

вращая тягу по часовой или против часовой

стрелке.

•    зафиксируйте  длину рулевой тяги в сборе

контргайками «А» и «В».

ПРИМЕЧАНИЕ:   Длина рулевой тяги (а) -  325 мм

Контргайка «А» - правая резьба

Контргайка «В» - левая резьба

•    установите  наконечник  рулевой  тяги «С» в

сошку рулевой колонки, затяните гайкой с

необходимым моментом и законтрите

•    установите  наконечник  рулевой  тяги «В» в

поворотный кулак, затяните гайкой с

необходимым моментом и законтрите

•    после установки рулевых тяг отрегулируйте

схождение передних колес

Установка деталей рулевого управления

При установке рулевой колонки смажьте :

•    кронштейны крепления рулевой колонки

(подшипники скольжения)  (1)

•    уплотнительные кольца  (2)

Соберите подшипник скольжения на рулевую колонку

в единое целое :

•    уплотнительные кольца  (1)

•    кронштейны крепления рулевой колонки

(подшипники скольжения)  (3)

•    втулки направляющие кронштейнов крепления

рулевой колонки  (2)

- 154 -

Установите левую и правую рулевую тягу на свое

место.

Обратите внимание  на

рулевые тяги в сборе –

оба    наконечника    должны    быть  ввернуты  на

одинаковую  и   достаточную (!!!)  длину  резьбы.

Не изменяйте (не обрезайте)  рулевую тягу.

Затяните гайку наконечника рулевой тяги (1) и

зашплинтуйте ее.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Если вырез корончатой гайки (1) не

не    совпадает   с   отверстием для

шплинта,  то   поверните  гайку   на

угол  менее 60˚,  для    обеспечения

шплинтовки.

Затяните корончатую гайку (1)  рулевой сошки от руки

и зашплинтуйте ее (2).

- 155 -

Установите  :

•    кронштейн рулевой колонки, нижний (1)

•    пластину упорную кронштейна рулевой колонки (2)

•    болт с фланцем М8×60мм (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:   При сборке всегда используйте

новую упорную пластину рулевой

колонки. Купить

Установите  :

•    кронштейн крепления руля нижний (1)

•    руль (2)

•    кронштейн крепления руля верхний (3)

•    болт с фланцем М8×35мм  - 2 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:   При креплении руля затягивайте

болты таким образом, чтобы не

было перекоса кронштейна

крепления руля - расстояние «в»

с обоих сторон руля должно быть

одинаковым.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Проверьте работу механизма рулевого управления. Руль должен легко и

беспрепятственно поворачиваться влево и вправо на полный ход.

Соедините  :

•    Все соединительные провода

•    Трос управления воздушной заслонкой

•    Трос управления дроссельной заслонкой

•    Трос управления передним тормозом

•    Трос управления задним тормозом

Отрегулируйте :

•    свободный ход  троса управления дроссельной заслонкой

•    свободный ход  троса управления передним тормозом

•    свободный ход  троса управления задним тормозом

•    схождение передних колес

ПРИМЕЧАНИЕ:   Правильный монтаж проводов и тросов управления очень необходим для

безопасной эксплуатации Вашего транспортного средства .

Установите  :

•    Щиток кузова облицовочный передний (1) Купить

•    Щиток кузова облицовочный задний (2) Купить

•    Щиток облицовочный руля (3) Купить

- 156 -

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Подготовка к осмотру при обслуживании тормозной системы

Исправная тормозная система обеспечивает безопасность водителя, поэтому ей необходимы регулярные проверки и обслуживание. На данном транспортном средстве установлена гидравлическая дисковая тормозная система. Во время проверки следуйте ниже описанным рекомендациям:

•   Проверьте уровень жидкости в бачке для тормозной жидкости. Если уровень ниже минимально допустимого (1), долейте в бачок жидкость, рекоменованную производителем, и убедитесь, что уровень жидкости превышает отметку минимума.

•    Проверьте свободный ход рычага тормоза: 3-5 мм.

При необходимости отрегулируйте свободный ход при

помощи регулировочного винта.

•    Проверьте упругость хода тормозной педали.

При   нажатии    на   педаль,   жидкость  из  бачка  для

тормозной   жидкости   автоматически   выливается   в

нагнетательный патрубок, соответственно, ее уровень

падает.

Регулярная проверка объема тормозной жидкости   в

тормозной системе очень важна.

•   Также необходимо проводить регулярные проверки

тормозных дисков (1) . При сильном износе тормозных

дисков (2) их необходимо заменить. Пер.  Зад.

•   Тормозные суппорта работают, используя давление

тормозной жидкости. Поэтому следует  периодически

проверять шланги тормозной системы.

При появлении на шлангах трещин, износа или

повреждений их следует заменить.

Лев.  Прав. Задн. Глав

- 157 -

ДИСКОВАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали тормозной системы |  |  |
| 1 | Тормозная система в сборе | 1 | Купить |
| 2 | Цилиндр главный, тормозной, ручной тормоз | 1 | Купить |
| 3 | Цилиндр главный, тормозной, ножной тормоз | 1 | Купить |
| 4 | Суппорт заднего дискового тормоза | 1 | Купить |
| 5 | Шланг тормозной системы, армированный, задний | 1 | Купить |
| 6 | Резервуар для тормозной жидкости | 1 |  |
| 7 | Шланг тормозной системы, армированный, передний, левый | 1 | Купить |
| 8 | Шланг тормозной системы, армированный, передний, правый | 1 | Купить |
| 9 | Суппорт переднего дискового тормоза , левый | 1 | Купить |
| 10 | Суппорт переднего дискового тормоза, правый | 1 | Купить |
| 11 | Шланг тормозной системы передн.тормоза, главный, армированный | 1 | Купить |

- 158 -

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР РУЧНОГО ТОРМОЗА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали переднего дискового тормоза |  |  |
| 1 | Передний дисковый тормоз в сборе | 1 |  |
| 2 | Хомут тормозного шланга | 2 |  |
| 3 | Болт М6х12мм | 2 |  |
| 4 | Цилиндр главный тормозной переднего тормоза | 1 | Купить |
| 5 | Поршень главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 6 | Мембрана главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 7 | Крышка главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 8 | Винт с крестовым шлицем M4х1.0х10 мм | 2 |  |
| 9 | Кронштейн главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 10 | Болт М56х25мм | 2 |  |
| 11 | Рычаг переднего тормоза | 1 | Купить |
| 12 | Гайка М8 | 1 |  |
| 13 | Выключатель концевой стоп сигнала (передн.тормоз) | 1 |  |
| 14 | Винт спец.с крест. щлицем М6х1.0х25/13мм, сталь | 1 |  |
| 15 | Шланг тормозной системы армированный | 1 |  |
| 16 | Трубка тормозной системы | 1 |  |
| 17 | Шланг тормозной системы армированный | 1 | Купить |
| 18 | Болт - штуцер М8х1.25х22мм | 3 |  |
| 19 | Шайба медная | 6 |  |
| 20 | Болт с фланцем | 1 |  |

- 159 -

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали переднего суппорта |  |  |
| 1 | Тормозной суппорт в сборе | 2 | Купить L Купить R |
| 2 | Болт крепления переднего тормозного диска M8х1.25х20мм | 8 |  |
| 3 | Диск тормозной, передний | 2 | Купить |
| 4 | Тормозной суппорт в сборе | 2 |  |
| 5 | Поршень тормозного суппорта с пыльниками | 2 |  |
| 6 | Поршень тормозного суппорта | 2 |  |
| 7 | Сальник поршня тормозного суппорта | 2 |  |
| 8 | Пыльник поршня тормозного суппорта | 2 |  |
| 9 | Штуцер прокачки тормозной системы | 2 |  |
| 10 | Колодки тормозные | 4 | Купить |
| 11 | Направляющая тормозных колодок | 4 |  |
| 12 | Пробка | 2 |  |
| 13 | Болт с фланцем M8х1.25х14мм | 4 |  |
| 14 | Щиток защитный переднего тормозного диска | 2 |  |
| 15 | Винт с крестовым шлицем M6х1.0х12мм | 6 |  |

- 160 -

Проверка переднего тормозного диска

•     осмотрите тормозной диск

При предельном износе/выработке диска (1)  или

его повреждении (глубокие риски) - замените

тормозной диск. Купить

•    измерьте биение тормозного диска (диска колеса)

с помощью механического индикатора,  закрепленного

на подставке сбоку.

При повреждении диска колеса (3) – замените диск.

Если биение диска колеса (3) не превышает

допустимого значения , но все же имеется  биение

тормозного диска -  замените тормозной диск.

ПРИМЕЧАНИЕ:   При установке тормозного диска   на ступицу колеса (2)  нанесите герметик

резьбы  на винты крепления и затяните их с усилием  30 Н·м.

Замена передних тормозных колодок

Колодки (1) замените новыми, если толщина накладок (а) уменьшилась до 1.5мм. Купить

Для смены тормозных колодок не требуется снимать тормозной шланг и суппорт, необходимо вывинтить лишь верхний болт крепления суппорта и отвести его в сторону.

Надежно подсоедините подходящий шланг (1) к

штуцеру выпуска воздуха из тормозного суппорта (2).

Поместите другой конец шланга в открытую емкость.

Ослабьте штуцер выпуска воздуха из тормозного

суппорта.

Осторожно, чтобы не повредить пыльники  и не

допустить выплескивания жидкости из бачка

гидропривода , утопите поршень суппорта внутрь

цилиндра суппорта.

Затяните штуцер выпуска воздуха из тормозного

суппорта.

Вывинтите направляющие болты тормозных колодок и

удалите старые тормозные колодки.

Установите (если вынималась) пружинную опору тормозных колодок в нишу суппорта.

Вставьте новые  тормозные колодки, ввинтите

направляющие болты тормозных колодок и установите

тормозной суппорт на свое место.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Одновременно с  заменой

тормозных колодок всегда  устанавливайте новые

пружинные опоры  тормозных колодок.

- 161 -

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке

тормозной жидкости на правой рукоятке.

Если уровень жидкости стал меньше минимально -

допустимого (отметка 1), то долейте тормозную

жидкость рекомендованную производителем, и

убедитесь, что уровень жидкости превышает отметку

минимума.

Проверьте :

•  рычаг тормоза (1), если рычаг тормоза "ватный" –

"прокачайте" и удалите воздух  из тормозной системы.

•  регулировочный винт (2) должен иметь длину (b)

равную10-15мм.Если это не так - отрегулируйте длину

регулировочного винта и законтрите его контргайкой(3)

•  свободный ход рычага тормоза (а)

Рычаг тормоза не должен иметь свободного хода в

конце своего движения. Если свободный ход все же

есть –  необходимо проверить тормозную систему

и устранить неисправность.

Разборка переднего тормозного суппорта

Снимите :

•   поршень тормозного суппорта

Продуйте канал тормозной жидкости суппорта

сжатым воздухом, чтобы  извлечь поршень из

цилиндра суппорта.

Не пытайтесь извлечь

силой поршень из цилиндра суппорта. Накройте

суппорт тряпкой, и будьте осторожны, чтобы не

получить травму  при  выталкивании поршня из

цилиндра суппорта.

•   пыльник поршня тормозного суппорта (1)

•   сальник поршня тормозного суппорта (2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Все внутренние детали

суппорта тормоза необходимо промывать с

помощью новой тормозной жидкости.

Не используйте растворители или бензин , так

как их применение  приведет к "набуханию" и

деформации резиновых деталей.

Проверьте :

•   поршень тормозного суппорта (1)

Если на поршне имеются царапины, ржавчина, износ					       - замените тормозной суппорт в сборе.КупитьL КупитьR

•  цилиндр тормозного суппорта (3)

Если на цилиндре имеются царапины, износ -							замените тормозной суппорт в сборе.

•  корпус тормозного суппорта (2)

Если на корпусе тормозного суппорта имеются

трещины, повреждения - замените тормозной суппорт

в сборе.

•  канал для тормозной жидкости в корпусе

тормозного суппорта (2)

Если канал засорен – продуйте сжатым воздухом.

- 162 -

Сборка переднего тормозного суппорта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   После   каждой   разборки

тормозного    суппорта    заменяйте    сальник   и

пыльник поршня тормозного суппорта на новые.

Перед сборкой суппорта все внутренние детали

должны быть очищены и смазаны новой

тормозной жидкостью.

Установите :

•   сальник поршня тормозного суппорта (1)

•   пыльник поршня тормозного суппорта (2)

•   поршень тормозного суппорта (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:      Тормозная    жидкость       оказывает

агрессивное воздействие на окрашенные поверхности

поверхности и пластик.

Пролившуюся      охлаждающую    жидкость     следует

немедленно вытереть.

Установка передних тормозных суппортов

Установите :

•   тормозной суппорт в сборе

•   болт с фланцем крепления суппорта

•   тормозной шланг (1)

•   медные шайбы (2)

•   соединительный болт (3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   При подсоединении

тормозного шланга к суппорту, убедитесь, что

фланец шланга находится на площадке для

крепления, на корпусе суппорта.

Для безопасной эксплуатации

транспортного           средства

необходимо,  чтобы  тормозной  шланг  был   правильно

проложен.

Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке, при

необходимости - долейте. убедитесь, что уровень

жидкости превышает отметку минимума (1).

Удалите воздух из гидропривода тормозов.

(обратитесь к главе Удаление воздуха из гидропривода

тормозов    стр. 89)

- 163 -

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали главного тормозного цилиндра заднего тормоза |  |  |
| 1 | Цилиндр главный, тормозной, ножной тормоз в сборе | 1 |  |
| 2 | Цилиндр главный, тормозной, ножной тормоз | 1 | Купить |
| 3 | Детали главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 4 | Штуцер главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 5 | Кольцо уплотнительное штуцера главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 6 | Винт штуцера главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 7 | Гайка | 2 |  |
| 8 | Серьга главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 9 | Болт с фланцем M8х1.25х25мм | 2 |  |
| 10 | Бачок для тормозной жидкости в сборе | 1 | Купить |
| 11 | Корпус бачка для тормозной жидкости | 1 |  |
| 12 | Крышка бачка для тормозной жидкости | 1 |  |
| 13 | Диафрагма бачка для тормозной жидкости | 1 |  |
| 14 | Гильза диафрагмы бачка для тормозной жидкости | 1 |  |
| 15 | Болт с фланцем | 1 |  |
| 16 | Кронштейн крепления бачка с тормозной жидкостью | 1 |  |

- 164 -

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Болт с фланцем M6х1.0х12мм | 1 |  |
| 18 | Шланг тормозной системы, армированный | 1 |  |
| 19 | Шланг тормозной системы, армированный | 1 |  |
| 20 | Держатель тормозного шланга | 1 |  |
| 21 | Болт соединительный | 2 |  |
| 22 | Медная шайба | 3 |  |
| 23 | Шайба фиксирующая | 1 |  |
| 24 | Болт с фланцем | 1 |  |
| 25 | Трубка тормозной системы | 1 |  |
| 26 | Хомут тормозного шланга | 1 |  |
| 27 | Зажим | 3 |  |
| 28 | Трубка бачка для тормозной жидкости | 1 |  |
| 29 | Хомут пружинный | 1 |  |
| 30 | Хомут пружинный | 1 |  |
| 31 | Трос управления задним тормозом | 1 | Купить |
| 32 | Прокладка | 1 |  |
| 33 | Ось серьги главного тормозного цилиндра | 1 |  |
| 34 | Шайба | 1 |  |
| 35 | Шплинт | 1 |  |
| 36 | Трос блокировки коробки передач | 1 |  |
| 37 | Кронштейн выключателя стоп-сигнала | 1 |  |
| 38 | Болт с фланцем M6х1.0х12мм | 1 |  |
| 39 | Щиток защитный педали заднего тормоза | 1 |  |
| 40 | Щиток теплоизоляционный глушителя | 1 |  |
| 41 | Болт с фланцем M6х1.0х12мм | 2 |  |
| 42 | Хомут 8х100мм, пластик | 1 |  |

- 165 -

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали заднего тормозного суппорта |  |  |
| 1 | Диск тормозной | 1 | Купить |
| 2 | Болт крепления заднего тормозного диска M6х1.0х30мм | 6 | Купить |
| 3 | Гайка самоконтрящаяся заднего тормозного диска М6х1.0 мм | 6 | Купить |
| 4 | Суппорт тормозной в сборе | 1 | Купить |
| 5 | Поршень тормозного суппорта | 2 |  |
| 6 | Сальник поршня тормозного суппорта | 2 |  |
| 7 | Пыльник поршня тормозного суппорта | 2 |  |
| 8 | Штуцер с колпачком тормозного суппорта | 2 |  |
| 9 | Тормозные колодки | 2 | Купить |
| 10 | Пружинная опора тормозных колодок | 1 |  |
| 11 | Болт направляющий тормозных колодок | 1 |  |
| 12 | Болт | 1 |  |
| 13 | Болт крепления заднего суппорта M106х1.25х30мм | 2 |  |

- 166 -

Проверка заднего тормозного диска

•     осмотрите тормозной диск

При предельном износе/выработке диска (1)  или

его повреждении (глубокие риски) - замените

тормозной диск. Купить

•     измерьте биение тормозного диска   с помощью

механического индикатора,  закрепленного

на подставке сбоку.

Если биение тормозного диска превышает

допустимое значение -  замените тормозной диск.

Замена задних тормозных колодок

Колодки (1) замените новыми, если толщина накладок (а) уменьшилась до 1.0мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:   Одновременно с  заменой

тормозных колодок всегда  устанавливайте новые

пружинные опоры  тормозных колодок.

Установите новые тормозные колодки и удалите

воздух из гидропривода тормозов.

(обратитесь к главе :

- Замена передних тормозных колодок стр. 161 Купить

- Удаление воздуха из гидропривода тормозов  стр. 89)

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке

тормозной жидкости расположенного на раме.

Если уровень жидкости стал меньше минимально -

допустимого (отметка 1), то долейте тормозную

жидкость рекомендованную производителем, и

убедитесь, что уровень жидкости превышает отметку

минимума.

Проверьте :

•  педаль тормоза, если педаль тормоза "ватная" –

"прокачайте" и удалите воздух  из тормозной системы.

•  педаль тормоза должна располагаться на высоте (а)

равной 72 мм от опоры для ног. Если это не так –

отрегулируйте положение педали тормоза

относительно нижней части опоры для ног.

•   педаль тормоза не должна иметь свободного хода в

конце своего движения. Если свободный ход все же

есть –  необходимо проверить тормозную систему

и устранить неисправность.

- 167 -

Разборка заднего тормозного суппорта

Снимите :

•   поршни тормозного суппорта

Поверните поршни суппорта против часовой

стрелки и извлеките их из цилиндров суппорта.

•   пыльники поршня тормозного суппорта (1)

•   сальники поршня тормозного суппорта (2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Все внутренние детали

суппорта тормоза необходимо промывать с

помощью новой тормозной жидкости.

Не используйте растворители или бензин , так

как их применение  приведет к "набуханию" и

деформации резиновых деталей.

Проверьте :

•   поршни тормозного суппорта (1)

Если на поршнях имеются царапины, ржавчина, износ						- замените тормозной суппорт в сборе. Купить

•    цилиндры тормозного суппорта (2)

Если на цилиндрах имеются царапины, износ -							замените тормозной суппорт в сборе.

•   корпус тормозного суппорта (3)

Если на корпусе тормозного суппорта имеются

трещины, повреждения - замените тормозной суппорт

в сборе.

•   канал для тормозной жидкости в корпусе

тормозного суппорта (3)

Если канал засорен – продуйте сжатым воздухом.

Сборка заднего тормозного суппорта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:    После    каждой    разборки

тормозного    суппорта    заменяйте    сальники   и

пыльники    поршней   тормозного    суппорта    на

новые.

Перед сборкой суппорта все внутренние детали

должны быть очищены и смазаны новой

тормозной  жидкостью.

Установите :

•   сальники поршней тормозного суппорта (1)

•   пыльники поршней тормозного суппорта (2)

•   поршни тормозного суппорта (3)

ПРИМЕЧАНИЕ:    Тормозная    жидкость       оказывает

агрессивное воздействие на окрашенные поверхности

поверхности и пластик.

Пролившуюся      охлаждающую    жидкость     следует

немедленно вытереть.

- 168 -

Установка задних тормозных суппортов

Установите :

•   тормозной суппорт в сборе

•   болт с фланцем крепления суппорта

•   тормозной шланг (1)

•   медные шайбы

•   соединительный болт (2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   При подсоединении

тормозного шланга к суппорту, затяните

соединительный болт, удерживая тормозной

шланг так, как показано на рисунке.

Для     безопасной

эксплуатации

транспортного       средства необходимо,  чтобы

тормозной  шланг  был   правильно  проложен.

Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке, при

необходимости - долейте. убедитесь, что уровень

жидкости превышает отметку минимума (1).

Удалите воздух из гидропривода тормозов.

(обратитесь к главе Удаление воздуха из гидропривода

тормозов    стр. 89)

Отрегулируйте свободный ход троса управления

стояночным тормозом.

Проверка главного тормозного цилиндра

Проверьте :

•    главный тормозной цилиндр, при обнаружении царапин, износа – замените главный тормозной

цилиндр в сборе. Купить

•    корпус главного тормозного цилиндра, при обнаружении трещин, повреждений – замените главный

тормозной цилиндр в сборе.

•    канал для тормозной жидкости в корпусе главного тормозного цилиндра. Если засорен – продуйте

сжатым воздухом.

•    бачок и диафрагму для тормозной жидкости, при обнаружении трещин,  повреждений  - замените

неисправные детали.

Сборка главного тормозного цилиндра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Все  внутренние   детали   главного   тормозного   цилиндра   необходимо

промывать с помощью новой тормозной жидкости.

Не   используйте  растворители   или   бензин , так    как  их  применение

приведет к "набуханию" и  деформации резиновых деталей.

- 169 -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:    После    каждой    разборки главного 	тормозного    цилиндра,  заменяйте

сальники   и   пыльники    главного   тормозного    цилиндра на новые.

Установка главного тормозного цилиндра

Установите :

•    главный тормозной цилиндр

•    тормозную трубку

•    шайбу

•    тормозной шланг

•    соединительный болт

Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке, при

необходимости - долейте. убедитесь, что уровень

жидкости превышает отметку минимума (1).

Проверьте :

•  педаль тормоза, если педаль тормоза "ватная" –

удалите воздух  из гидропривода тормозов.

(обратитесь к главе Удаление воздуха из гидропривода

тормозов    стр. 89)

•  педаль тормоза должна располагаться на высоте (а)

равной 72 мм от опоры для ног. Если это не так –

отрегулируйте положение педали тормоза

относительно нижней части опоры для ног.

•   педаль тормоза не должна иметь свободного хода в

конце своего движения. Если свободный ход все же

есть –  необходимо проверить тормозную систему

и устранить неисправность.

- 170 -

ОПОРЫ ДЛЯ НОГ

| № п.п | Название детали | Количество | Отметки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Детали крепления опор для ног |  |  |
| 1 | Кронштейн опоры для ног левый | 1 | Купить |
| 2 | Кронштейн опоры для ног правый | 1 | Купить |
| 3 | Болт с фланцем M8х1.25х12мм | 8 |  |
| 4 | Гайка самоконтрящаяся М6х1,0 мм | 20 | Купить |
| 5 | Шайба 6мм | 20 |  |
| 6 | Болт с фланцем с крест.шлицем M6х1.25х25мм | 20 |  |
| 7 | Болт ступенчатый M6х1.0х16 - 10×4мм | 8 |  |
| 8 | Корпус кронштейна педали заднего тормоза | 1 | Купить |
| 9 | Болт с фланцем M8х1.25х25мм | 2 |  |
| 10 | Ось педали заднего тормоза | 1 | Купить |
| 11 | Болт с цил.головк.и вн.шестигр.M8х1.25х30мм | 1 |  |
| 12 | Шайба 8мм | 2 |  |
| 13 | Педаль заднего тормоза | 1 | Купить |
| 14 | Кронштейн педали заднего тормоза | 1 | Купить |
| 15 | Кольцо стопорное 12мм | 1 |  |
| 16 | Шайба 14.2x22x1.0мм | 2 |  |
| 17 | Шайба пружинная, волнистая 14мм | 1 |  |
| 18 | Пружина возвр. кронштейна педали заднего тормоза | 1 |  |
| 19 | Пружина возвратная педали заднего тормоза | 1 |  |
| 20 | Опора для ног левая, пластик | 1 | Купить |
| 21 | Опора для ног правая, пластик | 2 | Купить |

- 171 -

Электросхемы: ATV700H EFI

# Text boxes

Установите

Признаки неисправности

Определите

Какие системы АTV могут давать такие признаки

Проверка и анализ

Возможные неполадки систем

Устранение

Неисправности

Головка цилиндра

Цилиндр

Водяной насос

Радиатор с  охлаждающей жидкостью

Внутренний цикл

Внешний цикл

Поршень

цилиндр

Поршневой

палец

Шатунные

вкладыши

Коленвал

коренные

вкладыши

Распред.Вал

Клапан

Коромысло

клапана

Масляный фильтр

Масляный клапан

Масляный насос

Фильтр грубой очистки

Промежуточный вал

Звездочка,

цепь ГРМ

Автоматическое центрифужное сцепление

Вал МПП

Шестерни МПП

Клапанный зазор (холодный двигатель) :

Впускной клапан   	0.10 ~ 0.15 мм

(0.0039 ~ 0.0059 дюйма)

Выпускной клапан        0.15 ~ 0.20 мм

(0.0059 ~ 0.0079 дюйма)

Момент затяжки контргайки рычага клапана :

14 Н·м (1.4 m·kg ; 10 ft · lb)

Момент затяжки свечи зажигания :

18 Н·м (1.8 m·kg ; 13 ft · lb)

свободный ход троса управления   дроссельной заслонкой :

2-6мм

свободный ход троса управления   воздушной заслонкой :

13 мм (0.51дюйма)

Обороты холостого хода

должны быть:

1 400 ± 100 об/мин

Обороты двигателя

должны быть:

1 400 - 1500 об/мин

Стандартное значение давления сжатия

должно быть:

12 кг/см²   (1 200 Kpa)  при  - 1500 об/мин

Давление сжатия (на уровне моря) должно быть:

Стандарт :    13.24 кг/см² (1 324 Kpa , 188.31 Psi)

Минимум :    11.50 кг/см² (1 150 Kpa , 163.57 Psi)

Максимум:    14.80 кг/см² (1 480 Kpa , 210.50 Psi)

Момент затяжки болта для слива масла :

17 Н·м (1.7 m·kg ; 12 ft · lb)

Момент затяжки масляного фильтра :

17 Н·м (1.7 m·kg ; 12 ft · lb)

Количество заправляемого масла :

Периодическая  замена масла       	         1.8 л

После разборки и сборки двигателя    1.9 л

Момент затяжки болта – пробки сливного отверстия  :

10 Н·м (1.0 m·kg ; 7.2 ft · lb)

Рекомендованный антифриз :

Высококачественный антифриз на основе этиленгликоля, содержащий ингибиторы коррозии для алюминиевых двигателей.

Соотношение компонентов :

(антифриз : вода)   1 : 1

Общее количество :

2.5 литра

Емкость расширительного бачка :

0.35 литра

Момент затяжки болта для  стравливания воздуха  :

9 Н·м (0.9 m·kg ; 6.5 ft · lb)

Установите замок зажигания в положение «ON»

Электрическая цепь индикатора температуры  охлаждающей жидкости

работает правильно

Проверьте электрическую цепь индикатора температуры охлаждающей  охлаждающей жидкости

Индикатор температуры охлаждающей жидкости кратковременно не загорается

Индикатор температуры охлаждающей жидкости кратковременно загорается   и гаснет

Поверните ключ в замке зажигания в положение "START".
(рычаг переключения передач - в нейтральном
положении)

Индикатор температуры охлаждающей жидкости горит

Индикатор температуры охлаждающей жидкости не горит

Ширина клинового ремня должна быть:

стандарт                33.2мм (1.31 дюйма)

мин.допустимая   29.9мм (1.18 дюйма)

свободный ход педали тормоза должен быть:

0 мм (0.0 дюйма)

Момент затяжки контргайки тяги педали тормоза  :

17 Н·м (1.7 m·kg ; 12.0 ft · lb)

Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки  :

1.5 мм (0.06 дюйма)

Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки  :

1.5 мм (0.06 дюйма)

Момент затяжки штуцера выпуска воздуха переднего суппорта  :

6 Н·м (0.6 m·kg ; 4.3 ft · lb)

Момент затяжки штуцера выпуска воздуха заднего суппорта  :

5 Н·м (0.5 m·kg ; 3.6 ft · lb)

Рекомендованное трансмиссионное масло  :

SAE 80 API GL-4 масло для

Купить                                гипоидной передачи

Момент затяжки пробки масло - заливного отверстия редуктора  :

23 Н·м (2.3 m·kg ; 17 ft · lb)

Момент затяжки пробки сливного отверстия редуктора  :

23 Н·м (2.3 m·kg ; 17 ft · lb)

Периодическая замена масла  - 0.25 литра

Общая емкость масла               - 0.28 литра

Рекомендованное трансмиссионное масло  :

SAE 80 API GL-4 масло для

Купить                              гипоидной передачи

Момент затяжки пробки масло - заливного отверстия редуктора  :

23 Н·м (2.3 m·kg ; 17 ft · lb)

Момент затяжки пробки сливного отверстия редуктора  :

10 Н·м (1.0 m·kg ; 7.2 ft · lb)

Периодическая замена масла  - 0.32 литра

Общая емкость масла               - 0.33 литра

Сходимость передних колес (шины стоят на земле :

0~10мм (0.00- 0.39 дюйма) гипоидной передачи

Сходимость передних колес =   [В] – [А]

Момент затяжки контргайки рулевой тяги  :

40 Н·м (4.0 m·kg ; 29 ft · lb)

Тип    				            бескамерная

Размер передней шины            25 x   8-12 / 26 x 9-12

Размер задней шины	         25 x 10-12 / 26x 10-12

Давление в переднем колесе   33 – 69 kpa

Давление в заднем колесе        33 – 69 kpa

Момент затяжки болтов  :

Болт с фланцем M10         38 Н·м (3.8 m·kg)

(поз.1~6)

Болт с фланцем M6          10 Н·м (1.0 m·kg)

(поз.7)

Момент затяжки болтов натяжителя цепи  :

Болт с фланцем M6          10 Н·м (1.0 m·kg)

Момент затяжки болта крышки натяжителя цепи  :

Болт с фланцем M6          7 Н·м (0.7 m·kg)

Момент затяжки болтов  :

Болт с фланцем M6          10 Н·м (1.0 m·kg)

Предельно допустимый внутренний диаметр коромысла клапана :         12.038 мм

Предельно допустимый внешний диаметр оси коромысла клапана :         11.96 мм

Предельно допустимый зазор между осью коромыслом  клапана :       0.05 мм

Размер подъема кулачка (впуск) :       8.25 мм

Размер подъема кулачка (выпуск) :     8.18 мм

Момент затяжки болтов декомпрессора :

20 Н·м (2.0 m·kg)

Максимально-допустимый зазор между штоком и направляющей клапана:

впускной клапан         0.12мм

выпускной клапан       0.14мм

Максимально-допустимая толщина кромки (a) клапана:

впускной клапан         0.85~1.15мм

выпускной клапан       0.85~1.15мм

Максимально-допустимое биение стержня клапана:

0.01мм

Свободная длина пружины: впускной клапан           32.5 мм

выпускной клапан         36.2 мм

Предельный наклон пружины: впускной клапан       0.10 мм

выпускной клапан     0.10 мм

Усилия сжатия пружины:

впускной клапан         100~115.7 Н при (в) = 27.5 мм

выпускной клапан     120.6~138.3 Н при (в) = 31.0 мм

Максимально-допустимое отклонение от формы окружности:                         0.005мм

Конусность цилиндра:       0.005мм

Максимально-допустимый зазор между поршнем и цилиндром :                         0.1мм

Максимально-допустимый зазор в замке верхнего кольца и второго кольца :               0.5мм

Максимально-допустимое ремонтное ограничение:               0.02мм

Максимально-допустимое ремонтное ограничение:               0.02мм

Момент затяжки болтов корпуса магнето :

10 Н·м (1.0 m·kg)

Момент затяжки гайки балансирного вала :

110 Н·м (1.10 m·kg)

Внешний диаметр грузика вариатора  - 29.5 мм

Момент затяжки гайки вторичного шкива вариатора :

90 Н·м (0.90 m·kg)

Момент затяжки гайки ведущего шкива вариатора :

120 Н·м (1.20 m·kg)

Момент затяжки гайки ведущего шкива вариатора :

100 Н·м (1.00 m·kg)

Минимально-допустимая толщина накладки диска сцепления  - 1.0 мм

Момент затяжки гайки диска сцепления :

160 Н·м (1.60 m·kg)

Момент затяжки болтов корпуса подшипника сцепления :

10 Н·м (1.0 m·kg)

Момент затяжки болтов (1) картера двигателя :

10 Н·м (1.0 m·kg)

Момент затяжки болтов (3) картера двигателя :

26 Н·м (2.6 m·kg)

Момент затяжки болта шестерни мех-ма переключения передач :  14 Н·м (1.4 m·kg)

Минимально-допустимый :

Радиальный зазор (а)  		- 0.23 мм

Боковой зазор (b)  		- 0.17 мм

Зазор (c) 			- 0.24 мм

Минимально-допустимая ширина колена

(A) коленвала :  74.95 мм  ~  75.00 мм

Минимально-допустимая ширина бокового зазора (D) коленвала :    1.00 мм

Минимально-допустимая ширина бокового зазора (D) коленвала :    1.00 мм

Минимально-допустимое значение биения коленвала : (b)  -  0.03 мм

(C) -  0.03 мм

Минимально-допустимое значение биения промежуточного вала  : -  0.06 мм

Зазор между зубьями конических шестерен:

0.1 ~ 0.3  мм

Момент затяжки переднего запорного кольца (1) вала главной передачи :

80 Н·м (8.0 m·kg)

Момент затяжки заднего запорного кольца вала главной передачи :

110 Н·м (11.0 m·kg)

Момент затяжки гайки вала главной передачи :

97 Н·м (9.7 m·kg)

Момент затяжки гайки ведущей шестерни выходного вала коробки передач :

145 Н·м (14.5 m·kg)

Высота поплавка (а) карбюратора должна быть:

13 мм (0.51 дюйма)

Используемая тормозная жидкость  -  DOT4

Минимальная толщина тормозного диска – 3.0 мм

Допустимое биение тормозного диска – 0.10 мм

Предельно допустимый износ тормозных накладок (а) – 1.5мм

Момент затяжки болта крепления тормозных колодок :           18 Н·м (1.8 m·kg ; 13 ft · lb)

Момент затяжки болта крепления тормозного суппорта :         48 Н·м (4.8 m·kg ; 35 ft · lb)

Момент затяжки штуцера выпуска воздуха из тормозного суппорта:

6 Н·м (0.6 m·kg ; 4.3 ft · lb)

Рекомендованная тормозная жидкость – DOT4

Необходимо использовать тормозную жидкость – DOT4

Момент затяжки соединительного болта тормозного шланга суппорта :      48 Н·м (4.8 m·kg ; 35 ft · lb)

Необходимо использовать тормозную жидкость – DOT4

Минимальная толщина тормозного диска (а) – 8.0 мм

Допустимое биение тормозного диска – 0.10 мм

Предельно допустимый износ тормозных накладок (а) – 1.0мм

Рекомендованная тормозная жидкость – DOT4

Необходимо использовать тормозную жидкость – DOT4

Момент затяжки болта крепления тормозного суппорта :         40 Н·м (4.0 m·kg ; 29 ft · lb)

Момент затяжки соединительного болта  тормозного шланга суппорта :     48 Н·м (4.8 m·kg ; 35 ft · lb)

Необходимо использовать тормозную жидкость – DOT4

Необходимо использовать тормозную жидкость – DOT4

Момент затяжки болта крепления главного тормозного цилиндра :                        16 Н·м (1.6 m·kg ; 11 ft · lb)

Момент затяжки тормозной трубки главного тормозного цилиндра :                         19 Н·м (1.9 m·kg ; 13 ft · lb)

Момент затяжки соединительного болта главного тормозного цилиндра :     27 Н·м (2.7 m·kg ; 19 ft · lb)

Необходимо использовать тормозную жидкость – DOT4